# 基于DaVinci DM6446处理器的视频监控系统设计与实现

### 论文摘要

视频监控系统中视频的编解码、数据传输是一个重要的环节。达芬奇（DaVinci）技术将固定功能器件的高效率和可编程器件的灵活性结合起来,支持各类数字视频的终端设备,以及面向视频的硬件加速器,为实时的压缩-解压缩以及通信信号处理提供所需的计算功能。因此,DaVinci技术在视频监控中起着重要的作用。本文实现DaVinci技术设计的视频监控系统,主要内容如下:（1）对视频监控系统的整体结构进行了规划。本系统由视频采集端、视频控制端和后台监控端三部分组成。该系统采用DaVinci系列处理器DM6446作为MCU,操作系统则采用Monta Vista Linux操作系统作为嵌入式操作系统。整个系统采用B/S架构。（2）对DaVinci技术以及DaVinci的ARM+DSP子系统进行了阐述,并且对嵌入式硬件平台的建立做了具体的说明,分析了Bootloader的启动原理及运行过程、内核的配置、文件系统的移植。（3）视频监控系统软件设计。着重分析了嵌入式Lighttpd服务器、PHP和SQLite数据库的特点和技术。并在此基础上,说明了Lighttpd服务器、PHP和SQLite数据库的配置方法、应用方式和移植方法,并对数据的传输、系统的界面及数据库进行了详细的设计。（4）论述了如何运用摄像头来进行图像采集,以及利用TCP/IP协议建立服务器,通过网络控制器来完成图像的网络传输。（5）对视频监控系统的各个功能模块进行详细的设计,并且结合系统界面说明各个模块所实现的功能。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 课题研究的背景和意义

- 1.2 国内外研究状况

- 1.3 本文的主要工作和内容安排

- 2 视频监控系统的总体设计方案

- 2.1 视频监控系统的总体方案

- 2.2 视频监控系统的设计思想

- 2.3 视频监控系统的开发流程

- 2.4 本章小结

- 3 达芬奇硬件资源介绍

- 3.1 达芬奇技术的简介

- 3.2 达芬奇处理器

- 3.3 ARM 子系统

- 3.4 DSP 子系统

- 3.5 视频处理子系统

- 3.5.1 视频处理前端（VPFE）

- 3.5.2 视频处理后端（VPBE）

- 3.6 嵌入式软件开发环境的建立

- 3.6.1 嵌入式硬件资源

- 3.6.2 操作系统

- 3.6.3 交叉编译环境建立

- 3.6.4 Bootloader

- 3.6.5 Linux 内核配置

- 3.6.6 Linux 根文件系统

- 3.7 本章小结

- 4 视频编解码技术及网络传输

- 4.1 H.264 技术

- 4.2 视频编解码模块

- 4.3 网络传输模块

- 4.4 TCP/IP 通信协议

- 4.4.1 OSI 模型

- 4.4.2 TCP/IP 协议

- 4.4.3 Socket 通信

- 4.5 TCP 协议的SOCKET 编程模型

- 4.5.1 TCP 协议视频传输的实现

- 4.6 本章小结

- 5 视频监控系统的软件设计

- 5.1 嵌入式WEB 服务器

- 5.1.1 嵌入式视频Web 服务器原理

- 5.1.2 Lighttpd 服务器的移植

- 5.2 PHP 技术的介绍

- 5.2.1 PHP 的移植

- 5.2.2 测试Lighttpd 和PHP

- 5.3 SQLITE 数据库概念和特点

- 5.3.1 数据库设计

- 5.3.2 SQLtie 的移植

- 5.3.3 SQLite 数据库用法

- 5.3.4 SQLite3.0 的应用

- 5.4 本章小结

- 6 视频监控系统模块功能

- 6.1 软件系统功能模块的设计

- 6.2 视频监控软件功能模块设计与实现

- 6.2.1 用户登录模块

- 6.2.2 智能管理模块

- 6.2.3 系统管理模块

- 6.2.4 流量管理模块

- 6.2.5 用户管理模块

- 6.3 本章小结

- 7 系统调试

- 7.1 软件调试

- 7.2 本章小结

- 8 总结与展望

- 8.1 总结

- 8.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻读学位期间所发表的论文

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b04eff92fa8eab802edcd574.html