# 天津津塔大体积混凝土底板温度场测试和仿真模拟

### 论文摘要

高层建筑工程的大体积混凝土基础,由于结构较为笨重厚实、施工技术要求高、混凝土量大以及施工时浇注时间长等特点,如果控制不当,就有可能出现不同程度的施工裂缝和温度裂缝。大体积混凝土的温度控制,是水利工程和土木工程界普遍关注的问题。通过模型试验和有限元计算来分析大体积混凝土结构的温度场变化,是许多重要工程为避免裂缝常常采用的技术手段。本文结合天津津塔工程实例,采用试验研究、理论分析和ANSYS仿真分析的方法,开展了以下的工作:1.测定了实际施工材料的热学性能和力学性能参数,包括水泥的水化热、混凝土的绝热温升曲线、混凝土的强度和弹性模量等。2.在施工现场浇注了一个4.5m×4.5m×4m的模型,内部埋设了32支温度计和13支混凝土应变计,通过60天的现场监测,研究了温度场的变化规律和关键部位的混凝土应变变化规律;3.采用ANSYS有限元程序,对试验模型的温度场变化进行了仿真模拟分析,研究了考虑保温措施和不考虑保温措施两种情况的温度场变化规律。4.把模型监测结果和有限元计算分析结果进行了对比分析。结果表明,温度场的模拟分析与实测结果具有较好的一致性;对试验模型采取保温措施时,温度降低缓慢,混凝土表面温度梯度小;不采取保温措施时,温度降低快,混凝土表面温度梯度大。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.2 学科分述

- 1.2.1 大体积混凝土的定义

- 1.2.2 大体积混凝土的特点

- 1.2.3 ANSYS软件

- 1.3 国内外研究情况

- 1.4 本章小结

- 第二章 混凝土温度场求解原理和方法

- 2.1 混凝土温度场求解原理

- 2.1.1 热传导方程

- 2.1.2 初始条件和边界条件

- 2.1.3 瞬态温度场的有限元计算方法

- 2.1.4 混凝土的绝热温升和水化热模型

- 2.2 ANSYS热分析模块

- 2.2.1 概述

- 2.2.2 基本原理

- 2.2.3 知识要点

- 第三章 天津津塔大体积混凝土底板模型试验

- 3.1 工程背景

- 3.2 研究思路与试验方案

- 3.2.1 概述

- 3.2.2 试验概况

- 3.3 混凝土性能测试

- 3.3.1 水泥水化热

- 3.3.2 混凝土绝热温升

- 3.3.3 力学性能试验

- 3.4 温度应变监测概况

- 3.4.1 监测概况

- 3.4.2 监测设备

- 3.4.3 传感器布置

- 3.5 监测结果及分析

- 3.5.1 温度监测结果及分析

- 3.5.2 应变监测结果及分析

- 3.5.3 监测结果综合分析

- 第四章 温度场仿真模拟分析

- 4.1 有限元模型参数的选取

- 4.1.1 单元的选择

- 4.1.2 基本假定

- 4.1.3 模型尺寸

- 4.1.4 材料参数

- 4.2 温度场的计算研究

- 4.2.1 有限元模型的建立

- 4.2.2 施加初始条件和边界条件

- 4.2.3 温度场计算

- 4.2.4 计算结果

- 4.2.5 计算结果的输出

- 4.2.6 温度梯度分析

- 4.3 无保温措施时的温度变化

- 4.4 小结

- 第五章 结论与展望

- 5.1 本文的工作总结

- 5.2 需要进一步解决的问题

- 参考文献

- 发表论文和参加科研情况说明

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].浅谈大体积混凝土裂缝的原因及预防措施[J]. 陕西建筑 2008(05)

- [2].浅析大体积混凝土裂缝的原因及其控制[J]. 郑铁科技 2019(01)

- [3].大体积混凝土裂缝成因与处理[J]. 中国建材资讯 2010(04)

- [4].浅谈大体积混凝土裂缝的原因及其控制措施[J]. 陕西建筑 2013(03)

- [5].浅析大体积混凝土裂缝的原因及其控制措施[J]. 陕西建筑 2018(12)

- [6].浅析大体积混凝土裂缝原因及预防措施[J]. 郑铁科技 2016(03)

- [7].谈大体积混凝土裂缝的控制[J]. 陕西建筑 2010(06)

- [8].建筑施工中大体积混凝土浇筑技术的应用研究[J]. 门窗 2019(12)

- [9].论土木工程中大体积混凝土结构施工技术[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2019(15)

- [10].建筑工程大体积混凝土浇筑施工探讨[J]. 现代物业(中旬刊) 2019(09)

- [11].建筑工程中大体积混凝土浇筑的施工技术探究[J]. 建筑与预算 2019(12)

- [12].土木工程建筑中大体积混凝土结构的施工技术略谈[J]. 门窗 2019(14)

- [13].大体积混凝土结构施工技术在土木工程建筑中的应用探析[J]. 门窗 2019(19)

- [14].论民建高层基础承台大体积混凝土施工[J]. 门窗 2019(21)

- [15].高层建筑基础底板大体积混凝土施工技术[J]. 价值工程 2020(02)

- [16].大体积混凝土施工技术及控制要点浅析[J]. 山西建筑 2020(03)

- [17].建筑工程大体积混凝土施工技术要点分析[J]. 工程建设与设计 2019(24)

- [18].大体积混凝土水化热温度应力探讨[J]. 广东建材 2019(12)

- [19].土木施工中大体积混凝土裂缝成因及其防治措施研究[J]. 四川水泥 2020(01)

- [20].高层建筑大体积混凝土施工及质量控制[J]. 中国新技术新产品 2020(02)

- [21].建筑工程中大体积混凝土结构施工技术研究[J]. 门窗 2019(23)

- [22].建筑工程中大体积混凝土结构施工技术研究[J]. 门窗 2019(20)

- [23].风电工程风机基础大体积混凝土施工与质量控制[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2019(18)

- [24].大体积混凝土温控施工技术研究[J]. 居舍 2020(06)

- [25].建设施工中的大体积混凝土无缝技术分析[J]. 中华建设 2020(01)

- [26].大体积混凝土施工技术及预防措施[J]. 四川水泥 2020(03)

- [27].大体积混凝土浇筑技术在建筑施工中的应用[J]. 四川水泥 2020(02)

- [28].港口航道工程大体积混凝土裂缝的施工控制技术[J]. 珠江水运 2020(08)

- [29].大体积混凝土温控防裂措施在道桥工程中的应用[J]. 黑龙江交通科技 2020(04)

- [30].解析大体积混凝土桥梁施工技术及质量控制[J]. 黑龙江交通科技 2020(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b09c0aec78b705ebba4ac665.html