# 反复熔铸对非贵金属烤瓷合金机械性能的影响

### 论文摘要

目的:研究反复熔铸对非贵金属烤瓷合金弯曲性能、拉伸性能以及显微硬度等机械性能的影响。方法:⑴通过对非贵金属烤瓷合金分别进行1次、2次、3次、4次真空压力铸造后,分别获得经过1～4次熔铸的合金。采用未经过熔铸的合金(新合金)以及熔铸过1～4次的合金铸造成弯曲、拉伸及硬度试样的铸件。⑵通过万能工具磨床,将弯曲试样的铸件加工成厚度、宽度一致的弯曲试件,然后根据ISO7438标准,对所有弯曲试件进行三点弯曲加载,直至试件断裂,测试其弯曲强度及弯曲模量。⑶对拉伸试样的铸件进行标记后,参照ISO9693标准,采用静拉伸实验测试其拉伸强度、0.2%屈服强度以及拉伸率。⑷硬度试样的铸件经过初步磨平、树脂镶嵌以及金相抛光等制成硬度试件后,通过显微硬度计测试其维氏硬度值。结果:⑴与经过1次熔铸的非贵金属烤瓷合金相比,经过2～5次熔铸的合金,其弯曲强度及弯曲模量没有明显下降(P>0.05)。其中,在弯曲强度上,经过3次、5次熔铸后烤瓷合金反而显著高于经过1次熔铸的烤瓷合金(P<0.05);在弯曲模量上,经过3次、4次熔铸后烤瓷合金显著高于经过1次熔铸的烤瓷合金(P<0.05)。⑵与经过1次熔铸的非贵金属烤瓷合金相比,经过2～5次熔铸的合金,其拉伸强度、0.2%屈服强度以及延伸率没有显著降低(P>0.05)。其中,经过3～5次熔铸的合金在延伸率上反而显著高于经过1次熔铸的合金(P<0.05)。⑶与经过1次熔铸的非贵金属烤瓷合金相比,经过2～5次熔铸的合金,其维氏硬度值没有显著差异(P>0.05)。结论:非贵金属烤瓷合金至少可以重复熔铸5次而不引起弯曲强度、弯曲模量、拉伸强度、0.2%屈服强度、延伸率以及显微硬度的下降。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 前言

- 第一部分:反复熔铸对非贵金属烤瓷合金弯曲性能的影响

- 1.材料与方法

- 2.结果

- 3 讨论

- 第二部分:反复熔铸对非贵金属烤瓷合金拉伸性能的影响

- 1.材料与方法

- 2.结果

- 3.讨论

- 第三部分:反复熔铸对非贵金属烤瓷合金硬度的影响

- 1.材料与方法

- 2.结果

- 3.讨论

- 全文总结

- 参考文献

- 致谢

- 综述

### 相关论文文献

- [1].反复熔铸对非贵金属烤瓷合金弯曲性能的影响[J]. 口腔医学研究 2008(03)

- [2].反复熔铸对非贵金属烤瓷合金铸流率的影响[J]. 福建医科大学学报 2008(03)

- [3].贵金属烤瓷合金与高糖对细胞外液炎性因子的影响[J]. 中国组织工程研究 2012(43)

- [4].3种非贵金属烤瓷合金的耐蚀性研究[J]. 华西口腔医学杂志 2011(05)

- [5].3种贵金属烤瓷合金的细胞毒性[J]. 毒理学杂志 2009(05)

- [6].反复熔铸对贵金属烤瓷合金物理性能的影响[J]. 中国煤炭工业医学杂志 2008(08)

- [7].烤瓷合金材料生物相容性的研究与进展[J]. 中国组织工程研究 2012(29)

- [8].镍铬钛烤瓷合金与烤瓷粉金瓷结合强度试验分析[J]. 中国西部科技 2010(24)

- [9].循环加载对贵金属烤瓷合金金瓷结合强度的影响[J]. 中外医疗 2012(05)

- [10].三种贵金属烤瓷合金与高糖对小鼠成纤维细胞L-929增殖的影响[J]. 中国组织工程研究 2012(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b0b6e04298d6653a974af0a8.html