# 车载可见光信号录取处理系统研究

### 论文摘要

论文以车载多传感器战场感知系统为应用背景,在详细分析了国内外可见光录取与处理技术的发展现状的基础上,重点研究了可见光图像的录取与处理问题,设计并研制了可见光录取与处理系统,并实现了可见光图像的录取与多波段图像融合的功能。论文首先分析车载多传感器战场感知系统的概况和可见光录取板卡的设计目的,结合可见光传感器前端性能指标和输出接口信号协议要求,对可见光录取板卡的整体设计进行了规划,对可见光录取板卡的硬件平台与设备驱动程序进行了设计与实现,重点解决了基于PCI IPcore的CPCI系统总线和Camera Link协议的实现问题,达到了板卡设计的目的,实现了可见光图像的录取。其次,分析了可见光处理板卡的设计要求与接口参数,对可见光处理板卡的硬件平台进行了设计与实现,重点解决了基于ADSP TS-101高速DSP芯片的硬件实现以及图像噪声处理算法的实现问题,满足了板卡设计的目的,实现了可见光图像的处理。最后,针对多传感器战场感知系统的应用需求,重点研究多传感器图像融合这一难点问题,在综合分析像素级的图像融合算法的基础上,基于对比度塔形分解和小波分解的算法提出了一种改进的加权平均算法,克服了对比度塔形分解的不稳定性和小波分解的边缘模糊的缺点,并对该算法的性能进行了实验和比较。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 图像录取处理系统结构设计

- 1.3 论文结构安排

- 第二章 基于FPGA的图像录取卡的设计与实现

- 2.1 引言

- 2.2 图像录取卡的硬件设计与实现

- 2.2.1 板卡结构设计

- 2.2.2 设计关键技术

- 2.2.3 Camera Link接口实现

- 2.2.4 双端口RAM读写控制

- 2.2.5 PCI接口协议的实现

- 2.3 图像录取卡的驱动程序设计与实现

- 2.3.1 应用程序接口

- 2.3.2 硬件访问

- 2.3.3 中断处理

- 2.3.4 DMA实现

- 2.4 小结

- 第三章 基于TS-101的图像处理卡设计与实现

- 3.1 引言

- 3.2 图像处理卡的硬件设计与实现

- 3.2.1 板卡结构设计

- 3.2.2 板卡存储区设计

- 3.2.3 DMA实现

- 3.3 图像处理卡的调试

- 3.3.1 板卡加电前测试

- 3.3.2 板卡加电测试

- 3.3.3 外部存储器存储调试

- 3.4 小结

- 第四章 可见光与红外图像融合算法研究与实现

- 4.1 引言

- 4.2 融合算法介绍

- 4.2.1 简单融合算法

- 4.2.2 对比度塔形分解融合算法

- 4.2.3 小波分解融合算法

- 4.2.4 图像融合实验

- 4.3 改进的加权平均融合算法

- 4.4 图像融合实验及定量分析

- 结束语

- 致谢

- 作者在学期间取得的学术成果

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].152年来首次“超级蓝血月全食”,是怎么形成的?[J]. 方圆 2018(04)

- [2].碘氧化铋可见光催化降解青霉素研究[J]. 黄河水利职业技术学院学报 2017(01)

- [3].可见光与眼健康[J]. 中国眼镜科技杂志 2017(07)

- [4].可见光（外二首）[J]. 诗歌月刊 2020(05)

- [5].可见光之于生命[J]. 物理教师 2019(06)

- [6].可见光的皮肤损伤及防护[J]. 实用皮肤病学杂志 2018(02)

- [7].可见光室内环境下的组网策略研究[J]. 电信科学 2014(01)

- [8].可见光无线通信关键技术[J]. 电子技术与软件工程 2015(04)

- [9].可见光通信应用前景与发展挑战[J]. 通信电源技术 2019(02)

- [10].基于可见光遮蔽性织物的研究现状[J]. 合成纤维 2019(06)

- [11].看手机没必要戴防蓝光眼镜[J]. 家庭科技 2020(01)

- [12].方解石隐形毯:可见光下隐藏“大”物体[J]. 发明与创新(综合科技) 2011(02)

- [13].氮掺杂TiO_2可见光光催化研究进展[J]. 河南化工 2008(05)

- [14].硅掺杂介孔TiO_2材料的制备及可见光下降解甲基橙研究[J]. 化工新型材料 2008(08)

- [15].石墨相氮化碳可见光下活化过一硫酸盐氧化降解光惰性邻苯二甲酸二甲酯的机理研究（英文）[J]. Chinese Journal of Catalysis 2020(02)

- [16].可见光与无线电综合通讯技术[J]. 电子测试 2018(23)

- [17].手创伤患者应用可见光治疗的临床护理分析[J]. 基层医学论坛 2015(29)

- [18].460nm可见光杀灭浮游状态和生物膜内大肠埃希菌的实验研究[J]. 上海交通大学学报(医学版) 2014(07)

- [19].硫化铟纳米粒子的合成及其对碱性木素的可见光催化降解作用[J]. 中国造纸 2017(06)

- [20].科学家开发出首个可见光隐身斗篷[J]. 前沿科学 2011(02)

- [21].金属光子晶体的可见光光谱特性[J]. 发光学报 2019(08)

- [22].可见光通信应用前景与发展挑战[J]. 激光与光电子学进展 2015(08)

- [23].0.2秒完成高清电影下载:解密你不知道的可见光通信[J]. 通信世界 2015(31)

- [24].室内可见光电话系统[J]. 河北农机 2018(11)

- [25].一种基于视觉信息的可见光通信室内定位方法[J]. 计算机技术与发展 2016(01)

- [26].新材料可吸收可见光中所有能量[J]. 发明与创新(综合版) 2008(12)

- [27].植物也有喜怒哀乐[J]. 当代学生 2008(Z2)

- [28].可见光多维无载波幅度相位调制系统[J]. 电子与信息学报 2017(12)

- [29].兰州化物所可见光促进羰基合成研究取得进展[J]. 河南化工 2017(09)

- [30].气象卫星可见光红外光学成像仪发展沿革[J]. 应用气象学报 2016(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b0c87427e2f91f21181fc9f8.html