# 曲柄连杆机构振动筛的力学及有限元仿真分析

### 论文摘要

本文对联合收割机曲柄连杆机构振动筛的运动规律及受力进行了理论分析,并应用有限元Hypermesh、Ansys分析软件对曲柄连杆机构振动筛部分关键零件进行了仿真分析,此项研究的主要意义在于为曲柄连杆机构振动筛结构设计和改进提供指导。本论文主要做了以下几方面的研究工作：(1)对曲柄连杆机构振动筛进行了运动分析,推导了机构的运动方程,得出了曲柄连杆机构振动筛的运动参数,为曲柄连杆机构振动筛的方案设计提供了关键技术参数,为动力学分析打下了基础。(2)分析了振动筛各构件的受力情况,导出了动力学方程,并对振动筛轴进行了强度分析,确定了危险截面的轴径大小,同时还对轴承进行了寿命计算,为振动筛的结构设计提供了理论依据。同时动力学分析计算结果为曲柄连杆机构振动筛关键零件有限元分析中力的加载提供重要数据。(3)运用Hypermesh、Ansys有限元分析软件对该机构关键零件进行了有限元仿真分析,仿真分析结果表明所设计的振动筛轴和前吊杆其强度均符合要求,说明了本文对振动筛关键零件的动力学分析、通过疲劳强度计算得到的轴的结构尺寸、选用的轴承型号所得的结论是可信的。总之,本文通过理论分析和仿真分析,得到了曲柄连杆机构振动筛重要的运动方程和动力学方程,为曲柄连杆机构振动筛的设计及进一步的传动特性分析和模态分析奠定了基础。事实也表明运用本文分析数据设计的联合收割机中的振动筛工作平稳,性能可靠。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 插图索引

- 附表索引

- 第1章 绪论

- 1.1 研究的意义和目的

- 1.2 国内外筛分理论的研究现状

- 1.3 筛分理论的应用现状及发展方向

- 1.4 本论文主要内容

- 第2章 曲柄连杆机构振动筛的结构特点及运动分析

- 2.1 结构特点

- 2.2 曲柄连杆机构振动筛的运动分析

- 2.2.1 曲柄的速度与角速度分析

- 2.2.2 传动摇杆CD速度方程建立

- 2.2.3 传动摇杆CD加速度方程的建立

- 2.2.4 曲柄连杆机构振动筛筛体的质心速度与加速度计算

- 2.3 曲柄连杆机构振动筛的位移方程

- 2.4 小结

- 第3章 曲柄连杆机构振动筛的动力学分析

- 3.1 曲柄连杆机构振动筛的动力学分析

- 3.1.1 振动筛轴的动力学分析

- 3.1.2 振动筛筛体的动力学分析

- 3.2 小结

- 第4章 曲柄连杆机构振动筛振动筛轴的强度分析及轴承寿命计算

- 4.1 振动筛轴的受力分布

- 4.2 振动筛轴的强度分析

- 4.2.1 弯矩和扭矩的分析

- 4.2.2 强度校核

- 4.3 轴承寿命的计算分析

- 4.3.1 滚动轴承的失效形式和计算原则

- 4.3.2 振动筛轴轴承的寿命计算

- 4.3.3 振动筛轴轴承的静强度验算

- 4.4 小结

- 第5章 曲柄连杆机构振动筛中关键零件的有限元分析

- 5.1 有限元法步骤

- 5.2 HYPERMESH和ANSYS软件简介

- 5.3 三维模型的建立

- 5.3.1 UG软件介绍

- 5.3.2 基于UG的几何模型的建立

- 5.3.3 模型装配

- 5.3.4 模型导入

- 5.4 振动筛轴有限元分析

- 5.4.1 单元选择、材料特性及网格的划分

- 5.4.2 边界条件及载荷的施加

- 5.4.3 计算结果和分析

- 5.5 吊杆有限元分析

- 5.5.1 单元选择、材料特性及网格的划分

- 5.5.2 边界条件及载荷的施加

- 5.5.3 计算结果和分析

- 5.6 小结

- 结论与展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于无线通信的振动筛在线监测系统设计[J]. 山西焦煤科技 2019(11)

- [2].大型振动筛在中国的研发及应用[J]. 中国新技术新产品 2020(02)

- [3].《复合振动筛》团体标准的编制及主要内容解读[J]. 煤炭加工与综合利用 2020(02)

- [4].选煤厂新型煤矸振动筛选装置设计[J]. 机电工程技术 2020(04)

- [5].惯性振动筛的高刚度弹性支撑设计[J]. 湖北工业大学学报 2020(02)

- [6].矿用振动筛弹簧永久变形故障研究[J]. 煤矿现代化 2020(06)

- [7].振动筛向高效环保方向发展趋势浅析[J]. 中国设备工程 2019(05)

- [8].大型振动筛的现状与未来展望[J]. 化学工程与装备 2019(10)

- [9].振动筛常见问题的解决方案[J]. 设备管理与维修 2018(02)

- [10].基于ANSYS Workbench振动筛横梁结构有限元分析[J]. 煤炭技术 2017(01)

- [11].振动筛激振器易损的改进措施[J]. 内蒙古煤炭经济 2017(02)

- [12].选煤厂振动筛故障及其处理措施[J]. 机械管理开发 2017(09)

- [13].振动筛使用须注意的几个问题[J]. 磷肥与复肥 2017(11)

- [14].进口大型振动筛故障分析与探讨[J]. 煤矿机械 2016(07)

- [15].振动筛糊网的简易清理方法[J]. 水泥 2015(01)

- [16].驰张振动筛的振动分析及结构优化[J]. 世界有色金属 2020(16)

- [17].基于离散元的蛆粪分离多维振动筛的设计与研究[J]. 江苏农业科学 2020(03)

- [18].用于移动破碎设备的振动筛箱体有限元动态响应分析[J]. 水泥工程 2020(05)

- [19].履带式全喂入联合收割机振动筛堆粮故障诊断与排除[J]. 青海农技推广 2019(01)

- [20].物料振动筛分过程分析及高效途径[J]. 中国设备工程 2019(09)

- [21].基于离散元法的玉米颗粒振动筛分过程模拟研究[J]. 轻工机械 2019(03)

- [22].振动筛结构参数性能及影响因素分析[J]. 四川水泥 2018(02)

- [23].我国振动筛的市场现状及发展对策[J]. 矿山机械 2018(04)

- [24].振动筛振动电机安装轴的断裂分析探讨[J]. 科技风 2017(24)

- [25].振动筛振动与强度的思考[J]. 山东工业技术 2017(18)

- [26].新型振动筛松散机理[J]. 机械设计与研究 2016(03)

- [27].塑料粒子振动筛[J]. 橡塑技术与装备 2015(12)

- [28].基于ANSYS的大型振动筛结构强度研究[J]. 选煤技术 2015(04)

- [29].大型振动筛有限元模态分析[J]. 煤炭加工与综合利用 2015(09)

- [30].尚庄矿革新振动筛[J]. 煤炭科技 2015(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b0d638cc4d4dd41be3f34528.html