# 基于联吡啶钌的电致化学发光新方法研究

### 论文摘要

本论文由综述和研究报告两部分组成。第一部分为综述部分,第二部分为研究报告部分。其中,研究报告由四个实验体系组成。综述部分简要回顾了电致化学发光（electrogenerated chemiluminescence, ECL）分析法的发展历史；简介了ECL反应的基本原理和主要反应体系及其在ECL中的研究进展；重点介绍了ECL分析法的联用技术以及在药物分析中的应用；最后简要概括了化学修饰电极技术和纳米技术在ECL分析中的应用研究。研究报告主要包括以下几方面的工作内容：1.基于碱性介质中盐酸维拉帕米（VRPM）对联吡啶钌（Ru（bpy）32+）电致化学发光的增敏作用,与毛细管电泳技术联用,提出了毛细管电泳（CE）柱端电致化学发光（CE-ECL）分离检测VRPM的新方法。考察了测定VRPM的最佳条件,成功用于药物和人体尿样中VRPM的分离和含量测定。在优化条件下,VRPM迁移时间为234.1 s,线性范围为7.0×10-7～5.0×10-4 M（r=0.9991）,检出限为4.6×10-8M,迁移时间与峰高相对标准偏差分别为1.2%和2.08%。同时,本文还对VRPM与蛋白质的相互作用进行了探讨,测定了其结合常数和最大结合量,结果准确可靠,可用于药物、临床样品中VRPM的分析测试及质量控制,并为深入药理研究奠定了基础。2.将高生物亲和性的自聚合材料多巴胺（DA）引入电致化学发光传感界面的设计中,通过DA的自聚合过程将石墨烯（GO）和Ru（bpy）32+原位固定于电极表面,发展了一种简单、快速的发光试剂固定化方法。该方法成功实现了发光物质Ru（bpy）32+分子在电极表面高负载量、高活性和高稳定性固定,不仅有效防止了Ru（bpy）32+的泄漏,而且大大提高了Ru（bpy）32+的发光效率。该传感器实现了对三丙胺（TPA）的高灵敏检测,其线性范围为5.0×10-9～1.0×10-5 M,相关系数为0.9989,检出限为5×10-10M。对传感器连续循环伏安扫描19圈,其电致化学发光强度的相对标准偏差为2.6%,显示了良好的稳定性。聚多巴胺（PDA）优异的化学稳定性和良好的生物相容性,使该传感器在生物医学检测领域展现良好的应用前景。3.制备了聚多巴胺-金纳米粒子-Ru（bpy）32+（PDA-AuNPs-Ru（bpy）32+）复合膜,将其修饰在玻碳电极上制备了一种新的Ru（bpy）32+电致化学发光传感器。考察了传感器在PBS中以TPA为共反应剂时的电化学行为和电致化学发光行为。该传感器测定TPA的线性范围为5.0×10-8-6.0×10-5M,相关系数为0.9997,检出限为1×10"8 M。PDA-AuNPs-Ru（bpy）32+/GCE循环伏安扫描28圈的电致化学发光信号较为稳定,相对标准偏差为1.9%。并且,该修饰电极在空气和0.1 M pH 7.8的PBS中放置30天,其电致化学发光活性分别为77%和89%,表明该传感器有优良的稳定性。4.基于蒙脱土（Montmorillonite, MMT）良好的吸附性能、离子交换能力、优异的黏附性、稳定性,结合石墨烯表面的大量负电基团,以及二者兼备的大比表面积,制备了石墨烯/蒙脱土/Ru（bpy）32+（GO/MMT/Ru（bpy）32+）纳米复合物,将其修饰在玻碳电极上制备了一种新的Ru（bpy）32+电致化学发光传感器。考察了该传感器在PBS中以TPA为共反应剂时的电化学行为和电致化学发光行为。GO优良的导电性能可促进电子在电极表面的传递,且GO和MMT的大的比表面积和片层结构使GO/MMT/Ru（bpy）32+复合物膜具有更开放的结构和更大的比表面积,从而允许Ru（bpy）32+在膜中更快扩散,利用复合物大的比表面积和MMT优异的阳离子交换性能有效增加了Ru（bpy）32+的固载量,并且GO的引入阻止了Ru（bpy）32+向膜内电化学惰性的疏水区扩散。该传感器用于对TPA的检测,线性范围为5.0×10-8-6.0×10-5M,相关系数是0.9988,检出限为5.0×10-9M。将该传感器连续循环伏安扫描23圈,其ECL强度相对标准偏差为3.7%。该修饰电极在空气和100mM pH 8.0的PBS中放置30天,其电致化学发光活性分别为76%和81%,表明该传感器有优良的稳定性。MMT优异的稳定性、良好的吸附性能和GO优异的导电性能将使该传感器在药物检测领域展现良好的应用前景。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 电致化学发光概述

- 1.1.1 电致化学发光的定义

- 1.1.2 电致化学发光分析的特点

- 1.1.3 电致化学发光的发展概况和趋势

- 1.2 电致化学发光的原理与基本理论

- 1.2.1 电致化学发光的基本过程

- 1.2.2 电致化学发光的基本条件

- 1.2.3 电致化学发光的基本反应机理

- 1.2.4 电致化学发光分析的定量基础

- 1.3 常用的电致化学发光体系

- 1.3.1 酰肼类化合物电致化学发光体系

- 1.3.2 吖叮类化合物电致化学发光体系

- 1.3.3 稠环芳香烃类电致化学发光体系

- 1.3.4 金属络合物电致化学发光体系

- 32+电致化学发光体系的基本原理'>1.4 Ru（bpy）32+电致化学发光体系的基本原理

- 1.4.1 双电位电致化学发光

- 1.4.2 氧化-还原型电致化学发光

- 1.4.3 还原-氧化型电致化学发光

- 32+阴极电致化学发光'>1.4.4 Ru（bpy）32+阴极电致化学发光

- 1.5 联吡啶钉-电致化学发光联用检测技术

- 32+-ECL检测技术'>1.5.1 高效液相色谱（HPLC）-Ru（bpy）32+-ECL检测技术

- 32+-ECL检测技术'>1.5.2 FI-Ru（bpy）32+-ECL检测技术

- 32+-ECL在线分离检测技术'>1.5.3 CE-Ru（bpy）32+-ECL在线分离检测技术

- 1.6 化学修饰电极技术在电致化学发光分析法中的应用

- 1.6.1 Langmuir-Blodgett膜技术

- 1.6.2 分子自组装膜技术（self-assembled）

- 1.6.3 溶胶-凝胶法固定技术

- 1.6.4 离子交换聚合物膜固定技术

- 1.7 纳米粒子在电致化学发光中的应用

- 1.8 本论文研究工作的背景和基本思路

- 第2章 毛细管电泳柱端电致化学发光法分离测定盐酸维拉帕米

- 2.1 引言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 仪器与试剂

- 2.2.2 实验方法

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 优化ECL检测条件

- 32+的电化学发光'>2.3.2 盐酸VRPM增强Ru（bpy）32+的电化学发光

- 2.3.3 分离缓冲溶液的浓度及其pH值的影响

- 2.3.4 进样电压和进样时间的影响

- 2.3.5 校准曲线、线性范围、检出限和灵敏度

- 2.3.6 盐酸维拉帕米与其它胺类药物的分离

- 2.3.7 样品的测定

- 2.3.8 盐酸维拉帕米与牛血红蛋白结合常数的测定

- 2.4 结论

- 32+复合纳米材料的新型电致化学发光传感器及其在高灵敏检测TPA中的应用'>第3章 基于GO-PDA-Ru（bpy）32+复合纳米材料的新型电致化学发光传感器及其在高灵敏检测TPA中的应用

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 仪器与试剂

- 3.2.2 氧化石墨烯（GO）制备

- 32+和PDA/Ru（bpy）32+纳米复合物的制备'>3.2.3 GO-PDA-Ru（bpy）32+和PDA/Ru（bpy）32+纳米复合物的制备

- 3.2.4 修饰电极的制备

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 紫外可见光谱表征

- 3.3.2 实验条件对ECL性能的影响

- 3.3.3 修饰电极的电化学特性和电化学发光特性

- 3.3.4 ECL传感器的灵敏度、线性范围和检出限

- 3.3.5 传感器的稳定性和重现性

- 3.3.6 样品分析

- 3.4 结论

- 32+的PDA/Au NPs纳米复合物的新型电致化学发光传感器'>第4章 基于多巴胺聚合原位生成含Ru（bpy）32+的PDA/Au NPs纳米复合物的新型电致化学发光传感器

- 4.1 引言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 仪器与试剂

- 32+纳米复合物的制备'>4.2.2 含Ru（bpy）32+纳米复合物的制备

- 4.2.3 修饰电极的制备

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 紫外可见（UV-vis）吸收光谱表征

- 4.3.2 扫描电子显微镜（SEM）表征

- 4.3.3 接触角（WCA）表征

- 4.3.4 修饰电极的电化学特性和电化学发光特性

- 4.3.5 ECL传感器的灵敏度、线性范围和检出限

- 4.3.6 传感器的稳定性和重现性

- 4.4 结论

- 32+纳米复合物的电致化学发光传感器的研究'>第5章 基于GO/MMT/Ru（bpy）32+纳米复合物的电致化学发光传感器的研究

- 5.1 引言

- 5.2 实验部分

- 5.2.1 仪器与试剂

- 5.2.2 氧化石墨烯（GO）制备

- 32+纳米复合物的制备'>5.2.3 GO/MMT/Ru（bpy）32+纳米复合物的制备

- 5.2.4 修饰电极的制备

- 5.3 结果与讨论

- 5.3.1 紫外可见（UV-vis）吸收光谱表征

- 5.3.2 实验条件对ECL性能的影响

- 5.3.3 修饰电极的电化学特性和ECL特性

- 5.3.4 ECL传感器的灵敏度、线性范围和检出限

- 5.3.5 传感器的稳定性和重现性

- 5.4 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间的研究成果

### 相关论文文献

- [1].电致化学发光适体传感器的研究进展[J]. 化学传感器 2015(04)

- [2].一步法构建高效固相电致化学发光传感[J]. 金陵科技学院学报 2014(03)

- [3].纳米晶的电致化学发光与免疫传感研究[J]. 化学传感器 2008(04)

- [4].温度对电致化学发光法测定苦参碱的影响[J]. 中国医药工业杂志 2016(06)

- [5].毛细管电泳间接电致化学发光灵敏检测去甲肾上腺素及其在尿样分析中的应用[J]. 高等学校化学学报 2008(01)

- [6].毛细管电泳-电致化学发光联用技术应用进展[J]. 理化检验(化学分册) 2011(05)

- [7].毛细管电泳-化学修饰电极电致化学发光法测定琥乙红霉素[J]. 药物分析杂志 2010(10)

- [8].离子交换聚合物固定三联吡啶钌电致化学发光传感器的研究进展[J]. 光谱实验室 2008(03)

- [9].毛细管电泳-电致化学发光检测法分离测定中药马尿泡中的托烷类生物碱成分[J]. 色谱 2008(02)

- [10].单细胞电致化学发光分析[J]. 分析化学 2016(06)

- [11].基于阴极电致化学发光法的小麦粉中过氧化苯甲酰的痕量分析检测[J]. 中国科学:化学 2016(03)

- [12].联吡啶钌修饰电极固相电致化学发光[J]. 化学进展 2008(Z1)

- [13].毛细管电泳-电致化学发光法测定盐酸林可霉素[J]. 郑州大学学报(工学版) 2011(04)

- [14].NEWS[J]. 分析化学 2012(08)

- [15].电致化学发光方法检测肉的新鲜度[J]. 食品与生物技术学报 2010(04)

- [16].毛细管电泳电致化学发光灵敏检测毒品类生物碱及在尿样分析中的应用[J]. 高等学校化学学报 2009(01)

- [17].基于量子点的电致化学发光免疫传感器研究进展[J]. 电化学 2013(02)

- [18].2-(甲硫基)苯并[d]噁唑-5-羧酸的合成及电致化学发光性能[J]. 南通大学学报(自然科学版) 2013(03)

- [19].电致化学发光生物传感器中信号输出模式的研究进展[J]. 化学传感器 2018(03)

- [20].ZnO修饰铅笔芯电极电致化学发光以及对抗坏血酸的检测研究[J]. 分子科学学报 2019(04)

- [21].基于HRP催化过硫酸盐阴极电致化学发光的非标记型免疫传感器[J]. 化学传感器 2014(03)

- [22].氟代吡啶甲酸解离的环金属铱配合物及其电致化学发光性能[J]. 发光学报 2019(06)

- [23].高灵敏HS电致化学发光传感器的制备方法及其应用[J]. 传感器世界 2019(04)

- [24].Silica sol/Nano-Au/PVP修饰金电极电致化学发光测定槐定碱[J]. 分析测试学报 2015(02)

- [25].基于聚合物点的电致化学发光生物传感器用于葡萄糖检测[J]. 分析测试学报 2020(05)

- [26].Ru(bpy)_3~(2+)固相电致化学发光研究进展[J]. 分析科学学报 2015(05)

- [27].用于检测水产品中己烯雌酚含量的电致化学发光方法的建立[J]. 黑龙江畜牧兽医 2018(05)

- [28].乙醇脱氢酶共存固相电致化学发光生物传感器对p53基因的检测(英文)[J]. Journal of Southeast University(English Edition) 2013(02)

- [29].基于多壁碳纳米管/纳米银复合修饰剂电致化学发光传感器的制备及应用[J]. 分析测试学报 2019(01)

- [30].新型材料用于固定联吡啶钌电致化学发光的研究进展[J]. 材料导报 2011(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b10f1d546a97cfa77a117ee4.html