# 高速公路高边坡FBG传感器监测及稳定性分析

### 论文摘要

本文应用光纤布拉格光栅传感器对攀枝花至田房（川滇界）高速公路（简称为攀田高速）12个高边坡进行健康监测。采用FBG制作新型深部测斜仪,并应用到边坡监测中,研究采用新的方法计算深部测斜仪的挠度,建立优化模型来求解潜在滑裂面的位置。同时,利用Geo-slope软件中的SLOPE/W模块对边坡进行稳定性分析。研究内容及成果如下:1)分别在深部测斜仪及锚杆安装光纤布拉格光栅应变和温度传感器,数值模拟分析确定深部测斜仪在边坡上的布设位置,采集监测数据,根据光纤布拉格光栅波长与应变之间的关系公式,得到锚杆、深部测斜仪各测点的点应变。引入差分方法计算测斜仪挠度,通过实验室标定,与文献中方法进行对比,验证差分方法的优越性,然后利用差分方法计算得到深部测斜仪挠度值。2)对离散的挠度数值进行多项式拟合,以挠度与深部测斜仪所在直角坐标系中的相应位置为约束条件,建立最优化数学模型,利用Lingo软件求解,得到圆弧形潜在滑裂面的位置。3)对攀田高速公路所监测高边坡进行数值模拟,算得支护前后边坡的最小安全系数,考虑施工操作平台等因素对边坡稳定性的影响,针对现场的锚杆灌浆长度,分别对不同锚固段长度进行数值模拟,为以后的边坡支护提供参考依据。本文首次利用FBG制作深部测斜仪,并对其精度进行分析,利用差分方法计算挠度,为以后的监测数据处理提供手段;对加固前后的边坡进行数值模拟,及时评估加固后边坡的稳定性和安全性,降低滑坡风险。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景和来源

- 1.2 本课题研究的目的和意义

- 1.3 国内外研究现状

- 1.4 本文主要研究内容

- 第2章 光纤布拉格光栅传感器现场安装及布设

- 2.1 引言

- 2.2 攀田高速公路边坡工程概况

- 2.3 光纤布拉格光栅传感器的原理及制作

- 2.3.1 光纤布拉格光栅传感器简介

- 2.3.2 光纤光栅的基本结构

- 2.3.3 光纤布拉格光栅的制作

- 2.3.4 光纤布拉格光栅传感器工作原理

- 2.4 光纤传感器的现场安装布设

- 2.4.1 光纤布拉格光栅在锚杆上的安装

- 2.4.2 光纤布拉格光栅传感器在深部测斜仪上的安装布设

- 2.5 数据采集

- 2.5.1 数据采集时间安排

- 2.5.2 监测数据现场采集

- 2.6 本章小结

- 第3章 深部测斜仪挠度及锚杆受力分析

- 3.1 引言

- 3.2 锚杆受力分析

- 3.2.1 锚杆监测数据分析

- 3.2.2 失稳边坡锚杆安全性评定

- 3.3 深部测斜仪监测数据挠度求解

- 3.3.1 深部测斜仪挠度求解公式

- 3.3.2 差分方法求解深部测斜仪挠度

- 3.3.3 差分方法的实验验证

- 3.3.4 实验误差分析

- 3.3.5 实测边坡挠度

- 3.4 最优化模型的建立及求解

- 3.4.1 最优化模型的建立

- 3.4.2 非线性规划模型的求解

- 3.5 本章小结

- 第4章 边坡稳定性分析

- 4.1 引言

- 4.2 数值分析模型的建立

- 4.2.1 极限平衡分析的垂直条分法

- 4.2.2 数值分析模型的建立

- 4.3 边坡稳定性数值模拟及分析

- 4.3.1 SLOPE/W程序简介

- 4.3.2 支护前后边坡稳定性数值模拟

- 4.3.3 施工平台对最小安全系数的影响

- 4.3.4 边坡锚杆锚固长度的探讨

- 4.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].涉水泥岩边坡在不同坡角及地震作用下的稳定性[J]. 东北水利水电 2019(12)

- [2].锚固角对倾倒边坡的变形影响研究[J]. 勘察科学技术 2019(06)

- [3].边坡软式透水管在不同淤塞度下的排水效应数值模拟[J]. 水利与建筑工程学报 2020(01)

- [4].公路路基高边坡安全稳定的影响因素与防范措施[J]. 工程技术研究 2020(04)

- [5].某高速公路顺层缓倾软岩高边坡失稳机理及治理措施研究[J]. 工程勘察 2020(04)

- [6].公路复杂边坡处治技术的适宜性分析[J]. 黑龙江交通科技 2020(04)

- [7].湖南株洲地区生态边坡适生植物景观营造[J]. 绿色科技 2020(01)

- [8].山区公路高边坡勘察设计关键问题探讨[J]. 工程建设与设计 2020(09)

- [9].公路路基高边坡影响因素及防护措施[J]. 装备维修技术 2020(02)

- [10].高边坡勘察设计原则及边坡稳定性分析[J]. 有色金属设计 2020(02)

- [11].长韶娄高速公路互通段高边坡在线监测设计与监测研究[J]. 中国水运(下半月) 2020(07)

- [12].公路高边坡挡墙加固处理技术[J]. 交通世界 2020(17)

- [13].水利工程高边坡勘察设计质量控制管理[J]. 水利技术监督 2020(04)

- [14].某高速公路高边坡失稳治理分析[J]. 交通世界 2020(20)

- [15].研山铁矿顺倾边坡滑坡危害成因分析及治理措施[J]. 现代矿业 2020(08)

- [16].露天矿山斜层状边坡削坡卸载爆破技术[J]. 现代矿业 2020(08)

- [17].公路路堑土质高边坡的破坏模式与处治措施分析[J]. 工程技术研究 2020(18)

- [18].浅谈山区松散崩坡积体地质边坡动态设计的可行性及重要性[J]. 城市道桥与防洪 2020(10)

- [19].高边坡滑坡机理分析及处治[J]. 四川水泥 2019(01)

- [20].基于生态防护的公路边坡景观提升技术浅析[J]. 四川水泥 2016(12)

- [21].高速公路复杂地质高边坡滑坡机理分析[J]. 居业 2017(01)

- [22].浅析已运营高速公路高边坡安全风险防控工作研究[J]. 西部资源 2017(02)

- [23].深孔在边坡控制爆破中的应用[J]. 黑龙江交通科技 2017(02)

- [24].公路边坡不稳定处治评价[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2017(05)

- [25].生态边坡——理论与实践[J]. 岩土力学 2017(S1)

- [26].山区公路边坡失稳分析与防治技术[J]. 黑龙江交通科技 2017(05)

- [27].探究高边坡滑坡处治及施工要点[J]. 价值工程 2017(28)

- [28].常用4种边坡可靠性分析方法的对比分析研究[J]. 交通世界 2017(23)

- [29].高边坡深基坑施工过程探析[J]. 甘肃农业 2016(15)

- [30].关于高边坡勘察设计问题的探析[J]. 低碳世界 2016(22)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b118469f3bd351da41084eca.html