# 有线通信的光纤接入网技术及应用探讨

公诚管理咨询有限公司第三分公司广东东莞523000

摘要：自从改革开放发展以来，我国的通讯技术呈现出飞速发展的态势。在通信领域中，原有的接入网技术已经无法满足人们的需求，更加高效的光纤接入技术成为了当下的关键技术。基于此，本文先是分析了传统有线通信接入网技术存在的问题，继而阐述了有线通信的光纤接入网技术的分类，然后研究了有线通信的光纤接入网技术的具体应用。

关键词：有线通信；光纤；接入网；技术；应用

引言：随着社会信息化程度不断提高，人们的生活越来越依赖于信息的传播和应用，信息传播已经成为影响社会经济发展的重要因素。当前，随着社会对信息依赖程度的增加，传统的有线通信接入网技术已经不能够满足需求，其缺陷不断的暴露了出来，因此需要对其进行优化。通过引进光纤接入网技术，能够有效的弥补当前技术的缺陷，促进通信网络运行效率的提高，提升信息的传递速度，更好的满足人们的需求。光纤接入技术的使用不仅满足了时代发展的要求，也得到了更加广阔的发展机会，让我国通信技术得到了更多的发展。

1.传统有线通信接入网技术存在的问题

从目前的情况来看，传统的有线通信接入网技术的主要问题是成本高昂，又不能够有效的满足人们的实际需求。

1.1成本巨大

在传统的有线通信接入网技术之中，由于具有良好的性能，铜线是最普遍的信息传输媒介。随着铜材料价格的不断上涨，导致了铜缆的价格有了大幅度的增长，增加了铜缆接入网的成本。而且由于铜是一种金属材料，这一属性导致了其在应用了一段时间后就需要进行相应的维护和改造，这个过程需要消耗大量的人力资源和资金，极大的增加了传统通信接入网技术的成本。另外，目前针对铜缆的盗窃现象仍屡见不鲜，这也威胁到了接入网的稳定和安全，一定程度上增加了其成本。

1.2无法满足现代通信的要求

在互联网急速发展的今天，互联网已经和人们的日常生活以及社会经济紧密的连接到了一起，人们对于网络传输速度与质量的需求也在不断的提高，而传统的有线接入网技术已经不能满足人们的需求。铜缆接入网采用的是XDSL技术，因此电缆长度和网络速率有着较大的影响，研究和实践表明，当铜缆的长度大于1500m时就会影响到上下行的速率。但是在实际情况下，为了满足不同位置的用户的接入网需求，通常情况下铜缆入户的长度在3000m左右，这就导致了网络传输的速率和质量都不够高，用户体验较差。研究人员曾试图对该技术进行改进，但是突破其核心技术有较大的难度，一直未能使其的通信速率达到人们的需求。

2.有线通信的光纤接入网技术分类

2.1有源光网络

有源光网络是光纤接入网技术的关键组成，被广泛应用在我国，其中又可以分成同步数字传输机制有源光网络和准同步数字传输机制有源光网络。有源光网络最主要的传输方式是使用局端设备连接远端设备，在进行网络传输的过程中，能够实现信号的传输和数据的传输，也能够实现信号的监控和信号的处理，还能够进行多种类型的电路层业务。有源光网络最大的优势在于使用的技术，同步传输技术是有源光网络主导技术，也是在准同步数字传输技术基础上发展进化出来的技术，在同步数字传输技术中有着统一的比特率，给有源光网络带来巨大的作用，让很多厂商设备之间进行直接的连接，不需要经过额外的转换。同步数字传输技术还具备愈合环，一旦电路遇到故障，能够做出迅速回应，对故障及时恢复，还能继续维持通讯的稳定安全。

2.2无源光网络

无源光网络技术是在光配线网络之中没有任何光配原件、电源，是一类纯介质网络。它的光配线网包括光分路器等的无源器件构成，它最大的优势在于传输距离的优势，所能覆盖的面积比较小，但是由于不含有电子电源等器件，成本相对更低，后期的维护费用也比较低，这就让无源光网络的市场竞争力更加出色。另外无源光网络具有很好的抗干扰能力，能够有效避免电磁场、雷电干扰等，也实现了在不同环境中数据传输的安全。无源光网络在组网方式上具有更加灵活的特点，可以支持多种结构，满足不同形式的需求，具有更好的灵活性。例如中国电信最主要的光纤接入网就是无源光网络，目前也取得了很好的市场反应，还具有很大的发展空间。华为公司也将发展无源光网络作为近期发展目标。

3.光纤接入网技术在有线通信中的应用

3.1光纤接入网的类型

3.1.1有源光网络

有源光网络还可以进行细分，分为基于SDH的AON网络以及基于PDH的AOB网络以及基于PDH的AON网络。通过结合SDH以及PDH技术，可以使有源光传输设备与远端设备和局端设备实现有效连接。单纯的从技术层面上进行分析，SDH网络可以认为是建立在PDH网络基础之上的，是PDH网络的发展和创新，也正因如此，与PDH技术相比，SDH技术具有很多明显的优势。首先其比特率是统一的，能够使用统一的光接口标准，从而在网络连接中其能够实现不同厂商设备之间的互联，这使其并不会受到地区差异的影响。其次，其在网络管理能力方面十分强大，能够根据丰富的网管字节来进行有效的网络管理。第三，在SDH网络中设备可以组成环网结构，这也使得其在自愈保护能力方面十分突出，能够有效的保证网络通信的安全性和稳定性。

3.1.2无源光网络

无光源网络是一种光配线网络中不设置电子电源以及电子元件，使用光分路器等无源器件来组成光配线网。无光源网络的显著特点是组成成本较低，而且维护起来也比较容易，这是由于其不必使用昂贵的电子设备，这使得其虽然在传输距离以及覆盖范围上虽然不如有光源网络，但是依旧具有较强的市场竞争力。由于无光源网络是一种纯介质网络，这也使其在防雷电的能力比较突出，线路以及网络设备的运行较为安全。其除了具有设备简单、安装和费用比较低之外，还具有灵活的组网方式，能够使用星形、混合形和总线形等多种拓扑结构，可以满足当前市场和用户的需求。

3.2光纤接入网技术应用

3.2.1配线设备

机架设备的设计工作要将相关设计文件作为依据，并参考设计图纸进行。在配线设备设计时，要充分利用卡接钳来进行卡接，避免应用接头设备。合理的应用电阻值设计来保证设备的运行安全，在适宜位置安装隔离片和单元格，做好系统配线装备的隔离工作。

3.2.2设备充电及软件调试

设备充电是光纤接入网技术应用过程中一项十分重要的工作，需要确认相关设备安装位置以及稳固性，并且检查设备配线操作的完整性，并进行电源的调试以及地线装置的性能检测工作，然后进行设备充电的工作，时间大概30min。此外还需要进行单机测试，对系统音频以及数据接口设备进行测试。

3.3.3系统综合测试

完成单机测试后将相应设备进行连接，然后进行光纤通道的标准性检测，以及信息的传输效果和系统的整体性能的检测，从而保证其能够充分发挥出其功能。

4.结束语

本文分析了有源光网络和无源光网络，然后从配线设备、组网设计、光器件的选择、布线工艺四个方面研究了光纤接入网技术的具体应用，光纤接入网作为一种新技术，具有很好的应用优势，通过对光纤接入网的研究，以促进光纤接入技术的持续发展，促进我国有线通信技术的发展。

参考文献：

[1]唐志平.关于有线通信的光纤接入网技术的应用探讨[J].数字化用户，2017，23（24）.

[2]马文胜.有线通信的光纤接入网技术应用[J].信息化建设，2016（6）

[3]林启迪.有线通信的光纤接入网技术应用初探[J].中国新通信，2017，19（11）：8.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b127ececc00eb5d427ed8fbd.html