# 提高升压型白光LED驱动芯片效率的关键技术研究

### 论文摘要

白光LED作为绿色环保节能的光源得到广泛的认可,目前已经广泛应用在手机、手持产品的LCD背光以及大功率照明方面。传统的LED驱动方案体积大,转换效率低,成本高,加上外部限流元件的损耗一般效率只有60%,使半导体照明节能的优势消失。高转换效率、低成本、高可靠性的驱动芯片才能有利于LED在照明和背光领域的普及与推广。本文设计的高效率升压型白光LED驱动芯片,既可以应用在LCD背光领域,也可以应用在LED照明领域,应用范围广,而且应用时只需很小的外接电感即可,相对于其它驱动器电路无需外接稳压二极管,降低了应用成本和功耗。首先系统地研究了白光LED芯片的驱动技术,根据课题的设计要求最终采用高效率升压DC DC转换器的拓扑结构,并对转换器的工作原理,损耗源进行了分析。芯片采用]电流模PWM调制方式,通过外部的串联LED形成电压负反馈的环路,通过采样电阻、电流检测模块组成电流负反馈环路,实现恒定的输出电压和电流。高效率与低功耗是有着密切联系的。这就要求在电路子模块设计时要把高效率与低的电路功耗统一起来,电路中的每个部分都考虑到电路功耗。对多输出的基准电压源、1M Hz固定频率的振荡器、温度迟滞保护、电流采样、动态斜坡补偿、39V过压保护、低导通电阻的高压LDMOS等关键子模块的基本原理和主要框架进行了分析,优化了电路结构,来提高整体电路的转换效率。该芯片最终采用上华0.5μm BCD工艺完成芯片的设计,仿真采用cadence的spectre工具,芯片最终版图的面积为0.72mm×1.35mm。目前芯片已经成功流片,经过对芯片进行了整体测试,输入电压为2.8-5.5V,输出电压最高可达38V,其驱动电流可由外接电阻从15mA-300mA任意调整,符合设计目标,整体转换效率可达到94%以上。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 插图或附表清单

- 第一章 引言

- 1.1 研究的背景及意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 论文的主要工作

- 第二章 高效率升压型白光LED驱动芯片的拓扑结构

- 2.1 白光LED驱动技术

- DC转换器'>2.2 升压型DCDC转换器

- 2.3 电流模PWM调制原理

- 2.4 升压转换器中损耗源分析

- 第三章 提高转换效率的关键电路设计

- 3.1 整体电路设计

- 3.1.1 整体芯片的特性

- 3.1.2 整体电路控制原理

- 3.1.3 环路补偿

- 3.1.4 芯片子模块划分

- 3.2 子模块电路设计

- 3.2.1 基准电压源电路设计

- 3.2.2 振荡器电路设计

- 3.2.3 过温保护电路

- 3.2.4 电流采样和斜坡补偿电路

- 3.2.5 限流保护电路

- 3.2.6 开路LED保护电路

- 3.2.7 误差放大器电路

- 3.2.8 数字逻辑电路

- 3.2.9 高压LDMOS

- 第四章 电路整体仿真及版图设计

- 4.1 整体电路仿真

- 4.2 版图设计

- 第五章 芯片系统设计及测试结果

- 5.1 芯片封装

- 5.2 引脚说明

- 5.3 芯片系统设计

- 5.4 PCB板设计

- 5.5 芯片测试

- 第六章 结论

- 参考文献

- 在学研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].浅析LED日光灯环保节能经济效益[J]. 汕头科技 2016(Z1)

- [2].LED联盟考察南山湾工业园[J]. 汕头科技 2013(02)

- [3].美国发明石墨泡沫散热片延长LED寿命[J]. 中国粉体工业 2010(05)

- [4].办公室LED光源的频闪效应对人体健康的影响[J]. 照明工程学报 2019(06)

- [5].城市空间艺术中的LED媒体建筑幕墙探索[J]. 门窗 2019(15)

- [6].LED汽车灯具工艺设计与应用[J]. 时代汽车 2019(20)

- [7].LED红蓝光配比对生菜生长及生理特性的影响[J]. 江苏农业科学 2019(22)

- [8].华山松大小蠹对LED灯的趋光行为[J]. 应用昆虫学报 2019(06)

- [9].全光谱LED技术研究进展[J]. 发光学报 2020(02)

- [10].湿热环境下LED荧光粉的性能退化规律及机理研究[J]. 稀有金属材料与工程 2020(01)

- [11].环境温度和驱动电流对LED的峰值波长的影响[J]. 照明工程学报 2020(01)

- [12].LED补光对番茄幼苗形态特征及相关生理特性的影响[J]. 北方园艺 2020(04)

- [13].光唇鱼群体对不同LED单色光谱选择偏好性的昼夜差异[J]. 安徽农业科学 2020(01)

- [14].LED红蓝光联合创福康胶原贴治疗面部痤疮效果观察[J]. 皮肤病与性病 2020(01)

- [15].生态学教学实验室小型LED光源植物工厂的研发与应用[J]. 高校生物学教学研究(电子版) 2019(06)

- [16].互动媒体的艺术创新——以LED灯光互动装置为例[J]. 西部皮革 2020(06)

- [17].LED路灯在道路照明中的应用分析[J]. 门窗 2019(18)

- [18].古建筑群道路照明LED仿古路灯的设计与应用[J]. 建筑电气 2020(02)

- [19].基于超高亮LED驱鸟控制系统的设计[J]. 光电子技术 2020(01)

- [20].基于微信小程序LED灯光控制系统的设计[J]. 软件 2020(03)

- [21].家禽的光照设备——LED光照对家禽的益处[J]. 国外畜牧学(猪与禽) 2020(02)

- [22].易清洁且能灭虫的LED台灯构想[J]. 科技资讯 2020(06)

- [23].浅析LED光对温室植物生长的影响概述[J]. 福建茶叶 2020(04)

- [24].高色域量子点LED及其在背光显示中的应用研究[J]. 光谱学与光谱分析 2020(04)

- [25].无铅锡膏中助焊剂对LED的影响[J]. 中国照明电器 2020(03)

- [26].基于ZigBee技术的可组网太阳能LED路灯终端控制器的设计[J]. 微型电脑应用 2020(04)

- [27].红蓝LED光照强度对茶树生长及生物化学成分的影响[J]. 分子植物育种 2020(05)

- [28].LED光源在设施园艺中的设计与应用探讨[J]. 现代农业科技 2020(08)

- [29].自由LED[J]. 美与时代(城市版) 2020(04)

- [30].试论量子点荧光材料在白光LED中的应用[J]. 科技创新导报 2019(36)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b13165582ae30ec797f5311e.html