# 生态水利在河道治理工程中的应用探析

张神铭

烟台市芝罘区大沽夹河管理站山东烟台264001

摘要：随着社会经济的快速发展，河道环境破坏问题成为人们关注的焦点，河道治理对于恢复河流原有生态环境，保证河流正常功能都有着十分重要的作用。本文将从河道生态水利工程的设计原则和河道治理的相关工作等方面进行阐述。

关键词：生态水利；河道治理；

1生态水利工程的设计原则

1.1改善河道形态空间异质性

生态环境的空间异质性质量越高，则越能够创造出适合更多物种生存的环境，能够提升物种生存环境的质量，推动生态系统的稳定发展。但是最近几年，各种水利工程的建设改变了河道的自然形态，使得河道更加趋于渠道化，虽然其能够在短期内带来可观的经济效益，但是从长期的生态平衡分析，这样必然会带来严重的负面影响。不仅如此，人们对于河道自然环境存在着过度干预的情况，完全按照自身需求对河道进行改造，没有重视生态环境保护，导致河道生态环境越发单一，生态系统退化严重，很容易引发各种各样的生态问题。与此，在开展生态水利工程建设的过程中，应该改善河道形态空间异质性，提高河道生态环境中生物群落的多样性，加强对于河道自然生态环境的保护。

1.2把握景观尺度和整体性

生态水利工程设计中，应该关注景观尺度，将其与水利工程的实用性和可持续发展等目标结合在一起，保证工程设计的合理性。与小景观尺度相比，大景观尺度在河道治理工程中有着更加优秀的修复效率。整体性原则不仅应该体现在对河道生态系统结构与功能的保护方面，还要求相关技术人员充分了解河道生态系统各个要素之间的交互作用，采取有效措施，对河道生态环境的整体性和综合性进行保护和修复。

1.3强调为社会发展服务

在关注水利工程生态建设的过程中，同样不能忽视其基本功能，要求水利工程必须能够实现水资源的时空调节，完成对洪涝灾害的有效防治。建设水利工程的根本目的，是为人类的生产生活提供服务，尤其是对于农业产业，水利工程可以说是其稳定发展的基础和前提。基于此，在生态水利工程建设中，需要关注树立工程基本功能的实现，在推动经济发展的同时，完成对于生态环境的保护。

2.生态水利的应用优势

生态水利工程的建设不仅能够实现高效、安全的河道治理，而且在建设应用过程中，可结合当地水土状况构建可持续发展的生态水资源应用模式，保护生态环境。本质上讲，生态水利建设是从生态的角度出发，遵循生态平衡学原理，建立可持续利用的水利体系，有利于提升河道治理的效率，实现较好的经济及社会效益。目前在受季风气候影响的中小河流域中，水资源的季节性供应存在差异，而发展生态水利工程，不仅能控制水源的蒸发及渗透量，而且在水资源利用率的提升方面也有显著成效，进一步提升了水资源利用的经济效益。此外，在生态水利建设过程中，引入了大量国内外先进环保材料，在提升建筑结构可靠性的同时，也改善了水利工程的性能，并有效地保护了水利工程生态环境的多样性。

3河道中存在的问题

河道作为重要的资源和环境载体，关系到生存，制约着发展。河道治理的过程是从简单到复杂、由低标准到高标准、由盲目治理到科学治理，由简单功能到多功能逐步发展提高的。随着经济社会的发展，人们对生活环境的质量要求不断提高，河道的休闲、娱乐、景观、生态等功能逐步受到重视。目前，许多河道治理还远远不能满足人们的需求，存在着许多亟待解决的问题，主要表现在以下几个方面。1）建设挤占河道现象十分严重，造成河道空间减小，水面缩窄，河道行洪能力降低，如西盐河、龙尾河、大浦河等，在没有治理以前，极易造成洪涝灾害。2）部分河道被填埋覆盖，造成河道水面减少，如扁担河原为市区南部一条排涝河道，因规模的扩张，在20世纪90年代，被开发成暗河，河面被水泥板覆盖，河道功能也被改变成排污专道。3）工业污水和生活污水处理实施建设滞后，致使大量污水进入城区内的玉带河、西盐河、龙尾河等河道，河流水质问题没有从根本上解决，在污水集流系统完备之前，河道仍然承担排放污水的功能。因此，水的问题常常影响环境。4）河流生态系统遭到严重破坏，河流水量减少，人为干预严重，导致天然河道大量丧失，生物的多样性条件被破坏，天然食物链脱节，导致河流生态系统严重退化。

4生态化设计在河道治理中的运用

4.1构筑现代生态化水网工程

生态水网的构建也是生态水利在河道治理的重要组成部分，要构筑现代生态化水网工程这就是要建设现代化水资源网络体系。现代生态化水网需要以河流水系联网作为基础，在工程完成后，能够有效实现优化调度各种水资源，并且最终能够实现河道建设中生态环境恢复和改善。生态化水网的建设是一个庞大而复杂的系统工程，需要做好各个方面的协调统一，最终实现河流流域内生态循环的有序进行，但是其作用也是毋庸置疑的。

4.2构建自然化的河道

一般的河道都具有一定蜿蜒性，河道的曲折性，使其能够存储大量的水资源，这样就能使河道的水流变的更强，同时容纳更多的水资源，并且也能给更多的生物创造生存的空间。水利工程在河道治理中使用时应该保持河道原有的蜿蜒性，这样既能保持河道原有的生态功能，又能增加蓄水量，这也有助于建设自然化的河流，可见保持河道的蜿蜒性具有重要意义。构建自然化的河流能够使建设工程与环境更好的统一，进而使人与自然和平共处。

4.3恢复河道原有生态环境

在保证河流正常的通航及防洪能力的前提下，更加完整地保证河道水域内的环境以一种更加自然原始的形态呈现对河道治理有着很大的帮助。首先，应尽量保证河道走向更接近于自然状态，河岸线路平顺，宽窄适中，避免出现人为改造的不合理线路。同时，要重点考虑河道与周围自然环境的和谐统一，要将水域内与岸边包括进一个生态系统进行考虑，延长系统的食物链长度，以增加生态系统的稳定性。此外，还应增加沿岸的植被绿化情况，尽量选择适宜在水边生长的同时对生态系统内其他动植物的影响较小的植被品种。在修筑河堤及沿岸景观时，也应尽可能地选择自然石料及其他材料，既保证了景色的美观和谐，也有助于生态系统的自然稳定发展。

总结：河道治理工程需要将可持续发展作为治理工作的核心指导思想，提出具有可行性的治理措施，来对水质及生态环境进行改善和修复工作。要从长远发展的角度出发，采用科学合理手段，这样才能满足更高的要求，取得显著治理成效，实现生态与社会经济效益协调发展。

参考文献：

[1]徐凯.生态水利设计理念在城市河道治理工程中的应用探究[J].科技创新与应用，2016（13）.

[2]万军.河道治理中的生态水利应用探究[J].黑龙江水利科技，2017（12）.

[3]陈婉.河道生态修复初探[D].北京林业大学，2008.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b16034f59a242ca5c9c8e7ba.html