# 斩波式内反馈串级调速系统的设计

### 论文摘要

风机和水泵在国民经济各部门中,应用数量众多,耗电量巨大,存在严重的能源损耗问题,因此积极推广风机、泵类负载的节能调速技术具有重大的国民经济意义。本文在客观分析风机、泵类负载调速技术发展现状的基础上,针对传统串级调速系统功率因数低的问题,结合内反馈电动机节能调速的具体实际,提出采用基于转子侧功率控制的内反馈串级调速技术,并对斩波式内反馈串级调速系统进行了深入的研究。根据串级调速的基本原理和内反馈电机的基本结构,设计了内反馈电机的斩波式串级调速系统。为了减少从电网吸收的无功功率,提高系统的功率因数,逆变器的逆变角固定在最小逆变角,采用PWM控制策略,通过控制斩波器的占空比来改变电机转子回路的附加电势,从而达到调速的目的。电机转子转差输出功率经整流器、斩波电路、逆变电路回馈到内反馈电动机的调节绕组,缩短了能量循环路径,且没有变压器损耗,提高了调速效率和功率因数,同时减小了谐波;按照工程方法设计了转速、电流双闭环调节器;建立了内反馈电机的数学模型,并在MATLAB的Simulink里对斩波电路以及整个内反馈串级调速系统进行了仿真,发现斩波器的占空比与电机转速之间存在着线性变化关系。实践证明,斩波式内反馈串级调速系统控制效果优越,节能效果显著,是一种很有发展潜力的调速技术。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 课题的研究背景

- 1.2 传统串级调速系统

- 1.2.1 传统串级调速工作原理

- 1.2.2 传统串级调速的效率分析

- 1.2.3 传统串级调速系统功率因数

- 1.3 传统串级调速系统存在的问题

- 1.4 内反馈电动机的工作原理

- 1.5 本课题研究的内容及方法

- 2 斩波式串级调速系统

- 2.1 斩波式串级调速的原理

- 2.2 斩波调速系统的机械特性

- 2.3 斩波式串级调速系统的功率因数

- 3 斩波式内反馈双闭环调速系统

- 3.1 IGBT 的驱动电路

- 3.2 IGBT 的缓冲电路

- 3.3 电流检测电路

- 3.4 速度检测电路

- 3.5 双闭环串级调速系统的起动

- 3.5.1 起动过程分析

- 3.5.2 起动方式的选择

- 4 调速系统的软件实现

- 4.1 主程序设计

- 4.2 PWM 程序设计

- 4.3 晶闸管触发脉冲的设计

- 4.4 转速、电流调节器的设计

- 4.4.1 电流调节器的设计

- 4.4.2 转速调节器的设计

- 4.5 数字PI 调节器的设计

- 5 系统主回路主要元器件的参数计算

- 5.1 逆变器容量的计算

- 5.2 主回路电感、电容的计算

- 6 数学模型的建立及系统仿真

- 6.1 内反馈电机数学模型的建立

- 6.1.1 a,b,c 坐标表示的电机方程式

- 6.1.2 a,b,c 坐标下的动态数学模型

- 6.1.3 dq0 坐标表示的电机动态数学模型

- 6.2 串级调速系统的仿真

- 6.3 内反馈电机斩波式串级调速系统的仿真

- 6.4 转速、电流双闭环调速系统的仿真

- 6.5 实验板的调试

- 结论

- 参考文献

- 在学期间发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].新型内反馈串级调速电机的应用研究[J]. 科技经济导刊 2016(36)

- [2].内反馈串级调速电机技术特点及应用分析[J]. 仪器仪表与分析监测 2010(01)

- [3].内反馈串级调速技术在油田注水系统中的应用[J]. 内江科技 2009(02)

- [4].内反馈串级调速技术在油田中的应用[J]. 电气开关 2009(02)

- [5].内反馈串级调速技术在油田注水系统中的应用[J]. 机电工程技术 2008(01)

- [6].内反馈串级调速系统相关研究[J]. 电子技术与软件工程 2015(02)

- [7].斩波式内反馈串级调速系统在离心泵工况调节中的应用[J]. 电工电气 2016(05)

- [8].电厂锅炉引风机内反馈串级调速装置实际应用问题分析[J]. 煤炭工程 2009(08)

- [9].基于DSP的斩波内反馈串级调速系统的研究[J]. 机电工程 2010(03)

- [10].基于DSP控制斩波内反馈串级调速系统研究[J]. 杭州电子科技大学学报 2010(02)

- [11].IGBT有源逆变在内反馈串级调速系统中的应用[J]. 华北电力大学学报(自然科学版) 2008(05)

- [12].内反馈串级调速系统使用PWM整流器的方法研究[J]. 电力科学与工程 2008(02)

- [13].基于IGBT有源逆变内反馈串级调速系统的研究[J]. 东北电力技术 2008(08)

- [14].软开关技术在内反馈串级调速系统中的应用研究[J]. 微电机 2010(04)

- [15].PWM逆变技术在内反馈串级调速系统中的应用[J]. 中国电力教育 2008(S1)

- [16].内反馈串级调速电机的节能优势分析[J]. 科技信息(学术研究) 2008(32)

- [17].斩波内反馈串级调速与变频调速的节能比较[J]. 内蒙古石油化工 2010(15)

- [18].内反馈式串级调速节能技术[J]. 石油和化工节能 2008(04)

- [19].基于PWM整流技术的内反馈串级调速系统[J]. 机械工程与自动化 2008(01)

- [20].IGBT驱动器在高压电机调速系统中的应用研究[J]. 微型机与应用 2010(15)

- [21].电动机内馈斩波串级调速系统的研究[J]. 科技创新导报 2009(28)

- [22].内反馈串级调速电机的近似数学建模与simulink仿真[J]. 系统仿真学报 2010(02)

- [23].油田集输节电方案的探讨与实践[J]. 控制工程 2008(S1)

- [24].电机调速装置的原理与故障处理[J]. 科技创新导报 2008(25)

- [25].一种结构优化的改进型串级调速系统[J]. 机电技术 2017(04)

- [26].基于IGBT斩波控制的内反馈串级调速系统的研究[J]. 电力科学与工程 2008(01)

- [27].基于三相PWM逆变器的内反馈串级调速系统研究[J]. 仪器仪表与分析监测 2014(03)

- [28].内反馈串级调速电动机直流回路稳态特性分析[J]. 微特电机 2010(01)

- [29].《电力科学与工程》2008年总目次[J]. 电力科学与工程 2008(10)

- [30].高压大功率内反馈串调系统的设计与应用研究[J]. 仪器仪表与分析监测 2011(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b16e7bada0bc7acd7dcc1830.html