# 热解、气化过程中燃料-N的形态转化及迁移规律研究

### 论文摘要

为最终实现减少固体燃料的热解、气化技术中NOx的排放,需要NOx及其前驱物的生成和破坏的具体信息。本文在Ar、CO2、Ar与O2混合气和Ar与H2O（蒸气）混合气气氛下,利用固定床反应器对固体燃料进行了系统的热解、气化实验,采用红外光谱仪在线检测产物气体中NH3、HCN和NO的浓度,阐述了NH3、HCN和NO的释放特性,分析了氮的迁移转化规律。DT（大同）煤和NM（霍林河）煤中的煤-N主要以N-5存在；600℃热解时,DT煤焦中的N-6绝对质量增加,FS（抚顺）煤和NM煤焦中的N-6绝对质量减少；1000℃热解时,N-6绝对质量大量减少,FS煤焦中出现了显著数量的N-Q；Ar气氛下热解时,NH3的生成量多于NO和HCN；700℃之前,有显著数量的NH3和HCN生成。与Ar气氛下热解相比：O2的存在使NO和HCN的生成温度大幅度升高；CO2促进了NO的生成,同时抑制了NH3的生成；H2O（蒸汽）的存在显著促进了NO、NH3和HCN的生成,其生成量大幅度增加。生物质热解时,NO、NH3和HCN的生成主要在800℃之前；JM（锯末）热解NO、NH3和HCN的生成温度明显高于DC（稻草）和MG（麦杆）；DC热解生成的NH3、HCN和NO量最多；HCN的生成温度明显高于NH3的生成温度；低温下NH3的生成至少部分与生物质中氨基结构的分解有关；HCN的生成主要来自于生物焦中含氮结构的二次裂解。与Ar气氛下热解相比：O2的存在抑制了HCN的生成,使HCN生成量大幅度减少；CO2的存在,促进了NO的生成,抑制了NH3和HCN的生成；H2O（蒸汽）的存在显著促进了NO、NH3和HCN的生成,使其生成量大幅度增加。污泥热解过程中NOx前驱物的生成量与污泥中的N含量明显相关；NO的生成主要位于320-600℃范围；200℃开始生成NH3,330℃左右达峰值；GZ（广州）污泥和LWZ（龙王嘴）污泥热解过程中HCN的释放特性相似,HCN生成主要发生在300-800℃范围。与Ar气氛下热解相比,O2的存在,低温时抑制了NO和HCN的生成；CO2的存在促进了NO、NH3和HCN的生成,使NO、NH3和HCN的生成量增加；H2O（蒸汽）的存在促进了NO和NH3的生成,使其生成量增加。FS煤分别与DC、JM和MG混合在不同气氛下热解、气化时,与FS煤在相应气氛下热解、气化时相比：心气氛下热解时,NO的生成温度升高,其生成量大幅度减少：NH3的生成温度大幅度降低；HCN生成量减少。心和O2混合气气氛下气化时,NO的生成温度大幅度降低,其生成量增加；NH3和HCN的生成量减少。CO2气氛下气化时,NO的生成温度升高,其生成量减少；NH3的生成温度大幅度降低,其生成量大幅度增加；HCN的生成温度升高。H2O（蒸汽）气氛下气化时,NO和HCN的生成温度升高,其生成量减少；NH3的生成温度大幅度降低,其生成量减少。FS煤分别与GZ污泥、LWZ污泥和NTZH污泥混合在不同气氛下热解、气化时,与FS煤在相应气氛下热解、气化时相比：Ar气氛热解时,NO的生成温度大幅度升高,其生成量减少；NH3的生成温度大幅度降低,其生成量大幅度增加；HCN的生成温度大幅度降低。Ar和O2混合气气氛下气化时,NO的生成温度不变,其生成量增加；NH3和HCN的生成温度降低,其生成量大幅度增加。CO2气氛下气化时,NO的生成量减少；NH3和HCN的生成温度大幅度降低,其生成量增加。H2O（蒸汽）气氛下气化时,NO的生成量大幅度减少；NH3的生成温度大幅度降低,其生成量增加；HCN的生成温度升高。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 煤热解、气化过程中氮的迁移转化研究现状

- 1.3 生物质热解、气化过程中氮的迁移转化研究进展

- 1.4 污泥热解、气化过程中氮的迁移转化研究现状

- 1.5 煤与生物质混合热解、气化过程中氮的迁移转化研究进展

- 1.6 煤与污泥混合热解、气化过程中氮的迁移转化研究现状

- 1.7 本文主要研究内容

- 2 煤热解、气化过程中氮的迁移转化研究

- 2.1 引言

- 2.2 实验方案

- 2.3 Ar气氛下热解过程中煤-N的迁移转化

- 2混合气气氛下气化过程中煤-N的迁移转化'>2.4 Ar和O2混合气气氛下气化过程中煤-N的迁移转化

- 2气氛下气化过程中煤-N的迁移转化'>2.5 CO2气氛下气化过程中煤-N的迁移转化

- 2O（蒸汽）气氛下气化过程中煤-N的迁移转化'>2.6 H2O（蒸汽）气氛下气化过程中煤-N的迁移转化

- 2.7 本章小结

- 3 生物质热解、气化过程中氮的迁移转化研究

- 3.1 引言

- 3.2 实验方案

- 3.3 Ar气氛下热解过程中生物质-N的迁移转化

- 2混合气气氛下气化过程中生物质-N的迁移转化'>3.4 Ar和O2混合气气氛下气化过程中生物质-N的迁移转化

- 2气氛下气化过程中生物质-N的迁移转化'>3.5 CO2气氛下气化过程中生物质-N的迁移转化

- 2O（蒸汽）气氛下气化过程中生物质-N的迁移转化'>3.6 H2O（蒸汽）气氛下气化过程中生物质-N的迁移转化

- 3.7 本章小结

- 4 城市污泥热解、气化过程中氮的迁移转化研究

- 4.1 引言

- 4.2 实验方案

- 4.3 Ar气氛下热解过程中污泥-N的迁移转化

- 2混合气气氛下气化过程中污泥-N的迁移转化'>4.4 Ar和O2混合气气氛下气化过程中污泥-N的迁移转化

- 2气氛下气化过程中污泥-N的迁移转化'>4.5 CO2气氛下气化过程中污泥-N的迁移转化

- 2O（蒸汽）气氛下气化过程中污泥-N的迁移转化'>4.6 H2O（蒸汽）气氛下气化过程中污泥-N的迁移转化

- 4.7 本章小结

- 5 煤与生物质混合热解、气化过程中氮的迁移转化研究

- 5.1 引言

- 5.2 实验方案

- 5.3 Ar气氛下热解过程中燃料-N的迁移转化

- 2混合气气氛下气化过程中燃料-N的迁移转化'>5.4 Ar和O2混合气气氛下气化过程中燃料-N的迁移转化

- 2气氛下气化过程中燃料-N的迁移转化'>5.5 CO2气氛下气化过程中燃料-N的迁移转化

- 2O（蒸汽）气氛下气化过程中燃料-N的迁移转化'>5.6 H2O（蒸汽）气氛下气化过程中燃料-N的迁移转化

- 5.7 本章小结

- 6 煤与污泥混合热解、气化过程中氮的迁移转化研究

- 6.1 引言

- 6.2 实验方案

- 6.3 Ar气氛下热解过程中燃料-N的迁移转化

- 2混合气气氛下气化过程中燃料-N的迁移转化'>6.4 Ar和O2混合气气氛下气化过程中燃料-N的迁移转化

- 2气氛下气化过程中燃料-N的迁移转化'>6.5 CO2气氛下气化过程中燃料-N的迁移转化

- 2O（蒸汽）气氛下气化过程中燃料-N的迁移转化'>6.6 H2O（蒸汽）气氛下气化过程中燃料-N的迁移转化

- 6.7 本章小结

- 7 全文总结与建议

- 7.1 全文总结

- 7.2 创新点

- 7.3 下一步工作建议

- 致谢

- 参考文献

- 附录1 攻读学位期间发表论文

- 附录2 攻读学位期间参与课题

### 相关论文文献

- [1].生物质焦炭颗粒气化过程模拟与分析[J]. 热力发电 2020(07)

- [2].气化过程中煤焦破碎成灰的模型模拟[J]. 化学工程 2016(03)

- [3].烟煤-稻草混合焦样共气化过程协同行为机理研究[J]. 燃料化学学报 2018(04)

- [4].利用模型化合物研究气化过程中氮的迁移机理[J]. 广州化工 2016(22)

- [5].谷壳气化过程中颗粒物理化学结构的演化[J]. 化工学报 2008(03)

- [6].煤气化过程的热力学分析[J]. 清华大学学报(自然科学版)网络.预览 2008(05)

- [7].气化参数对生物质高温蒸汽/空气气化过程的影响[J]. 工业炉 2017(03)

- [8].气化过程中谷壳焦颗粒孔隙结构及分形特性的演化[J]. 农业工程学报 2012(13)

- [9].粒径和启动温度对猪粪气化过程的影响[J]. 农业工程学报 2010(05)

- [10].垃圾气化过程中H_2对二恶英抑制作用的实验研究[J]. 中国电机工程学报 2016(08)

- [11].考虑颗粒边界层气相反应的炭粒气化过程模型预报[J]. 燃烧科学与技术 2011(01)

- [12].木屑气化过程LS-SVM模型改进及优化[J]. 可再生能源 2010(01)

- [13].混凝土表面低温液氮气化过程预测模型[J]. 安全与环境学报 2020(02)

- [14].煤气化过程的热力学分析[J]. 清华大学学报(自然科学版) 2008(05)

- [15].外加NaCl和NaAc褐煤在气化过程中钠的形态变迁规律研究[J]. 燃料化学学报 2009(01)

- [16].粒度对壳牌气化炉气化过程的影响[J]. 山西化工 2018(01)

- [17].松木屑与褐煤共气化过程中碱金属迁移规律试验研究[J]. 热力发电 2016(06)

- [18].神华两个矿区煤种在Shell气化炉气化过程的能耗分析[J]. 煤炭与化工 2015(03)

- [19].褐煤裂解、燃烧、气化过程的反应动力学分析[J]. 热力发电 2013(02)

- [20].Shell干煤粉气化过程模拟研究[J]. 神华科技 2010(05)

- [21].玉米秸秆与塑料PE共气化过程中碱金属迁移行为的研究[J]. 燃料化学学报 2013(06)

- [22].生物质与煤共气化特性的研究进展[J]. 化工进展 2011(S1)

- [23].煤炭生物气化中间产物小分子酸的研究[J]. 能源与节能 2017(09)

- [24].煤热解气化过程中汞的形态转化和释放规律[J]. 工程热物理学报 2008(10)

- [25].片状煤焦颗粒CO_2气化过程中形态及结构演变特性研究[J]. 燃料化学学报 2018(07)

- [26].液氯气化过程中三氯化氮的富集及预防措施[J]. 中国氯碱 2008(05)

- [27].棕榈壳焦CO_2气化过程中反应性及结构特性研究[J]. 燃料化学学报 2015(08)

- [28].钙元素对褐煤热解和气化过程中产物的影响[J]. 煤炭技术 2013(11)

- [29].废水超临界水热气化过程建模及优化[J]. 电力科学与工程 2012(12)

- [30].煤炭地下气化过程数值模拟研究进展[J]. 煤炭科学技术 2014(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b18232ade36fdf1cb427f263.html