# 四自由度气浮系统的组合导航算法

### 论文摘要

对不同类型的导航系统进行组合处理是现代导航领域中的一种趋势,相对于单个导航子系统来说,组合导航系统能够实现各子系统间的功能互补,进而能提高系统导航时的稳定性、实时性和精度。此外,组合导航系统通过测量值的冗余能进一步地提高系统的可靠性。在此背景下,本文深入研究了对惯性导航系统和视觉测量系统进行组合的实现方法。首先,本文讨论了消除陀螺仪零位误差的具体算法。惯导系统常常使用陀螺和加表作为测量单元故具有自主性和隐蔽性等特点,因此在导航领域中得到了广泛的应用,然而,由于误差的积累效应,长时间工作的惯导系统易产生发散现象。故单个的惯导系统只适用于短期的导航数据处理,但是受各种误差源的影响,短时间工作的惯导系统的精度也比较低。为降低各种干扰对惯导系统的影响,进而提高系统的导航精度,本文在惯导系统的数据处理过程中引入了卡尔曼滤波算法。经过滤波处理,在很大程度上降低了噪声的干扰,从而得到了高精度的导航数据,再经过姿态解算就能实时获得物体相对于惯性空间的精确位姿信息,最后进行了仿真分析及相应的实验。其次,本文讨论了基于视觉测量的位姿确定算法。视觉测量作为一种新型的导航技术,由于其所具有的能长时间稳定工作和高精度等特性,得到了广泛的应用,根据摄像机的量测量进行位姿确定的算法也多种多样。考虑到后续需设计组合导航系统,本文从视线矢量共线方程的角度出发,详细介绍了利用高斯最小二乘微分校正法进行位姿确定的处理过程。随后进行了相应的仿真分析。最后,本文导出了对惯性导航系统和视觉测量系统进行组合的具体实现方法。基于惯导系统观测范围广而不能长时间稳定工作,视觉测量系统能长时间稳定工作而观测范围有限这一事实,本文研究了对两者进行组合的可行性和具体实现方法。基于扩展卡尔曼滤波算法,本文实现了对惯导系统和视觉测量系统的数据融合处理,随后开展了相应的仿真分析。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景及其理论与实际意义

- 1.1.1 课题背景

- 1.1.2 理论与实际意义

- 1.2 国内外相关领域的研究现状

- 1.2.1 国内外交会对接测量系统

- 1.2.2 组合导航系统的发展

- 1.2.3 交会对接地面仿真实验的发展

- 1.3 本文的主要研究内容

- 第2章 理论基础

- 2.1 引言

- 2.2 建立自回归模型时的数据准备

- 2.2.1 数据的采集

- 2.2.2 数据的检验及预处理

- 2.3 惯导系统的姿态更新算法

- 2.4 扩展卡尔曼滤波算法

- 2.5 本章小结

- 第3章 气浮系统中陀螺仪的零位误差研究

- 3.1 引言

- 3.2 陀螺仪的数据处理过程

- 3.3 陀螺输出数据的分析

- 3.4 角速率漂移的自回归模型的建立

- 3.4.1 模型的辨识

- 3.4.2 模型的适用性检验

- 3.5 陀螺输出信号的滤波处理

- 3.6 气浮系统的姿态更新实验

- 3.7 本章小结

- 第4章 基于单目视觉的气浮系统位姿测量算法

- 4.1 引言

- 4.2 单目视觉模型

- 4.2.1 坐标系定义

- 4.2.2 针孔模型

- 4.3 气浮系统位姿确定问题的描述

- 4.3.1 问题的提出

- 4.3.2 问题的数学描述

- 4.4 基于视线矢量的位姿解算

- 4.5 仿真分析

- 4.6 本章小结

- 第5章 气浮系统的组合导航算法及仿真分析

- 5.1 引言

- 5.2 组合算法的推导

- 5.2.1 组合策略

- 5.2.2 组合算法的实现

- 5.3 组合算法的仿真分析

- 5.4 小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].磁惯导系统信号处理中小波分析的应用研究[J]. 信息技术与信息化 2020(09)

- [2].平台式惯导系统伺服回路故障分析与改进措施[J]. 西安航空学院学报 2017(03)

- [3].小波分析在磁惯导系统信号处理中的应用[J]. 珠江现代建设 2020(02)

- [4].长航时导弹混合式惯导系统结构方案设计及优选[J]. 系统工程理论与实践 2020(02)

- [5].单轴旋转光纤陀螺惯导系统电路设计[J]. 舰船电子工程 2020(03)

- [6].混合式惯导系统自标定技术研究[J]. 仪器仪表学报 2019(04)

- [7].复合式惯导系统[J]. 压电与声光 2018(04)

- [8].机载惯导系统减振设计[J]. 现代导航 2015(06)

- [9].惯导系统参数重复性机理分析建模方法研究[J]. 导航定位与授时 2015(03)

- [10].旋转式平台惯导系统随机误差自补偿技术研究[J]. 传感技术学报 2014(05)

- [11].单轴旋转惯导系统旋转周期研究[J]. 弹箭与制导学报 2012(02)

- [12].平台惯导系统飞行试验性能误差分析[J]. 飞行力学 2011(01)

- [13].双航海惯导联合旋转调制协同定位与误差参数估计[J]. 中国惯性技术学报 2017(05)

- [14].惯导系统螺栓连接结构的有限元分析与试验验证[J]. 工程与试验 2011(03)

- [15].惯导系统动基座对准精度试验评估[J]. 海军航空工程学院学报 2011(01)

- [16].半球谐振陀螺旋转惯导系统误差抑制机理研究[J]. 宇航学报 2010(10)

- [17].一种小型弹载混合式光纤惯导系统设计[J]. 宇航学报 2018(12)

- [18].激光陀螺单轴旋转惯导系统误差调制原理分析及仿真研究[J]. 现代导航 2014(06)

- [19].舰船惯导系统运动中传递对准方法研究[J]. 舰船科学技术 2020(21)

- [20].机载平台惯导系统稳定回路故障分析[J]. 现代导航 2014(04)

- [21].船用空间稳定型惯导系统静基座误差分析[J]. 应用科技 2012(01)

- [22].旋转激光陀螺惯导系统误差传播特性分析[J]. 北京航空航天大学学报 2012(03)

- [23].三种平台式惯导系统方案的性能分析[J]. 现代电子技术 2009(11)

- [24].激光陀螺双轴旋转惯导系统转位方案设计[J]. 舰船科学技术 2013(12)

- [25].激光惯导系统凝固坐标系粗对准方法[J]. 舰船科学技术 2014(06)

- [26].扩张状态观测器在惯导系统初始对准中的应用研究[J]. 舰船科学技术 2009(07)

- [27].机载双轴旋转调制激光惯导系统误差特性及关键技术分析[J]. 导航定位与授时 2016(04)

- [28].旋转式惯导系统的标度因数误差效应分析[J]. 中国惯性技术学报 2010(02)

- [29].平台惯导系统姿态分辨率对传递对准的影响及改进[J]. 弹箭与制导学报 2008(01)

- [30].惯导系统火箭撬试验数据处理方法(英文)[J]. 中国惯性技术学报 2008(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b182f3e4d63157f4369a1fe0.html