# 大件设备公路运输中有关问题的探讨杨栋1杨小艳2

中国外运大件物流有限公司山东分公司山东省济南市250306

摘要：大件运输面对的对象多为超重、超长、超宽、超高的不可分割的整体货物。多数货物都超出了普通载货车容许的承载体积和重量.较大的运输难度使大件运输对运输装备水平以及工程技术能力等都提出了极高的要求。这些庞然大物中，大多是国家大型工程项目建设的设备，其战略意义重大、附加值高，确保这些货物安全、快速、便捷地运达目的地极为重要。本文分析了大件设备公路运输中有关问题。

关键词：大件设备；公路运输；安全稳定

一、概述

1.大件运输概念。在公路运输中对于不可分割的整体货物，其外形尺寸超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》规定：①车货总高度从地面算起4.2m以上；②车货总长18m以上；③车货总宽度2.5m以上；满足其中一项即为超限运输。为便于管理，同时对大件货物按照长、宽、高、重量进行了分级；对不同级别的大件采用分级管理。

2.运输受限条件。大件运输即超限运输，在运输过程中，对于公路路宽、桥梁高度、拐弯半径等都有一定的特殊要求；会受到《公路工程技术标准》与《超限运输车辆标准》的限制，因此大件运输的限制有以下几点：一净空要求：在设备运输过程中，所需公路的最小净高与净宽。二最小转弯半径要求：具体指的是超长大件设备对于公路转弯半径要求较高。三载荷强度要求：具体指的是超重大件设备对于线路载荷强度要求比较高。

二、大件设备公路运输中有关问题分析

1.空中障碍。

（1）空中障碍的临时处理办法。在大型设备运输过程中不可避免的会遇到空中障碍，我们应采取科学合理的方法，根据实际情况排除障碍，以下常见的障碍排除方法如下。一是废除法。应该采取有效的措施来消除那些横跨马路或停止使用的各种障碍(如广告牌、废弃的运河等)。二是临时架高法。柔性空中屏障是指高、低压架空电力线路、通讯线缆等,路面净空空间和重型设备运输车辆通过的需求有较小的差距,对于垂度比较大的线路，可以使用电力抢修车或吊车架高顶部,使大型设备可以顺利通过,然后恢复。对于高压电力线，如果运输设备顶部距离高压线路有一定的高度，首先要确认这个高度是否大于相应等级的安全距离，然后采用绝缘保护，如在大型设备上覆盖绝缘布等，以便有效隔离，避免电击或静电感应。三是线路落地法。如果线缆高度与需求的高度有较大差距，而且很难移动，应该是暂时断电、通讯中断，将线缆两端的固定拆除后使线缆落到地面(临时拆除)。对于地面上的通信线路或电力线，可以采取有效的绝缘保护措施，以避免外力的破坏。电力线应由人员保护，以防止意外触电。

（2）载荷强度不足。大件运输过程中，考虑到安全经济性，重点的校核对象是桥梁、地下管网铺设等等。一是车辆的选定与货物重量、运输道路承载能力相关联。根据三者条件选择合适的车辆，车辆选定后即可根据物件的重量，仔细核对道路的载荷强度能否满足运输要求。如果无法满足运输要求，比如碎石路段、软土路面等等，则可以铺设钢板。如果大范围路段都无法满足运输要求，则应该对公路进行重新修建。二是当大件设备通过桥梁时，应该仔细核对桥梁的承载能力。如果大件设备的重量刚好通过桥梁，则应该在桥梁上加强管制，使得物件能够独单独的通过桥梁。如果桥梁承载能力不满足通行条件，可通过就近河流上的码头、航道等，通过水运的方式，先将货物运输至对岸，然后再进行公路运输。

（3）转弯交口障碍。对于长度和宽度较大的大件设备运输，在公路的交口转弯位置，可能会遇到通行障碍，产生这一障碍的原因在于超长车辆在转弯过程中，需要很大的空间，运输车辆上的设备会较大的扫空区域，如果在此范围内有其他物体的存在，则会直接影响车辆的正常通行。公路路面铺设，在超长车辆的转弯过程中，通行轨道往往会超过正常的通道范围，对于这种情况，需要对路阶进行拆除，并且铺设钢板沙石。大件设备运输人员在经过这些危险路段时，首先需要进行详细的勘察工作，绘制转弯交口地形图，然后确定经济、合理、安全的故障排除方案。

2.安全问题。大件设备运输中的安全稳定问题，除按一般起重运输规程的规定执行外，还有几个特殊问题需要认真考虑。

（1）防倾覆稳定性控制。当大型设备运输时，运输设备的重心和整车的重心往往很高。大型设备重心位置必须有标记(通常由设备制造商提供)。运输设备重心应与装载车的几何中心保持一致。如果重心过高或偏差过大，应调整或平衡。在水平运输中，高重心的设备应预先校核整车的横向稳定性，如果横向稳定力矩与倾覆力矩接近甚至小于倾覆力矩，应调整配载方案，以确保运输安全。

（2）大件设备在运输车辆上的防滑移措施。大型设备在运输时，可能会受到颠簸、制动、转弯、上下坡、道路横坡等多种工况的综合影响，所以在设备装载完毕后一定要对大件设备与运输车辆之间做可靠的固定及放滑移措施，防止因以上工况造成大件设备在运输车辆上滑落。一般防滑移的措施有铺垫、柔索绑扎、焊接、铆接及挡块等，可根据不同货物形式进行选择：当选择铺垫措施时，应适当选择铺垫材料，大型设备运输一般铺垫材料选择为木板、橡胶垫片等；柔索绑扎，一般柔索可选择钢丝绳、铁链、尼龙绑带等，作业前应与设备制造厂家了解清楚设备上可作为绑扎的可靠绑扎点，防止损坏货物或无效绑扎，注意柔索如果与设备有接触，接触部位应做隔离措施，防止索具污染设备表面，对柔索缠绕的尖锐棱角处应布置防割垫片，防止棱角将柔索隔断；焊接及铆接形式的防滑移措施应谨慎选择，作业前咨询设备制造厂设备是否允许焊接或铆接，选择的焊接及铆接点应与设备制造厂详细沟通；挡块形式的防滑移措施也比较常见，在运输车辆允许的部位采用型钢支撑固定大件设备，然后将型钢焊接到车板上，相对于焊接及铆接的方法，更能有效保护设备的完整性。而实际操作中会同时选择多种上述的防滑移措施，以确保大件设备的运输安全。长途运输中，因颠簸及多种工况的交替出现，需要定期对防滑移措施进行检查，及时采取补救措施。

运输道路是大件设备运输的基础，大件设备运输对其运输道路提出了一些特殊要求，只有满足这些要求，才能保证其运输能顺利进行。

参考文献

[1]罗建.公路运输线路选择方案及模型研究[J].西华大学学报：自然科学版，2015（04）：71~76.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b18eecf267ea833a9053da5d.html