# 带有功率因数校正的感应加热装置

### 论文摘要

早在20世纪初期,感应加热技术就被运用于工业领域。随着电力电子技术和器件的快速发展,感应加热技术也取得了长足的进步。目前,感应加热技术以其加热速度快、效率高和可控性等优点,迅速在国民经济各个领域得到广泛应用。本文以串联谐振作为主电路拓扑,制作了一台具有功率因数校正功能的感应加热电源。本文前级电路采用升压型的功率因数校正电路,后级电路是以串联谐振作为主电路拓扑的感应加热电源。前级电路采用功率因数校正芯片UC3854BN完成PFC升压,在平均电流控制模式下对功率因数进行校正,为后级电路提供310V的稳定电压输出。后级电路以串联谐振逆变器为主电路拓扑,采用锁相环HEF4046B芯片作为控制核心,设计了包括调功电路、相位限制电路和电流调节器等在内的控制电路,实现了PFM(频率调制)控制的感应加热电源。最后,制作了一台试验样机,并测试了系统关键点的波形。实验结果表明：串联谐振逆变器闭环工作稳定,实现了开关管的零电压开通。前级的功率因数校正电路使输入电流快速跟随输入电压变化,抑制了谐波电流,增强了系统的抗干扰能力,提高了功率因数。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 功率因数校正技术的基本知识

- 1.1.1 功率因数和总电流谐波畸变的关系

- 1.1.2 功率因数校正技术的研究现状

- 1.2 感应加热技术的基本知识

- 1.2.1 感应加热的原理

- 1.2.2 感应加热的特点和用途

- 1.2.3 感应加热技术调功方式和谐振电路的探讨

- 1.2.4 感应加热技术的发展史

- 1.3 本课题的主要工作

- 第二章 有源功率因数校正的原理

- 2.1 APFC校正电路工作原理

- 2.2 APFC主电路的工作原理分析与论证

- 2.2.1 APFC主电路的DC/DC变换器拓扑结构

- 2.2.2 APFC主电路拓扑结构的选择

- 2.3 APFC控制电路的工作原理

- 2.3.1 Boost型APFC控制技术的分类

- 2.4 UC3854BN的基本知识

- 2.4.1 UC3854BN简介

- 2.4.2 UC3854的内部结构及其引脚

- 2.5 APFC控制电路的环路设计

- 2.5.1 电压外环

- 2.5.2 电流内环

- 2.6 本章小结

- 第三章 APFC系统设计

- 3.1 设计规格

- 3.2 APFC主电路拓扑的设计

- 3.2.1 电感参数的选择

- 3.2.2 计算输出电容

- 3.2.3 功率开关管和功率二极管的选择

- 3.3 APFC控制电路的设计

- 3.3.1 电流感测电路的设计

- 3.3.2 前馈分压器的设计

- 3.3.3 峰值电流限流电阻的设计

- 3.3.4 乘法器的设定

- 3.3.5 振荡器参数的选取

- 3.3.6 电流环补偿网络的设计

- 3.3.7 电压环补偿网络的设计

- 3.4 APFC供电稳压电源和单相APFC的原理图

- 3.5 本章小结

- 第四章 感应加热装置的研制

- 4.1 电路的工作原理

- 4.2 串联逆变器的工作状态

- 4.3 控制电路的工作原理

- 4.3.1 PFM调功电路

- 4.3.2 滞后电路

- 4.3.3 限相环路设计

- 4.3.4 电流环路设计

- 4.4 本章小结

- 第五章 实验结果与分析

- 5.1 APFC控制器的仿真分析

- 5.1.1 电压环各环节的传递函数

- 5.1.2 电流内环各环节的传递函数

- 5.2 实验结果

- 5.2.1 APFC关键点实验波形

- 5.2.2 带PFC的感应加热系统关键点波形

- 5.3 本章小结

- 总结

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].激光焊接用高可靠性感应加热装置[J]. 宝钢技术 2020(01)

- [2].镁还原罐有芯电磁感应加热装置设计[J]. 铸造技术 2017(09)

- [3].一种带有电磁感应加热装置的塑料裂解设备[J]. 橡塑技术与装备 2015(02)

- [4].柴油汽车滤清器感应加热装置设计[J]. 汽车电器 2012(12)

- [5].酸轧机组电磁感应加热装置控制系统开发[J]. 智慧工厂 2018(04)

- [6].对感应加热装置用电力电容器采用工频老化试验等的商榷意见[J]. 电力电容器与无功补偿 2010(01)

- [7].日本三井造船新开发的感应加热装置[J]. 工业加热 2009(01)

- [8].大齿轮挡油环拆卸反力降低装置的开发[J]. 国外铁道机车与动车 2020(05)

- [9].感应电炉 感应加热装置[J]. 锻压技术 2020(02)

- [10].镁还原罐电磁感应加热装置的能量损耗分析[J]. 机电工程 2018(02)

- [11].基于零电压开关技术的感应加热装置逆变电源研究[J]. 变频器世界 2016(04)

- [12].带温度检测系统的钢管端部感应加热装置[J]. 钢管 2011(S1)

- [13].磁屏蔽板对带钢温度均匀性的影响[J]. 物理测试 2020(01)

- [14].刮板机链轮齿感应加热装置及试验结果[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊) 2014(05)

- [15].基于有限元模型的连铸坯感应加热过程仿真[J]. 计算机仿真 2013(07)

- [16].基于ANSYS模拟感应线圈在塑料挤出机料筒产生涡流的研究[J]. 橡塑技术与装备 2015(16)

- [17].钢轨移动闪光焊感应热处理装置及工艺研究[J]. 铁道学报 2018(03)

- [18].4流大方坯45 t中间包流场的物理模拟和冶金效果[J]. 特殊钢 2012(02)

- [19].核电稳压器筒体内壁堆焊感应加热装置的设计[J]. 电焊机 2018(07)

- [20].基于温度场控制的支承辊变频加热设备研究[J]. 热加工工艺 2015(18)

- [21].连铸中间包通道式感应加热设备设计与应用现状[J]. 上海金属 2012(01)

- [22].变频器元件[J]. 热处理 2014(06)

- [23].基于LLC谐振的铝型材感应加热装置设计[J]. 制造业自动化 2015(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b1995c707fc987f5610b6edb.html