# 等离子弧喷涂Al2O3陶瓷涂层的研究

论文题目: 等离子弧喷涂Al2O3陶瓷涂层的研究

论文类型: 硕士论文

论文专业: 材料加工工程

作者: 吴卫枫

导师: 李德元,王赫莹,董晓强

关键词: 等离子弧喷涂,陶瓷涂层,结合强度,抗热震性,应力模拟

文献来源: 沈阳工业大学

发表年度: 2005

论文摘要: 本文在原有的实验基础上,进一步确定了等离子弧喷涂Al2O3陶瓷涂层的工艺参数,并对涂层进行了拉伸实验和抗热震实验。 在涂层的拉伸强度实验中,采用单一Al2O3陶瓷涂层和以FeCrAl为粘结层的Al2O3陶瓷涂层两种试样进行拉伸强度测试。结果表明,有粘结层涂层的结合强度明显高于无粘结层涂层的结合强度。这是由于FeCrAl粘结层减缓了金属基体与陶瓷涂层之间热膨胀系数的突变,降低了界面处的热应力,从而提高了层间的结合强度。 为研究等离子弧喷涂Al2O3陶瓷涂层的抗热震性能,本文对不同结构的涂层进行了600℃环境下的热震实验,并分析、探讨了涂层的热震失效机制。结果表明,涂层热震失效的本质为热循环应力作用下的疲劳失效,其失效过程主要是裂纹形成、扩展及涂层剥落。在陶瓷工作层与基体间增加FeCrAl或Al金属过渡层可有效地减缓涂层内的热应力,阻碍涂层内裂纹的形成及扩展,从而提高涂层的抗热震性能。Al2O3陶瓷涂层低温下热震失效是由于层间裂纹或层内裂纹引起的。对于无粘结层的涂层,层间裂纹的萌生及迅速扩展而导致涂层自界面剥离、脱落是失效的主要原因;对于有粘结层的涂层,陶瓷涂层内的片层问裂纹的萌生、扩展而导致涂层局部剥离、脱落是失效的主要原因。 此外,本文还采用ANSYS有限元分析软件对等离子弧喷涂Al2O3陶瓷涂层和AlAl2O3涂层中的残余应力进行了模拟计算,得出了两种涂层的应力分布。结果表明,涂层的残余应力以平行于涂层表面的应力为主。这样在急冷、急热及冲击等工况条件下,受此残余应力的作用而易产生垂直于涂层表面的裂纹,从而导致涂层开裂、剥落,涂层失效。分析表明,Al层的添加降低了金属基体和涂层结合界面的应力,缓减了基体和陶瓷涂层之间的应力突变,促进了Al2O3陶瓷涂层与金属基体之间的结合。因而AlAl2O3涂层比Al2O3陶瓷涂层具有更好的结合效果和抗热震性能。

论文目录:

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 等离子弧喷涂陶瓷涂层材料的应用和发展

1.1.1 陶瓷涂层在航空、航天、汽车、船舶等方面的应用

1.1.2 等离子陶瓷涂层的发展趋势

1.2 等离子弧喷涂的特点及工艺

1.2.1 等离子弧喷涂技术的特点

1.2.2 等离子弧喷涂工艺

1.3 等离子弧喷涂Al_2O_3陶瓷涂层

1.3.1 Al_2O_3陶瓷的结构及性能

1.3.2 等离子弧喷涂Al_2O_3陶瓷涂层

1.4 本课题研究的目的、意义

2 实验原理、设备、材料选用及喷涂工艺参数

2.1 等离子弧喷涂基本原理

2.2 材料的选用

2.2.1 基材的化学成分

2.2.2 FeCrAl的化学成分

2.2.3 陶瓷粉末材料

2.3 实验设备

2.3.1 等离子弧喷涂设备及其工作过程

2.3.2 实验所用其他设备

2.4 喷涂工艺参数

2.4.1 喷涂前预处理

2.4.2 喷涂主要工艺参数的确定

2.4.3 实验选用的喷涂工艺参数

3 陶瓷涂层结合强度试验

3.1 试样尺寸和制备

3.2 拉伸过程

3.3 拉伸结果及分析

4 等离子弧喷涂Al_2O_3陶瓷涂层的抗热震性能试验

4.1 陶瓷涂层抗热震性能判断的理论及依据

4.2 试验过程

4.2.1 涂层试样尺寸及设计

4.2.2 抗热震性能实验

4.3 Al_2O_3涂层的抗热震性能实验结果

4.4 Al_2O_3涂层的抗热震性实验结果分析

4.4.1 涂层横断面组织特征

4.4.2 涂层试样热震失效分析

5 等离子弧喷涂Al_2O_3陶瓷涂层应力模拟

5.1 ANSYS有限元模拟概述

5.2 热应力问题的基本方程及边界条件

5.2.1 热弹性问题的边界条件

5.2.2 热弹性基本方程

5.1 模拟计算

5.3.1 单元类型及材料属性的确定

5.3.2 建模及网格划分

5.4 加载及求解

5.5 模拟结果与分析

5.5.1 涂层试样温度场的模拟结果

5.5.2 涂层应力场模拟结果

5.5.3 模拟结果与涂层性能实验的联系

6 结论

参考文献

在学研究成果

致谢

发布时间: 2005-07-14

参考文献

- [1].等离子弧喷涂Al2O3陶瓷涂层失效分析及数值模拟[D]. 胡广旭.沈阳工业大学2008

- [2].水热辅助溶胶凝胶法制备微晶α-Al2O3磨料及其性能研究[D]. 朱肖华.河南工业大学2018

- [3].Al2O3陶瓷等离子喷涂及激光重熔涂层性能的研究[D]. 蒋鑫.吉林大学2007

- [4].新型Al2O3基陶瓷刀具的切削性能研究[D]. 杨鑫.大连理工大学2012

- [5].等离子喷涂Al2O3陶瓷涂层的机理研究[D]. 曹凯博.西安理工大学2006

- [6].水热合成法制备Al2O3掺杂钼合金的组织与性能研究[D]. 胡亚杰.河南科技大学2015

- [7].Al2O3陶瓷化学机械磨削用磨具的研制及性能研究[D]. 陶占春.大连理工大学2010

- [8].等离子喷涂C纤维增强Al2O3陶瓷涂层的制备与性能研究[D]. 靳俊杰.河南科技大学2015

- [9].等离子喷涂Al2O3陶瓷涂层在阳极钢爪上的应用研究[D]. 李东.昆明理工大学2014

- [10].Al2O3陶瓷人工半髋关节股骨头精密磨削工艺研究[D]. 吕阳.武汉理工大学2004

相关论文

- [1].等离子喷涂Al2O3陶瓷涂层的机理研究[D]. 曹凯博.西安理工大学2006

- [2].等离子喷涂法制备Cu-Al2O3梯度陶瓷涂层的组织及性能研究[D]. 董楠.西安理工大学2007

- [3].Al2O3陶瓷等离子喷涂及激光重熔涂层性能的研究[D]. 蒋鑫.吉林大学2007

- [4].等离子喷涂Cr2O3-8TiO2涂层参数优化及残余应力研究[D]. 段忠清.河海大学2007

- [5].等离子喷涂纳米结构Al2O3/TiO2涂层的制备及性能研究[D]. 邸英浩.河北工业大学2005

- [6].铝合金基体等离子喷涂陶瓷涂层结合性能研究[D]. 方学锋.河海大学2006

- [7].等离子喷涂氧化铝基复合陶瓷涂层的工艺、组织与性能[D]. 陈丽梅.福州大学2006

- [8].等离子喷涂Cr2O3-8TiO2陶瓷涂层材料的抗腐蚀性能研究[D]. 陆婕.河海大学2006

- [9].等离子喷涂SiC/Al2O3纳米复相陶瓷涂层的研究[D]. 周立忠.河北工业大学2004

- [10].等离子喷涂涂层的工艺、组织与性能研究[D]. 李行志.武汉科技大学2004

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b1ad4b800c478c76f66412ca.html