# 含钛高炉熔渣中钙钛矿相析出长大研究

### 论文摘要

我国川西地区蕴含大量的钒钛磁铁矿资源,含铁复合矿的利用主要以炼铁为主,原矿中的有价钛元素全部进入渣相中,造成了钛资源的极大浪费。因此对含钛高炉渣中钛资源的提取研究意义重大,且迫在眉睫。实验以攀钢含钛高炉渣中富含钛元素的钙钛矿为研究对象,通过改性处理和控制温度制度使渣中的钛元素尽量赋存到钙钛矿相中并长大,为钙钛矿的分离提供条件。因此,本文研究了温度制度对钙钛矿相析出长大的影响；研究了添加剂和晶种的加入量和类型对钙钛矿相析出长大的影响,结论如下：分别研究了降温速率对原渣和加入添加剂后混合渣的影响,实验结果表明,降温速率为1℃/min的钙钛矿相的析出量要比降温速率为6℃/min的钙钛矿相的析出量多10%,并且粒度也明显粗大。研究了两类添加剂：一类为CaO-CaF2-Al2O3,另一类为钢渣,实验结果表明添加剂的加入能够显著提高钙钛矿相的析出量。研究了三种晶种：TiO2、富钛料B和晶种C的加入量对钙钛矿相析出长大的影响。实验结果表明晶种的加入能够提高钙钛矿相的析出量。晶种添加温度对钙钛矿相析出长大的影响明显,研究表明在1390℃时添加晶种的渣中钙钛矿相的析出量达到27.7%,析出钙钛矿中粒度在30μm以上的占到83.4%。因此,适宜的降温速率为1℃/min,适宜的晶种添加温度为1390℃。当添加剂为CaO-CaF2-Al2O3并且其加入比例为3：2：1时,随着晶种的加入量的变化,钙钛矿相的析出量和析出粒度的变化大体上都呈现了先增加（增大）后减少（减小）的趋势。实验结果表明晶种的加入量为0.5g/500g渣时,钙钛矿相的析出量较大,且粒度大的颗粒所占比重较大。三种晶种均能促进钙钛矿相的析出和长大,对比而言,晶种TiO2的效果更好些,对于本系列添加剂而言是较为适宜的晶种。晶种的加入量为0.5g,考察了钢渣加入量变化对钙钛矿相析出长大的影响。实验结果表明钢渣的加入能显著提高钙钛矿相的析出量,且钢渣的加入量为高炉渣质量的6%～9%钙钛矿相的析出量较大,粒度也比较均匀。研究表明,钢渣加入量固定为7%,萤石的加入对钙钛矿相的析出影响不明显。由实验结果得到最佳工艺条件为：降温速率为1℃/min，品种漆加温度为1390℃，添加剂为CaO-CaF2-Al2O330g/500g渣,品种为TiO20.5g/500g渣。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 复合矿冶金含钛高炉渣的资源化概述

- 1.2.1 我国含钛高炉渣的来源

- 1.2.2 我国含钛炉渣的矿物组成

- 1.2.3 我国含钛高炉渣的利用现状

- 1.3 选择性析出与分离技术的研究现状

- 1.3.1 选择性析出与分离技术的提出

- 1.3.2 选择性析出与分离技术可行性研究

- 1.4 本课题研究的内容与意义

- 第2章 氧化改性含钛高炉渣钙钛矿的富集

- 2.1 引言

- 2.2 氧化热力学分析

- 2.3 实验流程

- 2.3.1 实验原料

- 2.3.2 实验设备

- 2.3.3 实验方法

- 2.4 实验结果

- 2.4.1 降温速率对实验结果的影响

- 2.4.2 氧化改性高炉熔渣中钙钛矿相析出与粗化

- 2.4.3 添加剂对钙钛矿相富集长大的影响

- 2.4.4 晶种对钙钛矿相析出长大的影响

- 2.5 小结

- 第3章 温度制度对含钛高炉渣中钙钛矿相富集长大的影响

- 3.1 引言

- 3.2 实验过程

- 3.3 降温速率对钙钛矿析出长大的影响

- 3.3.1 降温速率对钙钛矿相析出体积分数的影响

- 3.3.2 降温速率对钙钛矿相粒度分布的影响

- 3.4 晶种添加温度对钙钛矿相析出长大的影响

- 3.4.1 晶种添加温度对钙钛矿相析出体积分数的影响

- 3.4.2 晶种添加温度对析出钙钛矿相粒度的影响

- 3.5 本章小结

- 第4章 添加剂及晶种对含钛高炉渣中钙钛矿相富集长大的影响

- 4.1 引言

- 4.2 晶种的选取

- 2-Al2O3'>4.3 添加剂为CaO-CaF2-Al2O3

- 4.3.1 晶种为A

- 4.3.2 晶种为B

- 4.3.3 晶种为C

- 4.4 添加剂为钢渣

- 4.4.1 晶种为A

- 4.4.2 晶种为B

- 4.4.3 晶种为C

- 4.5 添加剂为钢渣和萤石

- 4.5.1 萤石的加入量对钙钛矿相体积分数的影响

- 4.5.2 萤石的加入量对钙钛矿相粒度的影响

- 4.6 本章小结

- 第5章 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].钙钛矿：下一个颠覆者？[J]. 能源 2019(10)

- [2].有机铵盐表面稳定化CsPbI_2Br全无机钙钛矿[J]. 物理学报 2019(15)

- [3].电解TiO_2中间相的形成与溢出气体间的关系[J]. 稀有金属材料与工程 2019(06)

- [4].熔盐法制备掺钕榍石[J]. 人工晶体学报 2014(06)

- [5].钛酸铋钾陶瓷的sol-gel法制备及性能表征[J]. 电子元件与材料 2010(06)

- [6].添加剂对含钛高炉渣中钙钛矿相析出行为的影响[J]. 钢铁研究学报 2008(04)

- [7].钙钛矿相有机金属卤化物太阳电池研究进展与展望[J]. 材料导报 2015(09)

- [8].热处理条件对含钛高炉渣中钙钛矿相析出行为的影响[J]. 钢铁钒钛 2016(02)

- [9].(1-x)BiFe_2O_3-xPbTiO_3纳米粒的结构及光磁特性[J]. 金属功能材料 2016(05)

- [10].水热前驱体法低温合成Pb(Mg_(1/2)W_(1/2))O_3-PbTiO_3(英文)[J]. 宝鸡文理学院学报(自然科学版) 2010(01)

- [11].共沉淀法合成PbZrO_3粉体[J]. 稀有金属材料与工程 2008(S2)

- [12].BYPT-BT高居里温度压电陶瓷的相结构与电性能[J]. 材料科学与工程学报 2008(04)

- [13].钒钛专利[J]. 钢铁钒钛 2013(03)

- [14].添加剂对含钛高炉渣黏度及钙钛矿相析出行为的影响[J]. 钢铁钒钛 2016(06)

- [15].纯钙钛矿相PNN-PT弛豫铁电陶瓷的制备及其介电性能[J]. 稀有金属 2014(02)

- [16].动态氧化条件下含钛高炉熔渣中钙钛矿析出与长大机理[J]. 工程科学学报 2016(11)

- [17].含钛高炉渣综合利用与钛组分析出技术的进展[J]. 矿业快报 2008(03)

- [18].B_2O_3对含钛高炉渣中钙钛矿相及渣铁分离的影响[J]. 钢铁 2018(02)

- [19].单晶钙钛矿的制备及应用研究进展(续)[J]. 微纳电子技术 2019(04)

- [20].LaAl_(1-x)Ga_xO_3非晶制备及性能研究（英文）[J]. 稀有金属材料与工程 2018(S1)

- [21].两亲性季铵盐对钙钛矿太阳能电池效率和稳定性的影响[J]. 高等学校化学学报 2019(08)

- [22].南京大学朱嘉教授课题组在钙钛矿纳米线热传输研究取得新进展[J]. 水处理技术 2018(05)

- [23].封面图片说明[J]. 材料科学与工艺 2016(05)

- [24].纳米铌镁酸铅机械化学法低温快速合成[J]. 无机材料学报 2010(05)

- [25].弛豫铁电陶瓷Ba(Mg,Nb)O_3的制备及性能研究[J]. 信息记录材料 2009(04)

- [26].La_2O_3掺杂对Mn-Co-Ni系NTC热敏电阻材料性能的影响[J]. 电子元件与材料 2012(12)

- [27].Ti~(4+)掺杂PbZrO_3反铁电纳米粉的制备及其结构表征[J]. 稀有金属材料与工程 2016(07)

- [28].Sol-gel法制备Pb(Zr_(0.53)Ti_(0.47))O_3铁电薄膜[J]. 材料导报 2010(22)

- [29].高分子PVP添加剂对钙钛矿太阳电池稳定性的提升[J]. 无机材料学报 2019(01)

- [30].Co掺杂Bi_5Ti_3FeO_(15)多铁陶瓷的磁电性能[J]. 物理学报 2010(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b1d6dd9d78fd30b707d02e44.html