# 旋涂法论文-沈斌,李海元,张旭

导读:本文包含了旋涂法论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:材料,溶胶凝胶,二氧化硅,旋涂法

### 旋涂法论文文献综述

沈斌,李海元,张旭[1]（2019）在《旋涂法涂制溶胶凝胶改性SiO_2减反膜性能研究》一文中研究指出运用溶胶改性和溶剂置换的方法制备以癸烷为溶剂的SiO_2溶胶,通过单面旋涂方法在方形50 mm×50mm×10mm的KDP晶体基片上制备均匀性良好的膜层。使用分光光度计测试涂膜的晶体基片,涂制叁倍频及基频二倍频减反膜的KDP晶体基片在378nm和835nm处的透过率峰值均大于99.5%,膜层减反射效果良好。结合过滤技术及超声波清洗技术实现了膜层制备过程中的缺陷控制,将经过缺陷控制的叁倍频减反膜涂制在洁净度高的熔石英陪涂片上,并在测试前进行激光(波长为355nm,脉宽为3ns)预处理,得到的叁倍频减反膜的抗激光损伤阈值为(14.0±2.1)J·cm~(-2)。(本文来源于《激光与光电子学进展》期刊2019年14期）

张环宇,柴荣霞,郭敏[2]（2018）在《基于两步旋涂法空气中制备Sr掺杂的钙钛矿太阳电池》一文中研究指出有毒金属铅(Pb)是钙钛矿太阳能电池(PSC)大规模工业应用的关键限制因素之一。我们在两步旋涂法制备钙钛矿的工艺中,利用碘化锶(SrI_2)取代部分碘化铅(PbI_2)制备了少铅的钙钛矿薄膜并组装成电池。通过扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射(XRD)、X射线光电子能谱(XPS)和时间分辨光致发光(TRPL)光谱分析,探究了Sr取代对钙钛矿成膜及其光电性能的影响。结果表明,适量的SrI_2可以改变PbI_2前驱体的化学组分,使钙钛矿膜中PbI_2残留量减少,并抑制了金属铅的生成。当PbI_2溶液中Sr含量为10 mol%时,由于钙钛矿薄膜中缺陷密度的降低,电池的开路电压和填充因子得到显着提升。在AM 1.5G太阳光照条件下,电池的光电转化效率达到15.52%。(本文来源于《第五届新型太阳能电池学术研讨会摘要集（钙钛矿太阳能电池篇）》期刊2018-05-26）

冯宇祥,孟银霞,张国玉,吴一辉,郝鹏[3]（2017）在《CCD紫外增强薄膜旋涂法工艺优化》一文中研究指出在硅基探测器的入射窗上制备荧光下转换薄膜,是一种有效降低成本的紫外荧光增强技术。从理论上探讨了由聚二甲基硅氧烷与颜料黄101混合胶体的紫外荧光薄膜旋涂工艺参数与性能之间关系,搭建紫外荧光薄膜应用于光谱分析的性能测试实验平台,对紫外荧光增强薄膜旋涂工艺参数质量配比、旋涂转速进行优化。光谱分析探测器有两个主要指标,光谱响应灵敏度和光谱分辨率,分析与实验结果表明,利用旋涂法制备紫外增强荧光薄膜,旋涂转速将直接影响薄膜的厚度、表面粗糙度和荧光物质的分布,从而影响光谱分析系统的分辨率;紫外荧光增强薄膜的增强效率与荧光溶剂聚二甲基硅氧烷与荧光物质颜料黄101的质量比密切相关,质量比低无法满足对紫外响应效率的提高,但高质量比,荧光物质处在聚集态荧光自猝灭严重,也不利于增强薄膜的紫外响应效率。最终,在薄膜旋涂工艺优化的基础上,旋涂转速2 500~3 000r·min~(-1),荧光物质与荧光溶剂质量比为7∶100制备出紫外荧光增强薄膜。汞灯特征光谱测试结果表明该薄膜313nm紫外波长处探测响应灵敏度提高了1.6倍左右,对比分析镀膜前后特征光谱的半波带宽,镀制紫外增强荧光薄膜对其影响很小。(本文来源于《光谱学与光谱分析》期刊2017年09期）

任英科,段滨,徐亚峰,黄阳,李兆乾[4]（2017）在《一步旋涂法中反溶剂对中间相演变的新视角（英文）》一文中研究指出反溶剂技术可以有效改善钙钛矿薄膜的质量.本文揭示了氯苯(CBZ)在结晶过程中起的重要作用.通过研究前体溶液中配合物的结构变化,我们观察到,在滴加反溶剂之前,MAI-PbI_2-DMF或MAI-PbI_2-DMSO尚未形成.快速去除多余溶剂后形成中间相,延缓钙钛矿结晶是得到高质量钙钛矿薄膜的关键.其中MAI-PbI_2-DMSO中间体表现出了高结晶的棒状结构,因此最终转变成非常致密和均匀的钙钛矿薄膜.(本文来源于《Science China Materials》期刊2017年05期）

车敏[5]（2017）在《基于两步旋涂法的高性能钙钛矿太阳能电池研究》一文中研究指出自从有机-无机杂化钙钛矿型铅卤化合物问世以来,钙钛矿太阳能电池(PSCs)成为光伏科技领域的一个重点研究课题,因为钙钛矿材料具有载流子迁移率高、电子激发能低以及载流子传输距离长等诸多优点。在钙钛矿太阳能电池的结构中,钙钛矿层作为器件的核心部件承担着光吸收并产生电子和空穴的作用。因此,制备高质量的钙钛矿薄膜是提升器件光电性能的关键。高质量的钙钛矿薄膜应具有覆盖率高、致密连续以及均匀平坦的特点,这样才可以提高吸光度,抑制电荷复合,提升钙钛矿太阳能电池的光电转换效率。本文通过优化钙钛矿薄膜的制备工艺,控制钙钛矿晶粒的结晶与生长以及调整钙钛矿材料的能带结构,从而改善了钙钛矿薄膜的表面形貌及结晶性并提升了钙钛矿太阳能电池的光电性能。主要的研究内容及结果如下:1.作者将预旋涂CH3NH3I异丙醇溶液的工艺应用于两步旋涂法中制备钙钛矿薄膜。XRD、SEM以及UV-Vis等测试手段表明,预旋涂15 mg/m L的CH3NH3I的异丙醇溶液的制备工艺能够获得高质量的CH3NH3PbI3薄膜。在此基础上制备介孔结构的钙钛矿太阳能电池,该工艺将电池的光电转换效率由原始的9.24%提升至12.4%。2.作者将高沸点溶剂引入到CH3NH3I异丙醇溶液中,研究发现添加正丁醇溶剂可以有效地提升钙钛矿太阳能电池的光电性能,其原因在于掺入适量的正丁醇溶剂可以增强CH3NH3PbI3晶粒的结晶性,改善钙钛矿薄膜的表面形貌并促进钙钛矿薄膜对光的吸收。在掺入2%正丁醇的条件下获得了光电转换效率高达14.64%的钙钛矿太阳能电池。3.为了改善钙钛矿薄膜的表面形貌并促进钙钛矿薄膜对光的吸收,作者将甲脒离子(HC(NH2)2+,FA+)引入到CH3NH3PbI3(MAPbI3)的晶体结构中,制备出混合有机阳离子的(MA)1-x(FA)xPb I3(x=0-1)钙钛矿型薄膜。研究发现FA+可以改变钙钛矿的晶格参数,降低钙钛矿的能带隙,因而可以吸收更多的可见光及近红外光。此外,将(MA)0.875(FA)0.125PbI3钙钛矿薄膜应用于介孔结构的钙钛矿太阳能电池中获得了高达18.63 mA/cm2的短路电流密度以及13.44%的光电转换效率。本研究成功制备出多种高质量的钙钛矿薄膜,为组装高性能的钙钛矿太阳能电池在钙钛矿薄膜的工艺制备、形貌改善及新材料探索方面提供了新思路。(本文来源于《中国矿业大学》期刊2017-05-01）

徐艳芳,李晓久,许杰,刘皓[6]（2016）在《模板/旋涂法双层PMMA纳米柱阵列的制备与表征》一文中研究指出以阳极氧化法制备的双层多孔阳极氧化铝(PAA)为模板,采用旋涂的方法,制备了双层聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)纳米柱阵列。以二甲基甲酰胺(DMF)为溶剂添加PMMA固体颗粒,溶解得到PMMA/DMF高聚物溶液,讨论了PMMA∶DMF的质量配比分别为1∶9、1∶6、1∶4时制备的双层PMMA纳米柱阵列的生成情况。结果显示:PMMA∶DMF的质量配比为1∶6时制得的双层PMMA纳米柱阵列质量最好,纳米柱阵列排列整齐,无明显粘连,黏度值为154.64MPa·s;PMMA∶DMF质量配比为1∶9和1∶4时制得的纳米柱阵列粘连严重。采用模板/旋涂法制备的具有大比表面积的PMMA纳米柱阵列可以用于生物传感器、超疏水材料的制备等,有广阔的应用前景。(本文来源于《化工新型材料》期刊2016年09期）

陈亮,周勇,陈政,程月[7]（2016）在《两步旋涂法中CH_3NH_3I溶剂分子链长对CH_3NH_3PbI_3形貌的影响》一文中研究指出一般而言,对于高效率的钙钛矿电池器件,其钙钛矿层具有致密、表面光滑等特征。[1]本文从钙钛矿材料薄膜的合成入手,开展了如何制备高质量的(致密、表面光滑)钙钛矿薄膜研究工作。以两步旋涂法为基础,系统地探究了碘化甲胺(CH_3NH_3I,MAI)醇类溶剂的分子链长和MAI的浓度对钙钛矿(CH_3NH_3Pb _3,MAPbI_3)薄膜形貌的影响。实验表明,在PbI_2薄膜表面旋涂8 mg/mL的MAI正丁醇溶液,可以形成致密无孔、表面粗糙度较小的钙钛矿薄膜,相应的电池光电转化效率可以达到16.66%,而且几乎没有迟滞现象。(本文来源于《第叁届新型太阳能电池学术研讨会论文集》期刊2016-05-21）

赵丹,徐登辉,杨在发,曹伟强[8]（2016）在《旋涂法酸处理PEDOT∶PSS薄膜对OLED性能的影响》一文中研究指出采用旋涂法对PEDOT∶PSS薄膜进行了酸处理,研究了不同方法处理PEDOT∶PSS薄膜对器件ITO/酸处理PEDOT∶PSS/NPB/Alq3/Li F/Al性能的影响。实验结果表明:用盐酸(草酸)处理PEDOT∶PSS薄膜时,以0.75 mol/L的盐酸(草酸)在120℃下退火15 min时性能更好,最大电流效率达到4.28 cd/A。并且盐酸、草酸处理PEDOT∶PSS薄膜制备器件比未处理PEDOT∶PSS薄膜制备器件的电流效率明显提高了34%。(本文来源于《发光学报》期刊2016年02期）

杨开宇,李福山,张剑华,刘洋[9]（2015）在《钙钛矿太阳能电池的两步旋涂法研究》一文中研究指出钙钛矿太阳能电池的活性层制备是影响电池效率的关键步骤。与两步浸泡法相比,两步旋涂法能够更好的控制钙钛矿晶粒的大小,从而获得较好的活性层形貌并制备出效率稳定可重复的钙钛矿太阳能电池。我们分别在TiO_2的平面结构、TiO_2的介孔结构以及ZnO为电子传输层的结构中采用两步旋涂的方法制备钙钛矿太阳能电池。研究表明:在平面结构中,两步旋涂法的效果欠佳;通过增加TiO_2介孔层,电池的性能及可重复性大大提高;而用ZnO替代TiO_2可以进一步提高电池的短路电流Jsc,从而获得大于12%的光电转换效率。(本文来源于《第二届新型太阳能电池学术研讨会论文集》期刊2015-05-23）

佐婧,郭晓阳,刘星元[10]（2014）在《基于旋涂法和电子束蒸发法制备的V_2O_5/Ag/V_2O_5迭层透明导电薄膜》一文中研究指出利用溶胶-凝胶技术与电子束蒸镀相结合的方法在常温下制备了迭层V2O5/Ag/V2O5(VAV)透明导电薄膜,研究了各层薄膜厚度对迭层结构光电特性的影响。用原子力显微镜、紫外-可见光分光光度计、四探针电阻仪及开尔文探针对样品的表面形貌、光电性能及功函数等性质进行了表征。实验结果表明,该薄膜具有良好的光学和电学性质,可见光(380~780 nm)平均透过率达75%,迁移率为16.89 cm2/(V·s),载流子浓度为-1.043×1022cm-3,方块电阻值为15.1Ω/□,功函数为5.17 eV。该制备方法降低了V2O5薄膜的工艺制备难度,为该材料在太阳能电池中的应用创造了良好的前期基础。(本文来源于《发光学报》期刊2014年03期）

### 旋涂法论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

有毒金属铅(Pb)是钙钛矿太阳能电池(PSC)大规模工业应用的关键限制因素之一。我们在两步旋涂法制备钙钛矿的工艺中,利用碘化锶(SrI_2)取代部分碘化铅(PbI_2)制备了少铅的钙钛矿薄膜并组装成电池。通过扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射(XRD)、X射线光电子能谱(XPS)和时间分辨光致发光(TRPL)光谱分析,探究了Sr取代对钙钛矿成膜及其光电性能的影响。结果表明,适量的SrI_2可以改变PbI_2前驱体的化学组分,使钙钛矿膜中PbI_2残留量减少,并抑制了金属铅的生成。当PbI_2溶液中Sr含量为10 mol%时,由于钙钛矿薄膜中缺陷密度的降低,电池的开路电压和填充因子得到显着提升。在AM 1.5G太阳光照条件下,电池的光电转化效率达到15.52%。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 旋涂法论文参考文献

[1].沈斌,李海元,张旭.旋涂法涂制溶胶凝胶改性SiO_2减反膜性能研究[J].激光与光电子学进展.2019

[2].张环宇,柴荣霞,郭敏.基于两步旋涂法空气中制备Sr掺杂的钙钛矿太阳电池[C].第五届新型太阳能电池学术研讨会摘要集（钙钛矿太阳能电池篇）.2018

[3].冯宇祥,孟银霞,张国玉,吴一辉,郝鹏.CCD紫外增强薄膜旋涂法工艺优化[J].光谱学与光谱分析.2017

[4].任英科,段滨,徐亚峰,黄阳,李兆乾.一步旋涂法中反溶剂对中间相演变的新视角（英文）[J].ScienceChinaMaterials.2017

[5].车敏.基于两步旋涂法的高性能钙钛矿太阳能电池研究[D].中国矿业大学.2017

[6].徐艳芳,李晓久,许杰,刘皓.模板/旋涂法双层PMMA纳米柱阵列的制备与表征[J].化工新型材料.2016

[7].陈亮,周勇,陈政,程月.两步旋涂法中CH_3NH_3I溶剂分子链长对CH_3NH_3PbI_3形貌的影响[C].第叁届新型太阳能电池学术研讨会论文集.2016

[8].赵丹,徐登辉,杨在发,曹伟强.旋涂法酸处理PEDOT∶PSS薄膜对OLED性能的影响[J].发光学报.2016

[9].杨开宇,李福山,张剑华,刘洋.钙钛矿太阳能电池的两步旋涂法研究[C].第二届新型太阳能电池学术研讨会论文集.2015

[10].佐婧,郭晓阳,刘星元.基于旋涂法和电子束蒸发法制备的V_2O_5/Ag/V_2O_5迭层透明导电薄膜[J].发光学报.2014

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b1dc0b90d60441078349d26c.html