# 对建筑施工中的混凝土浇筑技术探讨

新疆卓越工程项目管理有限公司青海分公司青海西宁810000

摘要：在建筑工程施工中，混凝土是建筑施工的重要材料，因此，混凝土的质量关系到整个建筑施工项目的质量，由此可见，对建筑施工中的混凝土技术进行研究也是非常重要的。本文对建筑施工中混凝土浇筑技术的重要性进行论述，并分析了混凝土浇筑技术的流程、技术要点等，对如何进行混凝土的质量管理与技术管理进行了探讨，旨在促进我国建筑项目工程中混凝土浇筑技术的发展，进而提高建筑项目的水平。

关键词：混凝土；浇筑；建筑施工；技术探讨

混凝土是由集料、胶结材料和水按照一定的配合比拌合后，在适宜的条件下养护而成的人工石材，是一种主要的建筑材料，在建筑施工中发挥着重要作用。它具有弹性模量较低，抗压强度高而抗拉强度低的特性。在现在的建筑施工中，混凝土浇筑的体积都比较大，很容易出现表面产生裂缝的现象裂缝产生的主要原因是温度降低时的收缩和干燥收缩等，在地基等条件的约束下，在混凝土的内部产生拉应力，一旦拉应力的强度大于抗拉强度时，很容易在浑南土的表面产生裂缝。因此对混凝土浇筑技术的运用也有相当高的要求。

一、建筑施工中混凝土浇筑的重要性

混凝土中含有水泥和砂石与水搅拌之后，需要经过一系列的手续才能形成混凝土。在房屋建设施工过程中混凝土需要有较好的耐久性和强度等特性，因此混凝土的浇筑工艺，和配比混合比例，以及各种原材料等的选取都很重要，也是混凝土浇筑质量的关键环节。在混凝土浇筑过程中要尽量避免浇筑体出现裂缝的现象，在进行混凝土浇筑过程时要保证混凝土处于自由的状态，这样就可避免混凝土内部出现拉应力。为了保证混凝土质量，因此需要对混凝土使用的砂石和钢筋等原材料进行相关的检验工作，如生产日期，级别等，这些原材料是否满足施工的要求，并与施工图纸进行对比，保证符合施工要求，质量合格的情况下再进行混凝土浇筑施工。混凝土在使用之前会根据实际情况，添加一定量的外加剂，而添加的掺量的误差要保持在总量的4%-5%以下。混凝土在搅拌过程中药保持均匀性，并且在浇筑之前要对混凝土施工使用的工具以及机械设备等进行相应的检查，确保放置位置和等的合理性。

二、建筑施工中混凝土浇筑的关键技术

2.1全面分层。在整个结构内全面分层浇筑混凝土，要做到第一层全部浇筑完毕，在桩凝前再回来浇筑第二层，如此逐层进行，直至浇筑完成。采用此方案，结构平面尽量不宜过大，施工时从短边开始，沿长边方向进行浇筑。必要时亦可从中间向两端或从两端向中间同时进行。

2.2分段分层。当采用全面分层方案时，浇筑强度很大，现场混凝土搅拌机、运输机不能满足施工要求时，可采用分段分层方案。浇筑混凝土时，混凝土从底层开始浇筑，进行一定距离后再浇筑第二层，如此依次向前浇筑以上各层。分段分层浇筑方案适用于厚度不太大而面积或长度较大的结构。

2.3余面分层。适用于结构长度超过厚度的3倍以上的情况。混凝土一旦浇筑到顶部，由于斜坡的自然形成，斜坡坡度为1：3，混凝土振动施工的工作应从底部开始浇筑，逐渐向上移动，以保证混凝土施工的质量。大体积混凝土结构截面，容易在混凝土中产生结构裂缝。结构裂缝的主要原因是冷却和收缩。无论是冷却温差还是水合热引起的收缩量，都可以分解为均匀温差和非均匀温差两类。前者产生外部约束，这成为渗透裂缝的主要原因。后者导致自我约束并形成表面裂缝。只有通过控制两种冷却方式的差异，才能减少和避免裂纹。因此浇注大体积混凝土时，应采取以下措施：尽量使混凝土具有较高的抗裂能力，即抗拉强度，线膨胀系数。为此选用低热硅酸盐水泥，将粉煤灰和附加减水剂，引气，减阻，早强等各种添加剂，使每立方米混凝土的水泥和水量降到最低，一般采用粗砂和大砂大小分级分级好，当温度高时，可设置在沙地，石场，运输设备简易遮阳装置或覆盖秸秆袋等保温材料上，采用低温水或冰水搅拌混凝土;扩大浇注面和冷却面，降低浇注层厚度和浇注速度，必要时嵌入混凝土冷却管内，用循环水降低混凝土的温度;浇筑完毕，应及时排除污水。

2.4振捣的要求。混凝土自吊斗口下落的自由倾落高度不得超过2m，浇筑高度如超过3m时必须采取有效措施，用串桶或溜管等。浇筑混凝土时应分段分层连续进行，浇筑层高度应根据结构特点、钢筋疏密决定，一般为振捣器作用部分长度的1.25倍，最大不超过50cm。

使用插入式振捣器应快插慢拔。插点要均匀排列，逐点移动顺序进行，不得遗漏，做到均匀振实。移动间距不大于振捣作用半径的1.5倍（一般为30～40cm）。振捣上一层时应插入下层5cm，以消除两层间的接缝。表面振动器（或称平板振动器）的移动间距，应保证振动器的平板覆盖已振实部分边缘。

三、混凝土技术的创新和应用

社会经济的发展也带动了建筑科学与建筑技术的发展，混凝土技术也得到创新和应用，为建筑施工带来了极大的便利。我们所熟知的三峡大坝就是混凝土重力坝，主要依靠坝体自身力量来抵抗上游的水压力和其他负荷。它的混凝土工程量达到二千八百万立方米，其中混凝土量达到一千六百万立方米，如何实现混凝土浇筑的高质量，是当时三峡工程设计、施工与工程管理的核心问题。当时，经在国内外多次调研、深入论证，三峡工程最终采取了最新的混凝土温控防裂技术实现了三峡大坝没有一条裂缝的世界奇迹。

三峡大坝采用的温控防裂技术，首创了混凝土骨料二次风冷技术，盛夏时将搅拌楼生产出的混凝土全部预冷至七摄氏度，对每个部位的混凝土都实行精细化温控管理，较好控制了混凝土最高温度；采用保温性能良好的聚苯乙烯板进行大坝表面的永久保温；在管理上总结出“天气、温度控制、间歇期”三项预警制度，保证了混凝土温控各个环节的高质量。

四、结语

建筑项目中的混凝土浇筑技术在建筑技术中得到了广泛的应用，包括各种建筑的项目施工，都离不开混凝土的广泛应用。混凝土浇筑技术中存在着许多技术要点，都是需要注意的地方，如果不能做到熟练掌握各种技术要求，对于混凝土的实际施工是非常不利的。因此，施工企业应对混凝土的技术施工进行强调，确保混凝土的正常应用。

参考文献

[1]代强,王培华,吴剑坤.混凝土浇筑技术在建筑施工中的几个重点[J].建材与装饰,2016,(34):24-25.

[2]谭立志,仇玉领.建筑施工中大体积混凝土浇筑技术分析[J].企业技术开发,2015,34(27):161+163.

[3]陈晨,王怀奇.分析建筑施工中的混凝土浇筑技术[J].河南科技,2012,(20):16.

[4]董雨民,张福强.浅谈建筑施工中的大体积混凝土浇筑技术[J].辽宁建材,2010,(01):51-52.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b21c47cdd18f311ed4a404ef.html