# 基于移动平台的RFID中间件研究与实现

### 论文摘要

射频识别(RFID)技术是一种利用射频信号自动识别目标对象并获取相关信息的技术,是目前最先进的自动识别技术之一。作为RFID技术核心的RFID中间件技术,是一种位于RFID硬件设备和应用系统之间的特殊软件系统,它是RFID系统软硬件之间的桥梁,用来屏蔽不同型号的读写器和各种标准的标签,并且为应用系统提供统一的接口。虽然目前国内外RFID中间件产品众多,但很少有可以运行在移动设备平台上的RFID中间件系统。相对于普通RFID中间件,基于移动平台的RFID中间件有很多优越的性能,如适应能力强、成本低、可直接集成到移动平台上等优点,因此它的应用空间也就更加广阔。本论文结合移动平台技术以及RFID中间件技术的特点,设计出了基于移动平台的RFID中间件系统的基本模型。在对其深入研究的基础上,完成了在RFID移动终端设备上实现RFID中间件系统的开发工作。论文的主要工作如下：(1)对移动平台和RFID中间件相关技术进行研究,包括移动平台关键技术、射频识别相关理论知识以及RFID中间件关键技术等的研究,明确各部分的核心内容和技术特点,为进一步研究作好铺垫。(2)结合第一部分对关键技术的研究成果,展开对基于移动平台的RFID中间件系统的研究,给出了移动RFID中间件系统的基本模型,它包括设备管理模块、数据管理模块和应用接口模块等三个重要的组成部分,这三个部分相互协调相互配合共同实现移动平台RFID中间件连接RFID硬件与应用层软件的工作。(3)分别对移动平台RFID中间件各模块进行详细的研究与实现。首先是设备管理模块,它包括移动平台的接口(如USB、UART、SPI、NET)和RFID读写器设备的接口,以及两者之间的连接方式研究。其次是数据管理模块,它包括数据过滤与验证、数据压缩与安全性研究、标签数据的处理等方面。最后是应用接口层,包括上层用户通过移动平台对RFID读写器设备的控制和从RFID读写器获取数据和信息业务等的研究。(4)经过对各模块的详细研究与分析,最后将移动平台RFID中间件系统实现并应用到基于VIA平台的移动终端设备上,完成中间件相关功能的测试工作。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 研究内容与结构框架

- 1.3.1 研究内容

- 1.3.2 论文结构

- 第二章 移动平台RFID技术分析

- 2.1 RFID相关理论

- 2.1.1 RFID系统基本组成

- 2.1.2 RFID工作原理

- 2.2 RFID中间件概述

- 2.2.1 RFID中间件的定义

- 2.2.2 RFID中间件的发展

- 2.3 移动平台RFID中间件概述

- 2.3.1 移动通信及移动终端介绍

- 2.3.2 移动平台RFID中间件概念

- 2.4 本章小结

- 第三章 移动平台RFID中间件架构研究

- 3.1 RFID手机架构

- 3.1.1 RFID手机硬件平台

- 3.1.2 RFID手机软件平台

- 3.2 移动平台RFID中间件模型

- 3.2.1 移动平台RFID中间件的要求

- 3.2.2 三大基本模块

- 3.3 设备管理模块的研究

- 3.3.1 设备管理模块

- 3.3.2 检查和初始化配置

- 3.3.3 设备状态监控

- 3.4 应用接口层的研究

- 3.4.1 应用接口层设计原则

- 3.4.2 应用接口层的结构

- 3.4.3 用户与应用接口层的交互

- 3.4.4 API函数分析

- 3.5 本章小结

- 第四章 移动平台RFID中间件数据处理研究

- 4.1 数据管理层的系统架构

- 4.2 数据过滤的研究与设计

- 4.2.1 数据过滤研究

- 4.2.2 数据过滤实现及性能测试

- 4.3 数据压缩与安全性研究

- 4.3.1 数据压缩

- 4.3.2 数据安全

- 4.4 移动平台RFID中间件标签数据处理过程

- 4.4.1 标签数据处理模型

- 4.4.2 标签数据查询服务

- 4.5 本章小结

- 第五章 移动平台RFID中间件接口管理的实现

- 5.1 中间件设备管理实现

- 5.1.1 设备接口配置

- 5.1.2 读写器模块的配置

- 5.1.3 设备监控的实现

- 5.2 中间件应用接口实现

- 5.2.1 移动终端系统消息队列创建

- 5.2.2 动态链接库的实现

- 5.3 测试方案

- 5.3.1 测试环境

- 5.3.2 系统功能测试

- 5.4 本章小结

- 第六章 总结与展望

- 6.1 本文总结

- 6.2 研究展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间的研究成果

### 相关论文文献

- [1].厚板中间件系统研究与优化[J]. 硅谷 2010(20)

- [2].地浸铀矿山自动化数据中间件系统设计与实现[J]. 铀矿冶 2017(01)

- [3].嵌入式RFID中间件系统的研究与实现[J]. 计算机工程 2008(15)

- [4].基于云计算的中间件系统在医疗机构的应用[J]. 医疗装备 2014(10)

- [5].一种数据访问中间件系统的设计与实现[J]. 成都电子机械高等专科学校学报 2008(03)

- [6].数据库访问中间件在多服务器模型中的研究与实现[J]. 信息与电脑(理论版) 2019(07)

- [7].面向移动终端的安全中间件系统设计与实现[J]. 重庆邮电大学学报(自然科学版) 2012(02)

- [8].面向服务的仿真实时中间件系统研究[J]. 计算机仿真 2019(07)

- [9].物联网与RFID中间件探讨[J]. 电脑与信息技术 2010(04)

- [10].基于移动中间件的外线助手设计与实现[J]. 数字通信世界 2018(09)

- [11].RFID中间件系统关键模块的设计与实现[J]. 信息技术 2008(08)

- [12].基于策略的动态自适应中间件系统设计[J]. 宁夏工程技术 2009(01)

- [13].SOA架构的服务定制中间件系统研究[J]. 微计算机信息 2009(36)

- [14].数据库及中间件自动化运维监测系统的研究[J]. 科技经济导刊 2018(27)

- [15].基于分布式架构的船舶移动通信中间件研究[J]. 舰船科学技术 2018(06)

- [16].基于WebKit浏览器的中间件系统架构[J]. 电脑知识与技术 2011(07)

- [17].物联网通信中间件的设计与实现[J]. 鲁东大学学报(自然科学版) 2019(01)

- [18].面向医疗检验仪器的LIS中间件系统设计与实现[J]. 工业控制计算机 2018(04)

- [19].基于ARM的RFID中间件系统设计[J]. 单片机与嵌入式系统应用 2009(07)

- [20].基于EAM系统设备数据传输的中间件研制及应用[J]. 武汉大学学报(工学版) 2019(06)

- [21].基于低级别读写器协议的无线射频识别中间件系统[J]. 中兴通讯技术 2010(02)

- [22].基于VanConnect中间件的设计与开发[J]. 电子测试 2018(10)

- [23].面向场景服务的智能家居中间件系统[J]. 信息通信技术 2014(05)

- [24].面向密文数据库的中间件系统设计与实现[J]. 计算机应用 2018(12)

- [25].连接CNC系统和套料软件的中间件设计与实现[J]. 计算机测量与控制 2019(05)

- [26].RFID中间件技术及其应用研究[J]. 电子制作 2018(14)

- [27].基于G/S模式下中间件系统的空间数据传输安全研究[J]. 物探化探计算技术 2014(03)

- [28].基于云计算平台的EPC中间件系统[J]. 通信与信息技术 2011(03)

- [29].基于JavaEE6的RFID中间件系统研究[J]. 通信技术 2013(03)

- [30].基于事件匹配的智能家居中间件系统[J]. 福建电脑 2019(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b230018bd58da796ce59a657.html