# 基于GPS-GPRS的公交信息系统设计

### 论文摘要

随着经济的不断发展,城市交通拥堵的状况不断加剧,智能交通系统(ITS)作为一种解决交通拥堵问题的全新方法,在国内外迅速发展起来。车载监控系统是ITS的重要组成部分,它可以实时、准确的掌握车辆的运行状况、道路的拥挤状况,及时进行对车辆的调度,避免交通堵塞,确保车辆和道路处于健康的工作状态,对它的研究具有很大的经济效益和社会效益。本文首先分析了现有的车载监控系统的设计原则及工作原理。目前车载监控系统的无线传输部分大多采用GSM通信系统,通过GSM承载的数据通信业务,实际应用的传输时延不小于6秒,难以满足系统实时性较高的需求。继GSM后出现的GPRS通信技术采用了分组交换、最高传输速率达171.2Kbps、通信费用低,较GSM通信系统中的电路交换、传输速率慢、资源利用率低、通信费用高等缺点,GPRS通信技术优势明显。因此采用GPRS通信技术来替代GSM无线数据传输部分成为车载监控系统的发展方向。本文通过对GPS卫星定位理论、卫星数据的处理分析与研究,提出了基于指数平滑的处理方法和载波相位平滑处理方法,大大提高了信息的精度。本文以GPS卫星定位系统为基础,以ARM嵌入式系统作为硬件平台,以GPRS无线通信技术为依托,建立了一套公交信息系统。系统采用了Win Socket进行通信,解决GPRS通信网络和Internet网络融合与连接的问题,同时提出的子网分配方案解决了监控终端分布问题。

### 论文目录

- 中文摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 研究的背景和意义

- 1.2 国内外车辆监控系统发展现状

- 1.3 本文研究的内容及重点

- 2 GPS 全球定位系统

- 2.1 GPS 系统的组成

- 2.2 GPS 系统的特点

- 2.3 GPS 系统的定位原理

- 2.3.1 GPS 定位的基本观测量与定位模型

- 2.3.2 GPS 伪距定位解算

- 2.3.3 GPS 单点测速

- 2.3.4 伪距与速度精度分析

- 2.4 指数平滑法

- 2.4.1 一次指数平滑法

- 2.4.2 二次指数平滑法

- 2.4.3 三次指数平滑法

- 2.4.4 加权系数的选定

- 2.5 指数平滑法处理位置、速度信息

- 2.6 载波相位平滑伪距精度

- 2.6.1 载波相位平滑伪距数学模型

- 2.6.2 单频相位平滑伪距法

- 2.6.3 消除电离层影响的双频相位平滑伪距法

- 2.6.4 平滑伪距精度分析

- 2.7 GPS 卫星信号的产生

- 2.7.1 GPS 卫星载波

- 2.7.2 GPS 卫星测距码

- 2.7.3 GPS 卫星数据码

- 2.8 GPS 接收机

- 3 GPRS 移动通信系统

- 3.1 GPRS 概念及特点

- 3.2 GPRS 无线信道的配置

- 3.3 GPRS 信道编码处理

- 3.4 GPRS 数据传送过程

- 3.5 GPRS 网络的TCP/IP 流量管理

- 3.6 GPRS 系统的主要性能指标

- 4 系统结构方案设计

- 4.1 系统总体结构和主要功能

- 4.2 嵌入式车载终端结构设计

- 4.2.1 嵌入式车载终端硬件结构设计

- 4.2.2 嵌入式车载终端软件结构设计

- 4.3 主控制器的选型与特性

- 4.3.1 主控制器的选型

- 4.3.2 主控制器的特性

- 4.4 车载终端定位模块

- 4.4.1 GPS25LVS 性能指标

- 4.4.2 GPS25LVS 数据接口

- 4.4.3 NMEA0183 输入语句

- 4.4.4 单片机的信息接受处理

- 4.4.5 内存中的信息存放地址分配

- 4.5 车载终端通信模块

- 4.5.1 GPRS G20 性能指标

- 4.5.2 G20 与SIM 卡的接口

- 4.5.3 GPRS 网络的登录及点对点的链接

- 4.6 监控中心设计

- 4.7 套接字

- 4.8 数据库系统设计

- 4.8.1 概念模型设计

- 4.8.2 数据库的备份

- 4.8.3 数据库登录和信息查询

- 5 TCP/IP 通信协议

- 5.1 OSI 模型

- 5.2 TCP/IP 协议模型

- 5.3 子网的分配

- 5.3.1 IP 地址格式

- 5.3.2 地址类型

- 5.3.3 非标准子网

- 6 总结与展望

- 6.1 总结

- 6.2 展望

- 参考文献

- 作者简历

### 相关论文文献

- [1].锐明技术A股敲钟诞生车载监控第一股[J]. 中国公共安全 2020(03)

- [2].雾霾自动适应高速公路智能车载监控系统[J]. 交通科技 2017(03)

- [3].一种基于GPRS的车载监控系统设计[J]. 电脑知识与技术 2016(26)

- [4].基于3G无线网络的车载监控系统设计与实现[J]. 物流技术 2015(02)

- [5].车载监控系统产品快速发展 车联网将继续助力[J]. 中国安防 2015(07)

- [6].被鸣笛激怒的大象掀翻观光车[J]. 科学大观园 2016(24)

- [7].车载监控为客运产业信息化建设铺就平安之路[J]. 轻型汽车技术 2017(Z4)

- [8].车载监控也需“互联网”思维[J]. 中国安防 2015(07)

- [9].动态编组列车车载监控系统软件设计及实现[J]. 大连理工大学学报 2014(06)

- [10].车载监控应用渐多 智能交通加入新血液[J]. 金卡工程 2013(04)

- [11].基于CDMA的车载监控系统的设计与实现[J]. 科协论坛(下半月) 2011(06)

- [12].基于WCDMA网络的车载监控系统研制[J]. 贵州大学学报(自然科学版) 2014(01)

- [13].一种基于RFID的室内车载监控系统定位方法的设计与实现[J]. 计算机科学 2012(02)

- [14].基于CDMA模块的车载监控终端的设计[J]. 科技信息 2010(01)

- [15].基于嵌入式系统的机械车载监控终端研究[J]. 微计算机信息 2008(11)

- [16].车载监控系统及其在军事运输的应用[J]. 兵器装备工程学报 2018(11)

- [17].车载监控系统在危险品运输车上的应用[J]. 专用汽车 2015(01)

- [18].车载监控系统的技术升级[J]. 国外铁道机车与动车 2019(03)

- [19].基于北斗导航的车载监控系统[J]. 计算机测量与控制 2014(11)

- [20].车载监控市场的产品应用与发展趋势[J]. 中国安防 2012(04)

- [21].移动车载监控应用分析[J]. 通信世界 2009(21)

- [22].公共出行的“安全卫士”——车载监控[J]. 中国安防 2015(07)

- [23].4G时代到来给无线车载监控发展带来福音[J]. 中国安防 2014(14)

- [24].车载监控系统助力智慧物流[J]. 中国公共安全(综合版) 2012(19)

- [25].车载监控系统为春运客运车保驾护航[J]. 金卡工程 2012(Z1)

- [26].企业[J]. 中国公路 2012(07)

- [27].基于RFID技术的肉品运输冷链车载监控跟踪路径研究[J]. 自动化与仪器仪表 2020(10)

- [28].车载监控市场进入提升变革阶段 行业化应用不断深入[J]. 中国安防 2014(14)

- [29].3G车载监控系统[J]. 中国新通信 2012(12)

- [30].地铁车载监控及播放系统的实现[J]. 科技传播 2011(20)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b2538e9246891d925de62527.html