# 固定化优势菌Pseudomonas oleovorans DT4对四氢呋喃的生物降解研究

### 论文摘要

四氢呋喃（THF）是一种被称为“万能溶剂”的环醚类有机化合物,广泛应用于涂料、制革、医药等行业。目前我国对THF的需求量正逐年增加,THF的环境污染问题日益严重,因此探索合适的方法去除THF势在必行。本文通过协同固定化技术对THF优势降解菌Pseudomonas oleovorans DT4进行固定化,并考察固定化颗粒分批及连续降解THF的特性。根据细胞活性及颗粒强度,从琼脂、海藻酸钙、聚乙烯醇和聚丙烯酰胺四种载体中筛选了海藻酸钙作为固定化载体；在此基础上,考察了硅藻土、粉末活性炭、活性炭纤维三种添加物对固定化细胞的影响,结果表明海藻酸钙-活性炭纤维协同固定化颗粒效果最优。通过对该新型固定化颗粒降解活性和机械强度的研究,以及对固定化方法进行优化,确定了较适宜的固定化参数：3%海藻酸钠,4%CaCl2,1.5%活性炭纤维,3210.9mg/L菌悬液。由于协同固定化颗粒耦合了吸附与生物降解行为,THF去除速率显著提高。与游离细胞相比,固定化细胞对pH、温度、底物浓度的适应范围变宽,稳定性更强；固定化小球连续使用10批次后,THF去除率仍维持在70%以上。设计了上流式固定床反应器,实现了对THF的连续去除。在进水浓度为50mg/L、停留时间3000s、通气量40mL/min时,去除率可稳定在93%以上；但12d后,由于存在细胞泄漏现象,THF去除率不断下降,到第20d,THF去除率仅为50%。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 四氢呋喃的简介

- 1.2 四氢呋喃的生产应用

- 1.3 四氢呋喃的危害

- 1.4 四氢呋喃的污染源以及污染现状

- 1.5 四氢呋喃的处理及存在问题

- 1.5.1 四氢呋喃的物理处理

- 1.5.2 四氢呋喃的化学处理

- 1.5.3 四氢呋喃的生物降解

- 1.6 固定化微生物技术

- 1.6.1 固定化微生物技术分类及方法

- 1.6.2 固定化微生物技术的固定化机理

- 1.6.3 固定化微生物技术的载体

- 1.6.4 固定化微生物技术的反应器

- 1.6.5 固定化微生物技术处理污染物现状

- 1.6.6 固定化微生物技术前景分析

- 1.7 选题意义及研究内容

- 1.7.1 选题意义

- 1.7.2 研究内容

- 第二章 实验材料和方法

- 2.1 实验材料

- 2.1.1 菌种

- 2.1.2 实验仪器

- 2.1.3 实验试剂

- 2.1.4 实验用人工废水

- 2.2 实验方法

- 2.2.1 P.oleovorans DT4的培养

- 2.2.2 固定化方法的探索及条件优化

- 2.2.3 海藻酸钙-活性炭纤维固定化细胞的特性研究

- 2.2.4 固定床反应器试验装置及方法

- 2.3 THF分析方法

- 第三章 固定化方法的探索及条件优化

- 3.1 固定化载体的选择

- 3.2 培养基的优化选择

- 3.3 复合载体的构建

- 3.4 四种复合载体的扫描电镜观察

- 3.5 不同海藻酸钠浓度的影响

- 2浓度的影响'>3.6 不同CaCl2浓度的影响

- 3.7 不同活性炭纤维浓度的影响

- 3.8 不同菌浓度的影响

- 3.9 小结

- 第四章 海藻酸钙-活性炭纤维固定化细胞的特性研究

- 4.1 不同温度下的影响

- 4.2 不同pH下的影响

- 4.3 不同THF浓度的影响

- 4.5 储藏时间的影响

- 4.6 THF的连续降解

- 4.7 小结

- 第五章 上流式固定床反应器连续降解THF的研究

- 5.1 无菌海藻酸钙-活性炭纤维颗粒对THF的吸附

- 5.2 不同通气量对THF降解的影响

- 5.3 不同HRT对THF降解的影响

- 5.4 不同THF浓度对THF降解的影响

- 5.5 冲击负荷对THF降解的影响

- 5.6 反应器的稳定运行

- 5.7 小结

- 第六章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望与建议

- 参考文献

- 致谢

- 硕士学位期间发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].2,5-二甲基-3-乙酰硫基四氢呋喃立体异构体制备及香气特征[J]. 中国食品添加剂 2020(01)

- [2].[4+1]及[3+2]会聚式四氢呋喃环合成策略在天然产物全合成中的应用进展[J]. 化学通报 2017(05)

- [3].(S)-3-羟基四氢呋喃的合成研究进展[J]. 合成化学 2017(03)

- [4].高效液相色谱法制备(+)-四氢呋喃-3-甲醇[J]. 农药 2015(01)

- [5].四氢呋喃-3-甲醇的合成研究进展[J]. 应用化工 2015(S1)

- [6].气相色谱-质谱法测定水中四氢呋喃和吡啶的含量[J]. 理化检验(化学分册) 2017(07)

- [7].BASF公司关闭韩国BDO和四氢呋喃装置[J]. 聚氨酯工业 2009(02)

- [8].R-(+)-硫代四氢呋喃-2-甲酸的制备[J]. 沈阳药科大学学报 2008(09)

- [9].浅析制药废液中四氢呋喃回收系统的模拟与优化[J]. 化工管理 2017(35)

- [10].四氢呋喃法测定纺织品邻苯二甲酸酯质量分数的不确定度评估[J]. 染整技术 2017(09)

- [11].(R)-3-氨基四氢呋喃的合成工艺研究[J]. 广州化工 2012(16)

- [12].一起四氢呋喃致肝损害的调查报告[J]. 环境与职业医学 2011(02)

- [13].四氢呋喃回收装置优化设计[J]. 聚酯工业 2016(05)

- [14].(S)-1-(四氢呋喃-2-基)乙酮合成工艺改进研究[J]. 精细化工中间体 2015(01)

- [15].四氢呋喃反应器用机械密封的改造[J]. 石油和化工设备 2013(09)

- [16].毛细管柱气相色谱法同时测定大气中的四氢呋喃和吡啶[J]. 污染防治技术 2012(06)

- [17].(S)-5-氧代四氢呋喃-2-甲酸的合成改进[J]. 化工中间体 2010(01)

- [18].气相色谱法测定工作场所空气中的四氢呋喃和吡啶[J]. 化学分析计量 2010(01)

- [19].药物中间体(S)-3-羟基四氢呋喃的合成研究[J]. 化学研究与应用 2009(07)

- [20].(S)-5-氧代四氢呋喃-2-甲酸的合成改进[J]. 精细化工原料及中间体 2009(12)

- [21].(S)-5-氧代四氢呋喃-2-甲酸的合成改进[J]. 宁波化工 2009(04)

- [22].四氢呋喃的糖环不是平面而是螺旋面(英文)[J]. 原子与分子物理学报 2008(06)

- [23].四氢呋喃生产工艺及研究[J]. 广州化工 2018(02)

- [24].关于四氢呋喃装置ESD系统的技术改进[J]. 数字石油和化工 2009(Z3)

- [25].固体酸催化合成丙烯酸四氢呋喃酯[J]. 山东化工 2017(16)

- [26].R-(+)硫-代四氢呋喃-2-甲酸的合成[J]. 应用化工 2009(12)

- [27].吲哚并四氢呋喃-咪唑盐杂合物的合成及细胞毒活性研究[J]. 有机化学 2017(06)

- [28].四氢呋喃型木脂素类化合物研究进展[J]. 中草药 2013(21)

- [29].呋虫胺中间体四氢呋喃-3-甲胺的合成方法[J]. 精细化工中间体 2016(06)

- [30].手性化合物(S)-3-羟基四氢呋喃的合成[J]. 应用化工 2008(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b257b37bf0525d55ed6f7ac3.html