# 基于DSP全数字开关电源及功率因数校正器的设计

### 论文摘要

开关电源因其高效率和低成本在各个领域得到了广泛的应用。由于传统的开关电源功率因数较低,造成输入电流畸变严重,谐波分量高,对电网造成了严重的谐波污染,降低了电能的利用率。因此,提高功率因数是解决电力电子装置谐波污染,是提高电网可靠性和电能质量的有效途径。随着数字控制技术的不断发展,越来越多的控制策略通过数字信号处理器（DSP）得以实现。采用数字信号处理器实现功率因数校正（PFC）的数字化控制成为当前研究的热点。本文主要完成了基于DSP全数字大功率开关电源的设计,设计中采用PFC技术和软开关PWM技术以提高开关电源性能及功率因数,实现高效率、高精度、高集成度的开关电源。论文主要完成了如下工作内容：（1）移相控制DC/DC变换器设计与实现。本部分主要介绍了软开关技术的应用意义和基本原理,移相全桥软开关PWM DC/DC变换器的工作过程,以及高频变压器的设计。设计中采用由dsPIC33FJ16GS504的PWM外设插入死区时间,并通过由变压器的漏感和MOS管的结电容构成谐振的方法,实现了变换器主功率管工作在软开关状态的目的,减小了器件的开关应力和损耗,提高电源的效率。（2）同步整流设计与实现。本部分采用MOSFET来取代传统的二极管,驱动信号与全桥转换中的MOS同步,实现了输出+12V稳定电压的实验目的。同时使用倍流技术优化变压器和滤波电路的设计。通过电压反馈和电流反馈原理设计实现了恒压限流,使电路在保持稳定电压输出的同时限流特性明显。（3）系统的辅助电源网络和相应保护电路的设计与实现。包括+7V、+13V、+17V直流稳压电源,过温、过流、过压、欠压保护电路的设计与实现。（4）数字化功率因数校正器的设计与实现。采用基于升压式（Boost）电路拓扑结构,完成数字化功率因数校正器的设计方案,并且以数字信号处理器dsPIC33FJ16GS504为主控芯片,对电压、电流信号进行A/D采集。通过执行电压、电流控制环计算PWM波占空比,实现了固定开关频率（125KHz）下功率因数校正与输出电压恒定的控制。（5）实验测试。包括功率校正器性能及开关电源的出处测试。通过测试,输入电流具有与输入电压基本相同的波形形状,功率因数接近于1,基本达到功率校正器设计要求。当输入交流电压是260V,输入频率是45～65Hz时,用万用表测量开关电源三路输出电压分别是11.8V、3.1V及4.9V。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 开关电源的发展现状和趋势

- 1.2.1 开关电源及功率校验的发展现状

- 1.2.2 开关电源及功率校验的发展趋势

- 1.2.3 全数字开关电源及功率校正研究的意义

- 1.3 本文的主要工作

- 第2章 系统总体方案设计

- 2.1 开关稳压电源结构图及设计要求

- 2.1.1 开关稳压电源结构图

- 2.1.2 开关电源的主要设计内容

- 2.2 开关电源总体方案设计

- 2.2.1 DC/DC变换器的设计方案

- 2.2.2 整流器的拓扑结构的选择

- 2.2.3 整流器的拓扑结构

- 2.2.4 辅助功能部分分析

- 2.3 功率因数校正系统总体方案设计

- 2.3.1 PFC电路的拓扑结构选择

- 2.3.2 升压型（Boost）PFC电路分析

- 2.3.3 控制方案分析

- 第3章 系统硬件设计

- 3.1 开关电源硬件总体设计

- 3.1.1 移相全桥ZVS-PWM变换器的工作原理

- 3.1.2 DC/DC变换器主电路的设计

- 3.1.3 单相同步Buck变换器

- 3.1.4 三相同步Buck变换器

- 3.1.5 控制电路的设计

- 3.1.6 辅助电路设计

- 3.2 功率校正系统硬件设计

- 3.2.1 PFC系统的硬件设计总体框图

- 3.2.2 PFC系统主电路的设计

- 3.2.3 PFC系统控制电路的设计

- 3.2.4 PFC系统驱动电路的设计

- 第4章 系统软件设计

- 4.1 PFC系统控制方案

- 4.2 检测信号的定标

- 4.3 PWM波输出模式设定

- 4.4 A/D采样算法的改进

- 4.5 PI调节器设计

- 4.6 程序设计

- 第5章 系统测试与分析

- 第6章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于DSP的数字信号处理“口袋实验室”设计[J]. 实验技术与管理 2020(02)

- [2].基于DSP的数字多媒体网络教学终端研究[J]. 通信电源技术 2020(02)

- [3].基于DSP的带式输送机乘人越位监控系统设计[J]. 科学技术创新 2020(03)

- [4].基于DSP技术的直流伺服电机调速系统设计[J]. 电子技术与软件工程 2020(03)

- [5].基于双路DSP的救援井探测数据通信系统[J]. 传感器世界 2020(01)

- [6].基于DSP的无刷直流电机系统软件设计[J]. 沈阳工业大学学报 2020(03)

- [7].基于项目的DSP原理及应用与电力电子技术课程融合教学探讨[J]. 高教学刊 2020(16)

- [8].基于DSP的旋转调制惯导系统电机控制方法[J]. 舰船电子工程 2020(03)

- [9].基于抖音平台的DSP原理及应用课程教学改革探究[J]. 教育现代化 2020(21)

- [10].基于DSP的中断冲突避免机制的研究与实现[J]. 遥测遥控 2020(02)

- [11].基于DSP控制的10路伺服电机系统设计[J]. 机电工程技术 2020(07)

- [12].基于DSP的井下低压馈电开关保护器设计[J]. 机电工程技术 2020(09)

- [13].基于DSP的矿用巡检机器人控制系统设计[J]. 煤矿机械 2020(11)

- [14].基于DSP的简易频率计设计[J]. 玉林师范学院学报 2019(02)

- [15].DSP技术在雷达信号处理中的应用探究[J]. 信息记录材料 2019(10)

- [16].基于DSP的多功能自动旋转门设计[J]. 黑龙江科技信息 2016(35)

- [17].基于DSP和FPGA的数字信号处理系统设计[J]. 兰州文理学院学报(自然科学版) 2017(01)

- [18].基于DSP的动车组车内噪声主动控制系统设计[J]. 铁道科学与工程学报 2016(11)

- [19].基于DSP的远程视频监控系统研究[J]. 无线互联科技 2016(24)

- [20].基于FPGA和DSP的视频处理系统分析[J]. 无线互联科技 2016(24)

- [21].基于DSP的电动助力自行车控制系统设计[J]. 信息与电脑(理论版) 2016(21)

- [22].DSP直流电机调速系统研究[J]. 现代制造技术与装备 2016(12)

- [23].基于DSP的电动执行机构相序检测及缺相保护方法[J]. 测控技术 2017(02)

- [24].DSP技术课程教学要点及教学方法探讨[J]. 实验技术与管理 2017(04)

- [25].DSP的交流异步电动机变频调速技术要点分析[J]. 科技创新与应用 2017(09)

- [26].一种DSP控制的高频逆变器死区时间补偿方法[J]. 工业控制计算机 2017(03)

- [27].基于定点型DSP的开关电源数字环路控制方法[J]. 电源世界 2017(03)

- [28].DSP在电子信息工程综合实践中的应用分析[J]. 数字技术与应用 2017(02)

- [29].基于DSP的软开关型弧焊逆变器的开发[J]. 四川劳动保障 2016(S2)

- [30].基于DSP的三相-单相矩阵变换器的设计[J]. 数字通信世界 2017(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b2bdf4d64558c283328e79da.html