# 信息平台在德兴铜矿应急救援中的应用

### 论文摘要

现代化大生产以能量巨大输入为突出特征,生产过程中潜伏着重大火灾、爆炸、毒物泄漏的危险,一旦发生这些重大事故会直接危及人民的生命财产安全、国家的稳定和发展。为降低重大事故发生带来的严重后果,并且在事故发生之后能及时的反应,建立统一应急救援体系是我国的当务之急。本文在大量查阅文献的基础上,对重大事故应急预案的编写方法及要点进行了总结,提出信息平台在德兴铜矿重大事故应急救援体系中的应用的理论构架;将应急救援体系的建立与计算机相结合,并运用Delphi 7.0高级编程语言建立了一套德兴铜矿重大事故应急救援体系管理系统。该系统包括系统管理模块、基础信息管理模块、重大危险源管理模块、信息平台在重大事故中应用模块、查询模块这五大功能模块,能够实现自动辨识、信息分类提取、信息搜索及反馈等多种功能。通过运用表明,该系统具有较强的实用性、可操作性。论文所作工作为建立重大事故应急救援体系提供了一种新的途径与范例,并为人工智能在新领域的应用进行有益的尝试。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 前言

- 第一章 文献综述

- 1.1 国外研究状况

- 1.1.1 美国重大事故应急救援体系

- 1.1.2 俄罗斯重大事故应急救援体系

- 1.1.3 英国重大事故应急救援系统

- 1.2 矿山救援工作现状及问题

- 1.3 我国应急救援工作存在的差距与主要问题

- 1.4 课题提出的目的和意义

- 1.5 本论文的研究内容

- 第二章 重大事故应急救援体系的应急响应程序

- 2.1 标准化应急响应程序

- 2.2 基于短信功能的应急响应程序

- 2.2.1 短信的应用

- 2.2.2 信息平台的便捷

- 2.2.3 基于短信功能的应急响应程序

- 2.3 应急响应程序中各个部分的功能与职责

- 2.4 德兴铜矿应急救援体系

- 2.4.1 应急救援预警预防行动

- 2.4.2 分级响应程序

- 2.5 本章小结

- 第三章 计算机信息平台在应急救援中的应用

- 3.1 计算机信息平台的建立

- 3.1.1 信息平台的工作原理和结构

- 3.2 软件设计

- 3.2.1 软件的编译环境

- 3.2.2 软件的设计理念

- 3.2.2.1 软件结构设计

- 3.2.2.2 概念数据库设计

- 3.2.2.3 逻辑数据库设计

- 3.2.2.4 数据库的实现

- 3.3 系统管理模块

- 3.4 基础信息管理模块

- 3.5 信息平台软件开发

- 3.6 本章小结

- 第四章 应急救援的辅助决策系统

- 4.1 重大危险源分级

- 4.1.1 基本原理

- 4.1.2 重大危险源辨识系统

- 4.1.3 计算标准

- 4.2 重大危险事故影响区域

- 4.2.1 重大危险源发生事故影响区域的计算

- 4.2.2 重大危险源发生事故影响区域的模拟

- 4.2.3 重大危险源数据库

- 4.3 本章小结

- 第五章 应急救援演练

- 5.1 演习的目的与要求

- 5.2 应急演习准备

- 5.3 德兴铜矿重特大火灾事故应急演习

- 5.4 本章小结

- 第六章 结论与展望

- 致谢

- 主要参考文献

### 相关论文文献

- [1].梦起飞的地方——德兴铜矿第一小学[J]. 江西教育 2012(34)

- [2].马拉松,不是想跑就能跑[J]. 山东画报 2016(09)

- [3].德兴铜矿创新驱动发展的探索和实践[J]. 经济师 2019(01)

- [4].江西德兴铜矿中铼等金属的赋存状态研究[J]. 矿床地质 2012(S1)

- [5].德铜提高资源利用率的典型案例——记部优工程德兴铜矿新技术厂钼铼综合回收改扩建工程[J]. 中国有色金属 2020(22)

- [6].德兴铜矿信息两则[J]. 有色设备 2009(04)

- [7].德兴铜矿扩产设计工作进展顺利[J]. 金属矿山 2008(07)

- [8].德兴铜矿矿石浮选的工艺矿物学研究[J]. 矿物岩石地球化学通报 2018(03)

- [9].德兴铜矿的成矿特征及发展前景的研究[J]. 世界有色金属 2016(10)

- [10].德兴铜矿建立工会干部与劳模联系制度[J]. 当代矿工 2011(03)

- [11].德兴铜矿人力资源管理现状与对策[J]. 求实 2008(S1)

- [12].德兴铜矿人力资源管理现状与对策[J]. 求实 2008(S2)

- [13].中国恩菲设计国内最大尾矿库开工建设[J]. 中国有色建设 2015(02)

- [14].德兴铜矿成功实施了特殊地段爆破[J]. 工程爆破 2014(03)

- [15].德兴铜矿养路人[J]. 现代班组 2009(02)

- [16].江铜德兴铜矿舆情信息处置工作的实践与探索[J]. 东方企业文化 2015(23)

- [17].废水处理技术在德兴铜矿的应用分析[J]. 世界有色金属 2013(10)

- [18].提高德兴铜矿伴生元素钼的回收试验研究[J]. 铜业工程 2012(03)

- [19].我国研制特大矿山磨机在德兴铜矿运行[J]. 新疆有色金属 2012(03)

- [20].德兴铜矿酸性水处理调控系统优化[J]. 金属矿山 2009(08)

- [21].江铜整体上市后德兴铜矿内部管理构架的探讨[J]. 铜业工程 2009(04)

- [22].国产最大磨机运抵江西德兴铜矿[J]. 中国粉体工业 2010(03)

- [23].提高德兴铜矿伴生钼选矿回收率的研究[J]. 矿冶工程 2016(03)

- [24].德兴铜矿二次资源的回收利用技术[J]. 有色金属(选矿部分) 2013(S1)

- [25].德兴铜矿采矿场爱心捐款[J]. 当代矿工 2008(05)

- [26].德兴铜矿伴生钼回收工艺研究与生产应用[J]. 中国有色金属 2011(S2)

- [27].化学硫化技术在德兴铜矿的应用[J]. 铜业工程 2009(04)

- [28].多维预算管理信息系统在德兴铜矿的应用及行业推广前景——访江西省中海科技有限公司执行董事许化冰[J]. 资源再生 2017(01)

- [29].复合乳化剂在德兴铜矿预装药应用研究[J]. 铜业工程 2014(06)

- [30].德兴铜矿学习和借鉴国外先进矿山合理应用卡调系统的成功经验[J]. 经济师 2019(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b2c34133a60b9e6effca1361.html