# 飞行大气参数标准装置的设计和研究

### 论文摘要

本文以PC104-486工业控制计算机为核心，开发研制了具有气体压力测量、控制和人机交互功能，用于检测飞行大气仪表的智能仪器。文中对气体压力的测量和控制方法进行了研究。 在气体压力测量中，采用谐振式气体压力传感器，运用专用频率测量芯片FDC9201实现了频率量向气体压力量的转换。 为了提高测量精度，在软件方面除了采用了测周法进行频率测量，还采用双等距节点分段线性校正的方法对采样的频率量和温度量进行数据融合，实现了气体压力信号的高精度测量。 在气体压力控制系统中，采用日本SMC公司出品的VQ110D高速开关电磁阀作为气体压力控制器件，运用智能PID控制方法和PWM控制方法相结合实现了由8毫米汞柱至2200毫米汞柱压力范围内的气体压力值和飞行大气参数值的精确给定。 实验表明，所开发的飞行大气参数标准装置性能稳定，工作可靠，具有测量、控制精度高，人机界面良好，使用方便等特点。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 第一章 绪论

- §1.1 课题来源

- §1.2 气体压力测量与控制在航空航天领域的现状及重要性

- §1.3 航空领域飞行大气参数测试装置发展现状

- §1.4 本课题的目的及意义

- §1.5 前人所做的工作

- §1.6 本文研究内容

- 第二章 总体方案设计

- §2.1 设备功能和主要技术指标

- §2.2 飞行大气参数的数学模型分析

- §2.3 飞行大气参数标准装置应具备的要素

- §2.4 气体压力控制方法选择

- §2.5 系统总体设计

- 第三章 飞行大气参数标准装置的硬件设计与实现

- §3.1 控制器件的选取

- §3.2 地址译码电路的设计

- §3.3 气体压力传感器输出信号的测量电路设计

- §3.4 气体压力传感器温度量的测量

- §3.5 高速电磁阀控制电路的设计与实现

- §3.6 显示及键盘电路的设计与实现

- 第四章 飞行大气参数标准装置的软件设计

- §4.1 软件总体设计

- §4.2 软件运行环境

- 第五章 控制算法的实现与气体压力传感器数据处理

- §5.1 PID控制算法的实现

- §5.2 智能控制算法的实现

- §5.3 气体压力传感器数据处理

- 结论

- 致谢

- 主要参考文献

### 相关论文文献

- [1].大气参数模式及其在辐射大气传输计算中的应用[J]. 红外与激光工程 2019(12)

- [2].飞行大气参数测试仪的研制[J]. 软件 2012(09)

- [3].“整层大气参数垂直分布探查”专辑前言[J]. 大气与环境光学学报 2011(01)

- [4].大气参数廓线测量系统的设计与实现[J]. 微计算机信息 2008(10)

- [5].基于PC104的大气参数测试仪研制[J]. 兵工自动化 2008(03)

- [6].基于多串口通信的大气参数实时数据采集系统[J]. 大气与环境光学学报 2010(02)

- [7].基于平均探空廓线和地表实测数据构建大气参数廓线的方法研究[J]. 大气与环境光学学报 2013(03)

- [8].弹道导弹再入段大气参数修正[J]. 弹箭与制导学报 2009(03)

- [9].微波遥感定量反演研究中大气参数的估算模型[J]. 中国科学院大学学报 2015(01)

- [10].基于多源信息的大气环境光学特性研究方法[J]. 现代防御技术 2016(04)

- [11].输电线路防覆冰临界电流密度预测模型研究[J]. 电气应用 2009(04)

- [12].覆冰交流输电线路保线电流及其影响因素分析[J]. 电网技术 2009(19)

- [13].北半球高空大气参数波动对临近空间飞行热环境的影响[J]. 科学通报 2017(13)

- [14].利用MODIS红外资料反演大气参数以及表层温度的研究[J]. 武汉大学学报(信息科学版) 2009(04)

- [15].基于神经网络的恒星大气参数自动测量[J]. 辽宁科技大学学报 2009(01)

- [16].采空区呼吸现象原因分析及瓦斯治理技术研究[J]. 能源技术与管理 2016(04)

- [17].不同植被高度对大气参数的影响研究[J]. 制冷与空调 2010(06)

- [18].大气参数精度对激光传输预估结果的影响[J]. 强激光与粒子束 2011(04)

- [19].基于光谱相似度的恒星大气参数自动测量方法[J]. 光谱学与光谱分析 2012(12)

- [20].武装直升机大气数据传感器技术研究进展[J]. 传感器与微系统 2015(02)

- [21].大攻角下基于卡尔曼滤波的大气参数修正算法[J]. 指挥控制与仿真 2012(01)

- [22].大气参数统计计算模型[J]. 导弹与航天运载技术 2013(06)

- [23].先进战斗机过失速机动大气数据融合估计方法[J]. 航空学报 2020(06)

- [24].基于格点化大气参数廓线模式的低仰角大气折射修正方法[J]. 光学学报 2017(06)

- [25].不同大气参数及表面状况下导线交流起晕电压的预测[J]. 高电压技术 2010(07)

- [26].大气参数对导线交流起晕电压的影响及校正[J]. 电网技术 2010(11)

- [27].特征向量数量对反演大气参数的影响[J]. 科技信息(科学教研) 2008(18)

- [28].1064nm红外激光大气布里渊频移量模型[J]. 光学技术 2009(01)

- [29].恒星大气参数测量[J]. 天文研究与技术 2018(03)

- [30].基于LabVIEW的小型气象站设计[J]. 电子科技 2016(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b2cc3fe2a484fb00da114134.html