# 串联谐振软开关高频高压除尘电源研究

### 论文摘要

随着环保问题的日益突出和节能减排战略的深入实施,治理粉尘对大气污染的问题已是刻不容缓。传统的电除尘设备中电源部分由于除尘效率低,动态响应太慢,功率因数较低等缺点已不足以满足现阶段的除尘环保要求。高性能的高频除尘电源取代传统的工频电源成为未来除尘领域中主要的电源设备已是一种趋势。本文首先确定采用串联谐振软开关电路作为除尘电源的拓扑结构,通过详细的理论分析推导出电路中各关键量的数学表达式,指出了该电路具有恒流源特性,抗负载短路能力强等特点。根据实际应用情况,分析了串并联谐振电路,并也推导出相应变量的数学表达式,为以后具体的控制和设计提供了理论依据。高频变压器是除尘电源的重要组成部分之一,本文给出了高频变压器设计的主要步骤,并对变压器的分布参数进行研究,指出了它对电源性能的具体影响。最后,提出了一种可以抑制分布电容影响的方法。由于除尘过程中负载具有不断变化的特点,除尘电源的控制至关重要。针对不同工况,本文分析了按火花率控制、按最高平均电压控制、按火花强度的二折线控制三种常用的控制方式。针对高比阻负载时易发生的反电晕现象,提出了间歇控制的方式。并对每一种控制方式进行了仿真模拟,指出了每一种控制方式的特点。最后,基于所做的理论分析和仿真模拟,对高频除尘电源的各个部分进行了设计,搭建了一台样机,进行了实验研究。实验结果表明,高频除尘电源稳态除尘工作性能良好,实验结果和理论仿真分析相一致。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.2 高压静电除尘的工作原理

- 1.3 静电除尘电源的发展

- 1.4 本课题的主要工作

- 2 除尘电源工作拓扑分析

- 2.1 除尘电源主电路工作模式的选取

- 2.2 串联谐振拓扑分析

- 2.3 串并联谐振电路拓扑分析

- 2.4 串并联谐振充电特性分析

- 2.5 本章小结

- 3 高压高频变压器分布参数的分析研究

- 3.1 变压器结构对分布参数的影响

- 3.2 高频变压器等效模型

- 3.3 实际变压器参数设计

- 3.4 谐振法抑制分布电容的影响

- 3.5 本章小结

- 4 静电除尘电源的控制原理

- 4.1 闪络、火花放电和电弧放电

- 4.2 火花检测与处理原理

- 4.3 除尘电源的控制方式

- 4.4 反电晕及控制方式

- 4.5 本章小结

- 5 除尘电源系统设计与实验

- 5.1 主电路设计

- 5.2 电源输入部分设计

- 5.3 高频变压器的设计

- 5.4 谐振参数的设计

- 5.5 全桥逆变器设计

- 5.6 仿真分析与实验结果

- 5.7 本章小结

- 6 全文总结及未来工作期望

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].ZigBee智控电源在山东沂源县路灯改造项目中的应用[J]. 照明工程学报 2020(01)

- [2].探究5G对电源配套的影响及应对措施[J]. 通信电源技术 2020(04)

- [3].等效电源法的应用[J]. 教育教学论坛 2020(15)

- [4].变电站交直流一体化电源研究[J]. 能源与节能 2020(06)

- [5].游戏动力之源——高效率电源选购[J]. 电脑知识与技术(经验技巧) 2020(06)

- [6].探究5G对电源配套的影响及应对措施[J]. 中国新通信 2020(14)

- [7].探究5G对电源配套的影响及应对措施[J]. 中国新通信 2020(16)

- [8].论UPS电源在电视安全播出中的重要性[J]. 传播力研究 2019(12)

- [9].UPS电源的工作原理及其在电视播出中的重要性[J]. 中国传媒科技 2018(05)

- [10].只要够用就好——非宽幅电源导购[J]. 电脑知识与技术(经验技巧) 2018(06)

- [11].ATX电源的发展及电路结构[J]. 数字技术与应用 2018(08)

- [12].UPS电源在广播电视行业的应用探讨[J]. 现代电视技术 2018(10)

- [13].分布式光伏电源并网影响及对策研究[J]. 技术与市场 2016(12)

- [14].种子激活改性设备中射频电源的应用研究[J]. 科技资讯 2016(30)

- [15].电脑电源接地的必要性分析[J]. 科技风 2016(23)

- [16].电源排序得以简化[J]. 中国集成电路 2016(12)

- [17].火眼金晶辨电源[J]. 个人电脑 2016(11)

- [18].全国大学生电子设计竞赛电源培训的研究[J]. 电子世界 2017(10)

- [19].读懂电源的铭牌信息[J]. 个人电脑 2017(04)

- [20].伊顿推出能源行业电源整体解决方案[J]. 电源世界 2017(09)

- [21].广东省电源行业协会召开第二届理事会换届会员大会[J]. 电源世界 2015(06)

- [22].消费者休息室[J]. 工业设计 2014(06)

- [23].各显神通 10款电源横评[J]. 个人电脑 2015(11)

- [24].等效电源法的理解及应用[J]. 中学教学参考 2020(08)

- [25].对《电源和电流》演示实验的一些思考和改进[J]. 课程教育研究 2020(01)

- [26].应用等效电源法时应厘清的两个问题[J]. 高中数理化 2020(14)

- [27].巨龙的怒吼 长城巨龙1000电源[J]. 电脑爱好者 2009(03)

- [28].零待机 真省电 航嘉零待机电源[J]. 电脑迷 2010(14)

- [29].国货当自强 国产80PLUS电源推荐[J]. 现代计算机 2010(11)

- [30].电源[J]. 现代计算机 2010(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b2d3a349a571bf04a8c0dcc8.html