# 火电厂300MW机组燃料耗用效率的经济运行分析探讨

（大唐甘肃发电有限公司八〇三热电厂发电部甘肃省嘉峪关市735100）

摘要：针对耗能比较高的火电厂来说，为了实现经济效益的提升以及符合国家提出的节能降耗的要求，就需要针对其机组燃料耗用效率问题，从经济运行方面进行分析。通过环保节能意识的树立以及节能降耗措施的落实，加强燃煤计量准确性以及指标可靠性的管理，做好发电机组营运分析管理，让设备和用煤得到节能控制。

关键词：火电厂；300MW机组；燃料耗用效率；经济运行

1引言

近年来随着我国经济的发展，我国社会用电负荷在不断增加，不给目前我国主要的火电厂来说带来了较大的生产压力。而火电厂本身属于高能耗的企业，在目前全球资源紧缺的形势下，国家相关部门也对火电厂提出了较高的节能降耗的要求。尤其是目前火电厂仍然以煤炭、石油和天然气等不可再生资源作为主要燃料，因此，节能降耗成为目前火电厂进行技术改造和创新的重要目标。要求就是在满足生产要求的前提下，通过技术创新来降低能源消耗，提高火电厂生产的经济效益。这就需要对供电标准煤耗率的管理进行强化，提高火电厂的节能降耗意识，通过对发电机组运行的分析管理和输煤系统设备以及用煤管理来实现供电标准煤耗率指标的降低。

2树立环保节能意识，落实节能降耗措施

正是由于火电厂是一个对不可再生资源进行大量消耗来进行电能生产的企业，这就需要在火电厂的日常生产和工作管理中对能源节约技术进行大力推行，以国家能源政策为根本，动员各种力量，提高企业的节能意识，对技术能够革新、创造和引进来确保节能降耗措施的落实，以及对火电厂中供电标准煤耗率不达标的设备进行淘汰。目前我国针对上述要求所采取的节能降耗措施主要是对无电泵启动、电动机变频改造、汽轮机本体优化、微油点火、永磁调速技术等环节进行技术改造。通过上述措施在火电厂中的实际应用统计可知，在降低全年发电厂用电率0.1个百分点时会降低电厂全年供电标准煤耗率0.4g/kW•h。而电厂全年的供电标准煤耗率每降低1g/kW•h，对于采用两台300MW机组的电厂来说，就可以节省大约1万t以上的煤炭。由此可见，通过对全年供电标准煤耗率的降低可以实现显著的节能降耗效果，并且能为电厂带来巨大的经济效益。因此需要在全国范围内的火电厂中加大对国家节能降耗政策的宣传，并积极在火电厂中推行各种有效的技术创新和改造，对先进的节能技术进行引进以及对先进的节能降耗产品进行应用，还可以通过自动控制系统的建立和应用来实现火电厂供电标准煤耗率的降低。

3强化指标可靠性管理确保燃煤计量的准确性

3.1加强对电测仪表的监控

火电厂中的电测仪表主要是机组运行的各项指标进行显示的重要仪表，可以通过仪表反应的数值来对机组的运行状况进行判断。而保证机组处于良好的运行状态就可以实现各项节能降耗指标的实现。正是由于电测仪表的重要性，因此在日常工作中需要加强对电测仪表的检测以及对电能计量系统的检定，及时发现其使用中的问题并进行上报和处理。

3.2加强对燃煤计量准确性的控制

目前火电厂中对煤炭进行输送的方式为皮带输送或者是给煤机进行输送，无论哪种输送方式都需要采用计量检测仪器来对燃煤进行计量。为了确保燃煤的设计消耗与原料煤库存之间不会存在较大的差异，就需要对燃煤的使用情况进行准确计量并且对燃料进行定期盘点，保证燃煤供、耗、存之间的平衡。这就需要定期开展计量设备的质量维护和校验工作，通常为每季度进行一次校验来确保输煤计量装置的精准度。

3.3加强对入炉煤发热量的实时监督

在火电厂中提高入炉煤发热量的关键环节就是采。制、化等过程，为了确保采样的准确性，不仅需要确保机组设备的正常运行，而且要通过自动取样装置的应用来实现对入炉煤的自动采样，而且要确保一旦出现自动取样装置出现故障的情况，也要在采用人工采样方式，保证采样人员和分析化验人员持证上岗，严格执行采样流程来确保采样的准确性。

4做好发电机组营运分析管理让设备和用煤得到节能控制

在火电厂的正常生产经营中需要进行完整计划的制定，就是在火电厂企业的发展和管理过程中要进行有计划地组织、指挥、协调和控制，而且在进行全年发电计划的制定时需要进行全面考虑和统筹兼顾。如果在运行中出现机组负荷率低、经济性差、机组利用率低等问题而导致煤耗率指标升高时，就需要对问题的原因进行查找并及时对影响因素进行排除。此外，在火电厂运行中为了不对发电量造成影响，需要对机组进行有序调停，避免机组检修影响发电量。而且在正常运行中发电量低时可以通过与调度部门之间的沟通和联系来实现机组运行负荷率的提升以及供电标准煤耗率指标的下降，保证完成发电量任务的前提下实现发电量的增加。除了上述发电企业的发电任务来说，火电厂管理中比较核心的内容就是机组运行的安全问题，这就需要在机组运行中要加强对供电标准煤耗率以及其他相关能耗指标的监控，加强对生产经济指标的过程控制管理，确保监控管理到位和监控措施的有效性，确保火电厂中节能降耗工作的有效落实。

火电厂的节能降耗工作还对火电厂中技术和设备的先进性提高较高的要求，不仅需要在目前所应用的技术和设备基础上进行挖掘来实现运行效能和效益的提高。就是通过技术人员的监控和调节以及管理人员的管理来确保机组始终处于最佳的运行状态中实现对能耗的降低，并且要加强对原煤的管理，确保其煤质符合燃煤发电机组的预先煤种设计要求。而且要按照煤种和煤质来进行燃烧设计，确保燃烧设计与质量进行匹配，保证机组的性能。避免由于煤质不符或者是燃烧能量不符合机组设计要求等问题而导致机组的性能下降，从而会导致供电标准煤耗率升高的问题，因此就是需要从燃料管理上来提高煤的质量。

5结语

为了降低300MW机组的全年供电标准煤耗率来实现火电厂能耗的降低以及经济效益的提高，不仅需要制定合理的指标并对其可靠性进行管理，通过相应管理来提高燃煤计量的准确性，通过对发电机组营运的分析和管理实现对设备和用煤的节能控制，确保300MW发电机组运行中节能降耗工作的有效落实。

参考文献：

[1]宋伟峰.中山火电300MW热电机组一次风机选型探讨[J].装备制造技术,2015(12):129-131.

[2]申应忠.基于300MW机组电气运行优化管理及应用分析[J].科技与企业,2016(1):249-250.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b2de357b9f6016bfdf69eee2.html