# 高氟温泉水中氟在周边环境中的分布特征与评价

### 论文摘要

人们在逐渐认识温泉水的保健功能、宣扬温泉好处的同时,忽略了温泉的不合理利用对环境的危害极大。高氟温泉水对环境的影响就是危害之一。为考察温泉中氟对环境的影响,本课题以四川省攀枝花市红格温泉为研究对象,全面系统分析了温泉水质及周边河流、土壤和植物中氟的含量,总结出温泉水中氟的迁移规律及特征,并在结尾处分析评价了高氟的危害及处理方法。研究结论如下:1.红格温泉水中含氟高达18.67mg/L,红格温泉废水利用后直接排入周边流经温泉区的河流中,河水中氟含量最高达14.92 mg/L,远远超出国际卫生组织的小于1mg/L的规定,属高氟温泉。2.高氟温泉废水对周边河水的污染,经分析数据可知:沿水流方向氟含量呈逐渐降低趋势,在距离温泉口2500m处,河水中氟含量下降到1mg/L以下,可见经过长距离河水稀释后氟含量才可降为正常值。3.高氟温泉废水对土壤的污染,温泉区周边分布的田地,受高氟河水及取水灌溉的影响,土壤中含氟较高。经测定,样品中氟含量最高达1275.27 mg/kg远高于我国土壤氟平均含量(453mg/kg)的背景值。4.高氟温泉废水对植物的污染,土壤含氟量较高导致种植于此的农作物含氟较高。经测定植物样品,当地所种蔬菜中含氟量最高达22.55mg/kg与GB 4809─84蔬菜≤1.0mg/kg规定相比氟含量严重超标。5.氟在土壤中的形态分布,通过对土壤中各形态氟的测定,水溶态氟含量高达201.17mg/kg,而土壤中氟的主要存在形式为水溶态,所以高浓度的水溶态氟也是蔬菜中氟含量严重超标的主要因素。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 立题依据

- 1.2 研究对象、目的及意义

- 1.2.1 研究对象

- 1.2.2 研究目的及意义

- 1.3 研究方法与实施方案

- 1.3.1 研究方法

- 1.3.2 研究方案

- 1.4 研究成果及创新

- 1.4.1 研究成果

- 1.4.2 创新点

- 1.5 国内外研究现状

- 1.5.1 国外研究现状

- 1.5.2 国内研究现状

- 第2章 氟的理化性质及对周边环境的危害

- 2.1 氟的理化性质

- 2.2 过量氟对环境的危害

- 2.2.1 过量氟对人体的危害

- 2.2.2 过量氟对土壤环境的危害

- 2.2.3 过量氟对植物及农作物的危害

- 第3章 温泉水中氟的来源及危害

- 3.1 氟的来源

- 3.2 温泉水的危害

- 3.2.1 温泉水的组成

- 3.2.2 温泉水洗浴的危害

- 第4章 高氟温泉水中氟在周边水环境中分布特征与分析

- 4.1 引言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 实验试剂和仪器

- 4.2.2 实验原理

- 4.2.3 样品采集

- 4.3 温泉水周边河水及底泥样品的制备

- 4.3.1 氟标准储备液及缓冲液的制备

- 4.3.2 河水样品的制备

- 4.3.3 底泥样品的制备

- 4.3.4 标准曲线的绘制

- 4.4 河水及底泥样品中氟含量的测定

- 4.4.1 河水中氟含量的测定

- 4.4.2 底泥中氟含量的测定

- 4.5 氟在水环境中分布特征与分析

- 4.6 本章小结

- 第5章 高氟温泉水中氟在周边土壤环境中分布特征与分析

- 5.1 引言

- 5.2 实验部分

- 5.2.1 实验试剂和仪器

- 5.2.2 实验原理和方法

- 5.2.3 样品采集

- 5.3 温泉水周边土壤样品的制备

- 5.3.1 土壤样品熔矿条件实验

- 5.3.2 总氟的提取

- 5.3.3 标准曲线的绘制

- 5.4 土壤样品中氟含量的测定

- 5.4.1 样品的测定

- 5.4.2 结果计算

- 5.5 氟在土壤环境中分布特征与分析

- 5.5.1 氟在田地纵向上的分布

- 5.5.2 氟在田地横向上的分布

- 5.6 本章小结

- 第6章 高氟温泉水中氟在周边植物及农作物中分布特征与分析

- 6.1 引言

- 6.2 实验部分

- 6.2.1 实验试剂和仪器

- 6.2.2 实验原理

- 6.2.3 样品采集

- 6.3 温泉水周边植物样品制备的条件实验

- 6.3.1 浸提时间的选择

- 6.3.2 浸提剂的选择

- 6.3.3 测定溶液形式的选择

- 6.3.4 标准曲线的绘制

- 6.4 植物样品中氟含量的测定

- 6.4.1 温泉区园内外相同植物氟含量

- 6.4.2 温泉区园内不同植物氟含量

- 6.4.3 园外田地不同植物氟含量

- 6.5 氟在植物中分布特征与分析

- 6.5.1 不同位置相同植物中氟的分布特征

- 6.5.2 不同种类植物氟的分布特征

- 6.6 本章小结

- 第7章 高氟温泉水中氟在周边环境中各形态分布特征与分析

- 7.1 引言

- 7.2 实验部分

- 7.2.1 实验试剂及仪器

- 7.2.2 实验原理

- 7.3 氟的形态分析的条件实验

- 7.3.1 最佳调酸方法

- 7.3.2 铁锰结合态氟的最佳振荡时间

- 7.3.3 离心实验中最佳固液比

- 7.4 标准曲线的绘制

- 7.5 各形态氟含量的分布特征与分析

- 7.6 本章小结

- 第8章 高氟温泉水的净化方案

- 8.1 温泉水的直接净化

- 8.2 温泉废水的排放净化

- 结论

- 致谢

- 参考文献

- 攻读学位期间取得学术成果

### 相关论文文献

- [1].扩散吸收提取-离子色谱法测定茶叶中氟含量[J]. 检验检疫学刊 2020(01)

- [2].阿克苏河流域潜水氟含量分布与形成特征[J]. 干旱区资源与环境 2020(06)

- [3].赣南地区地下水氟含量区域分布特征及成因分析[J]. 矿产与地质 2020(03)

- [4].水杨醛衍生物荧光分光光度法测丹参中氟含量研究[J]. 广州化工 2020(15)

- [5].郑州地区煤中氟含量分布及赋存状态研究[J]. 煤炭加工与综合利用 2020(09)

- [6].贵州省九市(州)茶叶中氟含量调查[J]. 微量元素与健康研究 2019(06)

- [7].氟离子选择电极法测定水泥中氟含量影响因素分析[J]. 水泥 2019(S1)

- [8].高氟含量氟橡胶的合成研究[J]. 化工管理 2016(21)

- [9].中昊晨光院开发出低门尼高氟含量氟橡胶及其制备方法[J]. 橡塑技术与装备 2015(01)

- [10].食品包装检测出的“氟”究竟是什么[J]. 生命与灾害 2020(11)

- [11].安徽省土壤氟含量及其赋存特征[J]. 长江流域资源与环境 2013(07)

- [12].湖北茶园茶叶氟含量及土壤氟分组[J]. 环境化学 2011(03)

- [13].茶园土壤水溶性氟含量的模拟调控[J]. 环境科学学报 2011(07)

- [14].测定氟中毒大鼠骨氟及尿氟含量的实验研究[J]. 中国自然医学杂志 2010(02)

- [15].安徽省几种不同母质发育的稻田土壤氟含量及其影响因素[J]. 南京农业大学学报 2009(01)

- [16].四川藏区居民饮用砖茶中氟含量检测结果分析[J]. 职业卫生与病伤 2009(05)

- [17].贵州辣椒中的氟含量控制研究[J]. 中国调味品 2008(05)

- [18].洛阳市郊区蔬菜地土壤-蔬菜中氟含量的相关性分析[J]. 安徽农业科学 2008(08)

- [19].津北水土环境氟地球化学特征及其环境质量评价[J]. 物探与化探 2020(01)

- [20].茯砖茶氟含量状况调查及降氟措施研究[J]. 农产品加工 2020(20)

- [21].大理洱源县高氟温泉水中氟含量控制研究[J]. 环境科学与技术 2015(12)

- [22].高氟含量氟橡胶的合成及改性[J]. 有机氟工业 2016(01)

- [23].大理洱源县氟中毒地区的高氟环境与农产品中的氟含量分析[J]. 湖北农业科学 2014(20)

- [24].地方性氟中毒地区水氟含量与土壤氟含量关系的初步探讨[J]. 江苏预防医学 2012(04)

- [25].吉林省地方性氟中毒国家监测点16年防氟井建设管理使用及水氟含量变化[J]. 中国地方病防治杂志 2010(01)

- [26].氟含量测定方法综述[J]. 中国西部科技 2010(21)

- [27].不同茶园茶叶氟含量及土壤氟的形态分布[J]. 吉林大学学报(地球科学版) 2008(02)

- [28].食品添加剂磷酸氢二铵中氟含量测定方法的验证[J]. 贵州农业科学 2008(05)

- [29].云南不同茶树品种氟含量变化比较研究[J]. 西南农业学报 2013(04)

- [30].南极磷虾中氟含量的两种测定方法优化与比较[J]. 食品研究与开发 2014(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b2dfae7bb851ace8ef36bcee.html