# 结构误差对反射面天线电性能的影响分析

### 论文摘要

反射面天线由于高增益和结构简单等优点广泛应用于通信、雷达、射电天文等技术领域。作为一种典型的机电结合产品,反射面天线的电性能非常容易受到各种结构误差的影响,尤其是副瓣区域。越来越多的工程实践也证明,仅研究天线的平均性能远远不能满足工程上的要求。为了精确分析天线的电性能,同时提高天线整体设计水平,最好的方法就是在电磁场分析过程中同时考虑结构参数的变化,得出结构误差与天线电性能参数之间的关系。本文首先分析了反射面表面的随机误差对天线电性能的影响。得出了表面含有随机误差时电磁场计算合适的离散化程度,明确了表面法向误差的均方根值与天线增益之间的关系。通过反射面表面分区域不同的随机误差对方向图的影响分析,得出表面精度应该根据实际需求分区域不同的结论。而后考虑到现有的分析仅将安装误差分为馈源的横、纵偏焦的不足之处,将反射面的旋转误差和馈源在空间三个坐标轴上的偏焦统一到一起,提出了一种分析安装误差对电性能影响的精确计算方法,通过数值模拟,得出了各个参数对方向图的影响规律,并建立了反射面旋转误差与馈源偏焦之间的关系式。针对周边桁架式可展开天线的结构形式,分析了周边桁架杆长度误差对反射面精度的影响,得出了每根桁架杆含有一定大小误差时表面精度差的直方图,从中能直观的看出每根桁架杆对表面精度影响的大小。根据网状反射面的结构特点,进行了网状反射面的编织形式对天线电性能的影响分析。首先总结了金属丝反射网不同的编织形式,然后根据拟研究的反射面天线设计了一个角锥喇叭做馈源,建立了三种网状反射面的模型并分别应用在正馈和偏馈天线上。选择了合适的计算方法,进行了反射面天线的远场增益方向图计算,通过仿真比较,得出了一种比较好的编织形式。文中得出的结论可为工程实践提供有益的指导。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 反射面天线简介

- 1.2 天线辐射场的计算方法

- 1.3 反射面天线的误差源及研究现状

- 1.4 论文主要完成的工作

- 第二章 旋转抛物面天线电磁场的计算

- 2.1 旋转抛物面天线的结构形式

- 2.2 天线基本电参数与电磁方程

- 2.2.1 天线基本电参数

- 2.2.2 基本电磁方程

- 2.3 旋转抛物面天线的口径场法

- 2.3.1 馈源入射场

- 2.3.2 口经场积分

- 2.4 口径面相位分布对方向图的影响

- 2.4.1 线性律分布

- 2.4.2 平方律分布

- 2.4.3 立方律分布

- 2.5 小结

- 第三章 结构误差对实体反射面天线电性能的影响

- 3.1 引言

- 3.2 反射面随机误差对天线电性能的影响

- 3.2.1 辐射场的数值计算方法

- 3.2.2 平均功率方向图的计算

- 3.2.3 数值计算

- 3.3 馈源偏焦对电性能的影响分析

- 3.3.1 纵向偏焦

- 3.3.2 横向偏焦

- 3.4 反射面及馈源安装误差影响的精确分析方法

- 3.4.1 公式推导

- 3.4.2 数值计算

- 3.5 小结

- 第四章 周边桁架长度误差对网状反射面精度的影响

- 4.1 引言

- 4.2 周边桁架可展开天线的结构形式

- 4.3 周边桁架杆长误差对网面精度的影响

- 4.4 小结

- 第五章 网状反射面的编织形式对电性能的影响分析

- 5.1 网状反射面的编织形式

- 5.2 基于电磁场分析软件FEKO 建模

- 5.2.1 FEKO 介绍

- 5.2.2 馈源喇叭的设计和建模

- 5.3 反射面编织形式对正馈天线的影响分析

- 5.4 反射面编织形式对偏馈天线的影响分析

- 5.5 小结

- 第六章 总结与展望

- 6.1 本文完成的主要工作和结论

- 6.2 今后工作的展望

- 致谢

- 参考文献

- 研究成果

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b2e3b07283d0a4b745426684.html