# 纳/微米胶囊相变材料的制备及其性能研究

### 论文摘要

新世纪人类社会将要解决的重要问题是提高能源利用率,实现以低能耗、低污染、低排放和高效能、高效益为特征的低碳发展,形成可持续发展的能源资源体系。纳/微米胶囊相变材料（N/MEPCMs）作为一种新型的传热和蓄热介质,可将一定形式的热量在特定的条件下贮存起来,并能在特定的条件下加以释放和利用,实现人们能量需求与供应的一致性,并达到节能降耗的目的。N/MEPCMs改善了传统相变材料的传热性、稳定性和加工性,具有更广泛的应用价值,越来越受到研究者的广泛关注。本文采用自乳化法,制备了一种以离子型聚氨酯（IPU）为壳材,正十八烷为芯材的N/MEPCMs,此方法具有工艺简单、操作方便、环保等优势。本文主要开展了以下三个方面的工作:1、设计合成了三种具有两亲性且链段结构中含有不饱和链段的IPU,以目前使用较广泛的二羟甲基丁酸（DMBA）为亲水扩链剂引入离子基团,还以不同的封端剂（NaHSO3、MEKO、MOL）封端。2、以上述三种离子型聚氨酯为乳化剂,分别将石蜡/正十八烷乳化在水中,得知:三种IPU不仅具有良好的自乳化能力,而且能够将石蜡/正十八烷稳定且均匀的乳化在水中,形成200600 nm左右的乳液粒子;MEKO-IPU较其它两种IPU具有更好的乳液稳定性;石蜡/正十八烷乳液的粒径随着IPU含量的减小而不断增大;封端结构的不同致使乳液的粒径、电导率等有较明显的变化。3、以MEKO-IPU为壳材,正十八烷为芯材,经过乳液聚合得到N/MEPCMs,并采用FT-IR、TEM、DLS、DSC等方法对N/MEPCMs进行表征。结果表明:合成的MEKO-IPU作为壳材既有足够的强度和硬度支撑芯材,又有理想的弹性承受芯材相变前后的体积变化,其分子结构及分子量均能满足制备N/MEPCMs的需求;N/MEPCMs粒子具有明显的核壳结构,表面光滑且分布均匀;N/MEPCMs升降温曲线与正十八烷相似,呈单峰分布,且相变温度偏差较小,相变焓可达80 J/g左右。此外,正十八烷型N/MEPCMs几乎没有过冷现象。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 文献综述

- 1.1 引言

- 1.2 相变材料

- 1.2.1 相变材料的基本概念

- 1.2.2 相变材料的分类

- 1.2.3 相变材料的蓄热机理

- 1.2.4 相变材料的传热模型

- 1.2.5 理想相变材料的选择

- 1.3 纳/微米胶囊相变材料

- 1.3.1 微胶囊技术

- 1.3.2 纳/微米胶囊相变材料的结构

- 1.3.3 纳/微米胶囊相变材料的优点

- 1.3.4 纳/微米胶囊相变材料的应用

- 1.3.5 纳/微米胶囊相变材料的制备方法

- 1.4 聚氨酯纳/微米胶囊相变材料的研究

- 1.4.1 水性聚氨酯

- 1.4.2 水性聚氨酯的分类

- 1.4.3 水性聚氨酯的合成方法

- 1.4.4 水性聚氨酯自乳化的过程

- 1.4.5 水性聚氨酯乳液的稳定机理

- 1.5 本课题的研究内容及意义

- 第二章 离子型聚氨酯的合成与表征

- 2.1 引言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 分子设计

- 2.2.2 主要实验药品

- 2.2.3 主要实验仪器

- 2.2.4 试验原料预处理及预备试验

- 2.2.5 IPU 预聚体的合成

- 2.2.6 IPU 预聚体的表征

- 2.2.6.1 IPU 分子结构的红外（FT-IR）分析

- 2.2.6.2 IPU 分子量及分子量分布的测定

- 2.3 结果与讨论

- 3-IPU 图'>2.3.1 NaHSO3-IPU 图

- 2.3.2 MEKO-IPU 图

- 2.3.3 MOL-IPU 图

- 2.3.4 IPU 的分子量及分子量分布

- 2.4 本章结论

- 第三章 离子型聚氨酯乳化石蜡/正十八烷的研究

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 实验设计

- 3.2.2 主要实验药品

- 3.2.3 主要实验仪器

- 3.2.4 石蜡/正十八烷乳液的制备

- 3.2.5 IPU 乳液性能的表征

- 3.2.5.1 乳液粒径的动态光散射（DLS）分析

- 3.2.5.2 乳液电导率的测定

- 3.2.5.3 乳液稳定性的测定

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 离子型聚氨酯（IPU）对石蜡乳液的粒径的影响

- 3.3.2 IPU 乳化石蜡/正十八烷的乳液稳定性

- 3.3.3 离子型聚氨酯（IPU）乳化石蜡的电导率

- 3.4 本章结论

- 第四章 正十八烷型纳/微米胶囊相变材料的制备及其性能的研究

- 4.1 引言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 实验设计

- 4.2.2 主要实验药品

- 4.2.3 主要实验仪器

- 4.2.4 最佳乳液聚合条件的实验

- 4.2.5 N/MEPCMs 的制备

- 4.2.6 N/MEPCMs 的性能表征

- 4.2.6.1 最佳乳液聚合条件测试

- 4.2.6.2 动态光散射（DLS）测试

- 4.2.6.3 透射电镜（TEM）观察

- 4.2.6.4 差示扫描量热分析（DSC）

- 4.3 结果与讨论

- 4）2S2O8 的用量'>4.3.1 苯乙烯转化过程中引发剂（NH4）2S2O8的用量

- 4.3.2 N/MEPCMs 的交联反应前后的粒径

- 4.3.3 N/MEPCMs 的透射电镜分析

- 4.3.4 N/MEPCMs 的热性能

- 4.4 本章结论

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间发表的论文目录

### 相关论文文献

- [1].相变材料在智能调温纺织品中的应用[J]. 河北纺织 2009(02)

- [2].有机相变材料热物理性能可靠性研究综述[J]. 陕西建筑 2016(11)

- [3].金属泡沫/石蜡复合相变材料的制备及热性能研究[J]. 储能科学与技术 2020(01)

- [4].增强石蜡相变材料传热性能的实验研究[J]. 热科学与技术 2019(06)

- [5].PW/EG/WMCNTs/CF复合相变材料的制备及性能研究[J]. 化工新型材料 2020(02)

- [6].聚丙烯酸钠/十水合硫酸钠复合相变材料[J]. 功能高分子学报 2020(02)

- [7].基于太阳能供热的石墨烯/石蜡复合相变材料蓄放热特性实验研究[J]. 化工新型材料 2020(03)

- [8].活性炭/有机质复合相变材料的热-电性能[J]. 化学通报 2020(05)

- [9].一种聚乙二醇/二氧化硅定形相变材料的制备[J]. 化工技术与开发 2020(05)

- [10].基于低温相变材料的电池热管理系统[J]. 节能 2020(05)

- [11].十水硫酸钠/硅藻土复合相变材料的研究[J]. 四川建材 2020(06)

- [12].膨胀石墨/有机质复合相变材料的制备及性能[J]. 化工进展 2020(07)

- [13].不同添加剂对复合相变材料相变的影响[J]. 低温建筑技术 2020(05)

- [14].碳酸盐基常固态复合相变材料的制备与性能研究[J]. 材料导报 2020(S1)

- [15].不同载体的复合相变材料的制备及热性能研究[J]. 化工新型材料 2020(07)

- [16].有机相变材料改性沥青的制备与性能[J]. 公路 2020(07)

- [17].基于相变材料的锂离子电池热管理[J]. 佳木斯大学学报(自然科学版) 2020(04)

- [18].用于消防服的无机相变材料改进试验研究[J]. 中国安全科学学报 2020(08)

- [19].十八酸-十四酸二元相变材料的热性能研究[J]. 化工新型材料 2020(09)

- [20].新型建筑用二元复合定型相变材料的制备及性能评价[J]. 化工进展 2020(10)

- [21].内插热管式太阳能集热器内相变材料的蓄热/释热特性研究[J]. 南京师范大学学报(工程技术版) 2020(03)

- [22].相变材料的研究进展[J]. 功能材料 2019(02)

- [23].相变材料在汽车动力电池热管理中的应用新进展[J]. 汽车技术 2019(02)

- [24].硬脂酸/十八醇/乙酸钠复合相变材料蓄/放热性能[J]. 化工进展 2019(04)

- [25].相变材料在建筑节能中的应用研究[J]. 内江科技 2019(04)

- [26].组合相变材料强化固液相变传热可视化实验[J]. 化工学报 2019(04)

- [27].相变材料[J]. 北方建筑 2019(04)

- [28].用于储能的复合定形相变材料的制备与性能研究[J]. 能源化工 2019(03)

- [29].建筑屋面相变材料与木塑复合材料的热力学性能研究[J]. 塑料工业 2019(09)

- [30].石蜡/膨胀珍珠岩定形相变材料的制备、封装及性能[J]. 功能材料 2019(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b2eb601fdace8da1fa45748e.html