# 大功率LED驱动器开发系统的研究

### 论文摘要

大功率白光LED是近年来新发展起来的一种半导体光源,其发光效率高、无污染、寿命长,而且便于控制亮度,是未来理想的绿色节能照明光源。白光LED具有非线性的负载特性,电源供电电压的微小波动将导致负载电流的剧烈变化。因此为了确保LED的正常工作,需要为其设计专用的电流源驱动器。然而,由于白光LED技术发展很快,层出不穷的新型LED器件和LED应用对驱动器提出了各种不同的要求。因此,本文提出开发基于微控制器管理、能够适应不同场合下车载照明的智能大功率LED驱动器,并建立相应测试系统对其基本性能进行自动测试和系统分析,对于实现LED在特定领域的实际应用、正确评价LED的工作效能,以及进一步普及LED技术,都具有十分重要的意义。本文在分析大功率LED非线性负载特性的基础上,将LED驱动器作为控制系统进行研究;结合PSPICE下的电路仿真试验,提出了一种基于CAN/485总线控制,智能化、输出宽范围可调的电流型LED驱动器的设计思想;并阐述了实际开发过程中的关键技术和实施要点。同时,考虑大功率LED的寿命、光效和色温等关键参数都对温度变化敏感,本文也提出了一种采用半导体制冷器TEC作为LED管体温度控制的新方法,试图以主动散热方式为大功率LED实现长寿、高效和稳定工作开拓新的思路。针对开发LED驱动器本身和检测LED特性的实际需要,本文开发了一种基于虚拟仪器思想的测试系统。并就系统的设计思想、结构特点和一些具体电路进行讨论,介绍了所建具有通用USB控制功能的基础测试模块和测试软件的操作界面,指出了支持VISA标准的典型通用仪器编程控制方法,全面阐述了对电、光、温参数和关键电路波形数据进行自动测试的具体方法。本文最后在说明测试系统使用方法的基础上,给出了所测LED驱动器的各种稳态参数(电流控制线性度、电源调整率、负载调整率、纹波和效率等)和动态参数(开机/关时间、过冲电压和系统动态响应时间的等)、反映性能指标的测试数据及其测试结果的分析曲线,表明所开发的LED驱动器及其自动测试系统的实用性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景与研究的目的及意义

- 1.2 相关领域发展综述

- 1.3 本文主要研究内容

- 第2章 系统总体设计

- 2.1 大功率LED 特性分析

- 2.2 LED 驱动器设计方案

- 2.2.1 电源核心芯片的选择

- 2.2.2 LED 负载的温度控制

- 2.2.3 LED 驱动器的配置方式

- 2.3 驱动器自动测试系统的组建

- 2.4 本章小结

- 第3章 LED 驱动器的开发

- 3.1 LED 驱动器整体结构设计

- 3.2 LED 驱动器控制系统分析

- 3.2.1 电源芯片原理与电流控制方法研究

- 3.2.2 LC 滤波器的分析和讨论

- 3.2.3 Buck-Boost 电路拓扑结构

- 3.2.4 LED 驱动器的稳定性分析

- 3.2.5 LED 驱动器电路性能的仿真实验

- 3.3 LED 驱动器智能控制模块

- 3.3.1 智能控制模块的整体结构

- 3.3.2 CAN 总线通信功能的开发

- 3.3.3 RS485 串口通信功能的开发

- 3.3.4 PWM 直流电平输出功能

- 3.4 TEC 温度控制器

- 3.4.1 TEC 工作原理

- 3.4.2 温度测量方法

- 3.5 本章小结

- 第4章 LED 驱动器自动测试系统的组建

- 4.1 开关电源的测试指标和方法

- 4.2 测试系统的结构

- 4.2.1 测试系统组成模块

- 4.2.2 SOC 微控制器

- 4.2.3 LED 驱动器的电压/电流测量

- 4.2.4 LED 的温度和光强测量

- 4.2.5 纹波波形与频率特性的测试

- 4.3 测试系统的上位机软件开发

- 4.4 本章小结

- 第5章 LED 驱动器的测试结果

- 5.1 LED 驱动器测试系统的使用方法

- 5.2 LED 驱动器测试结果

- 5.2.1 稳态指标测试

- 5.2.2 LED 驱动器动态和瞬态性能测试

- 5.3 LC 滤波频率特性及纹波波形测试

- 5.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].气动柔性轴向驱动器结构与特性研究[J]. 液压与气动 2020(02)

- [2].一种新型柔顺驱动器的设计与应用研究[J]. 机械设计与研究 2020(01)

- [3].压电低频旋转驱动器的设计与实验[J]. 吉林大学学报(工学版) 2020(04)

- [4].阴阳互补策略用于双重响应驱动器的设计与制备[J]. 科学通报 2020(24)

- [5].基于克里金模型的微电热驱动器优化设计[J]. 浙江大学学报(工学版) 2020(08)

- [6].三维气动软体驱动器弯曲建模与分析[J]. 机械工程学报 2020(15)

- [7].单通道和多通道LED驱动器的加速应力测试[J]. 中国照明电器 2018(07)

- [8].气动驱动器种类及特点[J]. 吉林化工学院学报 2017(03)

- [9].一种适用于FPGA的可配置、兼容多标准差分驱动器电路[J]. 微电子学与计算机 2015(12)

- [10].日本：索尼推出第三代光盘档案驱动器[J]. 陕西档案 2020(01)

- [11].气动网格软体驱动器弯曲变形预测方法[J]. 中国机械工程 2020(09)

- [12].Infineon TLE9879单片三相马达驱动器解决方案[J]. 世界电子元器件 2019(11)

- [13].欧盟新规涉及驱动器用户[J]. 变频器世界 2015(04)

- [14].交流可调速驱动器[J]. 软件 2008(03)

- [15].考虑驱动器参数的混合式步进电动机精细化模型[J]. 微特电机 2019(12)

- [16].高集成式驱动器在变桨系统中的应用分析[J]. 风能 2019(05)

- [17].单通道和多通道驱动器的加速应力测试(3)[J]. 中国照明电器 2018(10)

- [18].永磁驱动器斜极参数对齿槽转矩的影响及优化[J]. 电机与控制学报 2015(09)

- [19].如何安全地移除USB驱动器?[J]. 微电脑世界 2013(12)

- [20].基于模糊数学算法的超声驱动器振动自动控制模型构建[J]. 自动化与仪器仪表 2020(11)

- [21].电力驱动器效率的研究[J]. 软件 2009(11)

- [22].针对应用选择正确的MOSFET驱动器[J]. 今日电子 2009(12)

- [23].中压驱动器[J]. 软件 2008(06)

- [24].压电式旋转驱动器的设计与实验[J]. 压电与声光 2018(02)

- [25].空间大载荷石蜡驱动器研制[J]. 北京航空航天大学学报 2017(05)

- [26].介电型电活性聚合物圆柱形驱动器结构参数分析[J]. 农业机械学报 2016(04)

- [27].导电聚合物驱动器力学模型建立的研究[J]. 机械科学与技术 2016(06)

- [28].介电型电活性聚合物圆柱驱动器特性[J]. 机械工程学报 2014(19)

- [29].纤维素基电致驱动器结构可能性与影响因素分析[J]. 高分子通报 2010(08)

- [30].中小屏幕TFT-LCD源驱动器电路设计[J]. 液晶与显示 2009(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b30081e61f858f3ca1de05be.html