# 空间扭索斜拉桥合理成桥状态与合理施工状态耦合分析方法

### 论文摘要

现今,在斜拉桥的成桥状态确定、施工状态确定以及施工最优控制方面虽然已有不少研究成果,但在实际应用中仍存在许多问题。本文以山东省济宁市太白楼西路梁济运河大桥主桥为工程背景,进行以下几个方面研究。研究了斜拉桥一次成桥确定的合理成桥状态和经过若干次体系转换的最终成桥状态的不一致问题；并进一步研究了经过若干次体系转换的最终合理成桥状态与合理施工状态的相互影响关系,抛弃一次成桥下确定平衡状态的常规思想,考虑合理成桥状态与合理施工状态耦合作用,提出了合理成桥状态与合理施工状态的耦合分析方法。研究表明：该方法能够保证斜拉索索力、主梁主塔弯矩及支座反力等,均能同时实现合理的成桥状态,回避了实际的成桥受力状态与一次成桥确定的合理成桥状态不一致的问题。最重要的是考虑了,合理成桥及合理施工状态的常规确定方法无法考虑的问题,即合理成桥状态与合理施工状态之间的耦合影响。本文分析了温度效应对合理成桥状态、合理施工状态的影响；结合我国《公路斜拉桥设计细则》（JTG／T D65-01-2007）和本依托工程的实际情况,温度效应主要考虑温度年变化、温度日变化、斜拉索与主塔主梁二者的温差、主塔沿塔身横桥向的温度梯度。温度日变化对合理施工状态影响显著。特别是我国北方地区的夏季温度日变化,对于大跨度钢箱梁合龙控制长度有较显著影响,施工监控中应给予充分考虑；温度年变化、斜拉索与主塔主梁二者的温差对合理成桥状态影响较显著；斜拉桥设计时应给予充分考虑。空间扭面背索异型斜拉桥,主塔塔身沿横桥向的温度梯度对合理成桥状态影响较显著；对于异型的空间扭面背索斜拉桥,在设计时应给予充分考虑。对斜拉索无应力下料长度的计算方法进行研究。通过对影响斜拉索无应力下料长度因素的全面考虑及各个因素的研究分析,提出了斜拉索无应力下料长度实用计算方法,本方法比我国公路斜拉桥设计规范的计算方法更能精确的反应斜拉索实际所需的下料长度。该方法将为今后的斜拉索的无应力下料长度提供更科学的计算方法。在预拱度设置问题上,除规范考虑的因素以外,还应考虑汽车荷载对主梁产生的长期徐变变形影响；预应力钢筋张拉时不仅要求混凝土强度,还应对弹性模量和龄期进行要求。还总结了斜塔斜拉桥,在施工阶段斜塔预偏位的通用计算公式。可供斜塔斜拉桥斜塔施工时提供一定的参考。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.1.1 现代斜拉桥的发展

- 1.1.2 独塔斜拉桥的发展及特点

- 1.1.3 异型斜拉桥的发展及特点

- 1.2 斜拉桥施工监控重要性

- 1.3 斜拉桥施工监控现状

- 1.4 研究的工程背景

- 1.5 本文研究的内容

- 第二章 合理成桥状态与合理施工状态耦合分析原理

- 2.1 概述

- 2.2 合理成桥状态

- 2.2.1 斜拉桥成桥受力状态的确定方法

- 2.3 合理施工状态

- 2.3.1 斜拉桥施工受力状态确定方法

- 2.4 施工最优控制

- 2.4.1 控制方法

- 2.5 合理成桥状态与合理施工状态耦合分析原理

- 2.5.1 主要影响因素

- 2.5.2 耦合分析

- 2.5.3 计算步骤

- 2.6 本章小结

- 第三章 斜拉桥温度效应分析

- 3.1 概述

- 3.2 桥梁结构中的温度效应

- 3.3 温度效应分析

- 3.3.1 温度日变化影响

- 3.3.2 温度年变化影响

- 3.3.3 斜拉索与主塔、主梁的温差影响

- 3.3.4 主塔温梯度影响

- 3.4 本章小结

- 第四章 斜拉索无应力下料长度实用计算方法

- 4.1 概述

- 4.2 影响斜拉索无应力索长的因素

- 4.2.1 主塔的位置

- 4.2.2 主梁的位置

- 4.2.3 温度的影响

- 4.2.4 临时施工荷及主梁自重误差

- 4.2.5 拉索实测参数

- 4.3 斜拉索无应力下料长度实用计算方法

- 4.4 两种算法对比

- 4.5 本章小结

- 第五章 合理成桥状态与合理施工状态耦合分析方法

- 5.1 概述

- 5.2 斜拉桥计算模型的建立

- 5.3 初定斜拉索初张力

- 5.4 施工阶段的受力安全性、合理性

- 5.4.1 斜拉桥施工方案

- 5.4.2 施工阶段的受力安全性、合理性验算

- 5.4.3 施工阶段的受力安全性、合理性调整

- 5.5 初定合理施工状态

- 5.6 计算活载及其他荷载的作用

- 5.7 初定合理成桥状态

- 5.8 合理成桥状态与合理施工状态耦合分析

- 5.9 确定施工阶段预拱度、预偏位

- 5.9.1 主梁预拱度

- 5.9.2 主塔预偏位

- 5.10 本章小结

- 结论与展望

- 结论

- 展望

- 参考文献

- 攻读硕士期间发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].混合梁斜拉桥合理成桥状态确定方法研究[J]. 武汉理工大学学报(交通科学与工程版) 2015(05)

- [2].某斜拉桥合理成桥状态模拟分析[J]. 山西交通科技 2013(05)

- [3].混合梁斜拉桥不同索力优化方案的成桥状态分析[J]. 工程与建设 2019(05)

- [4].某钢管混凝土拱桥合理成桥状态的确定[J]. 低温建筑技术 2013(11)

- [5].大跨度混合梁斜拉桥合理成桥状态的确定[J]. 城市道桥与防洪 2011(07)

- [6].三塔协作桥合理成桥状态的确定在ANSYS中的实现[J]. 上海公路 2013(02)

- [7].基于多目标法的多塔斜拉桥合理成桥状态确定[J]. 中外公路 2011(02)

- [8].多塔斜拉-悬吊协作体系合理成桥状态确定方法[J]. 石家庄铁道大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [9].协作桥合理成桥状态确定方法研究[J]. 公路交通科技 2015(08)

- [10].矮塔斜拉桥合理成桥状态分析研究[J]. 四川建筑 2011(02)

- [11].大跨度混凝土梁桥的合理成桥状态设计方法[J]. 桥梁建设 2010(01)

- [12].自锚式悬索桥合理成桥状态设计方法分析[J]. 市政技术 2020(05)

- [13].某斜拉桥成桥状态温度影响分析[J]. 山西建筑 2013(23)

- [14].红港大桥合理成桥状态及吊杆索力的确定[J]. 长沙理工大学学报(自然科学版) 2010(03)

- [15].半成桥状态下大件过桥的承载能力分析[J]. 山西交通科技 2016(05)

- [16].综合法初定斜拉桥合理成桥状态[J]. 交通科技 2010(02)

- [17].某独塔双索面斜拉桥的合理成桥状态研究及施工阶段分析[J]. 公路工程 2019(01)

- [18].提篮式钢拱-结合梁组合体系桥梁合理成桥状态的确定[J]. 湖南交通科技 2017(04)

- [19].连续梁不同合龙方案下成桥状态分析[J]. 四川建筑 2017(03)

- [20].大跨斜拉桥合理成桥状态非线性分析[J]. 世界地震工程 2012(03)

- [21].基于影响矩阵的双塔斜拉桥合理成桥状态研究[J]. 公路 2017(02)

- [22].预应力混凝土连续梁桥合龙顺序对成桥状态的影响研究[J]. 铁道建筑 2013(12)

- [23].混凝土斜拉桥合理成桥状态研究[J]. 重庆交通大学学报(自然科学版) 2008(06)

- [24].自锚式悬索桥合理成桥状态静力特性试验研究[J]. 公路工程 2014(05)

- [25].预应力混凝土斜拉桥调索设计新方法[J]. 城市道桥与防洪 2020(04)

- [26].组合梁斜拉桥合理成桥状态确定方法对比分析[J]. 低温建筑技术 2018(06)

- [27].确定斜拉桥合理成桥状态的应力优化法[J]. 市政技术 2016(01)

- [28].基于有效约束集法的混合梁斜拉桥合理成桥状态确定方法[J]. 科技导报 2014(34)

- [29].独塔不对称斜拉桥合理成桥状态分析[J]. 低温建筑技术 2019(06)

- [30].人行索道桥主缆计算及成桥状态分析[J]. 钢结构 2019(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b30959ba191e4de2722369f5.html