# 超支化聚苯硫醚的合成及其与线性聚苯硫醚共混体系的研究

### 论文摘要

超支化聚合物由于具有高度支化的三维球状结构和大量的末端官能团,分子之间无缠结,以及具有良好的溶解性、低粘度、高的化学反应活性等优点,加之相比树枝状聚合物相对简单的合成方法,受到越来越多的关注,因此可望广泛应用在聚合物加工助剂、涂料、复合材料改性等方面。1,超支化聚苯硫醚（HPPS）的合成及表征本文采用一个新的工艺合成出超支化聚苯硫醚。以2,4-二氯苯硫酚为单体,以N-甲基吡咯烷酮为溶剂,KOH和KCO3为反应助剂,用“一步法”合成出超支化聚苯硫醚。分别讨论了溶剂种类、溶剂量、反应助剂种类、反应助剂添加量、反应时间、反应温度对产物分子量的影响。并对得到的产物的物性进行了表征。2,超支化聚苯硫醚的热降解动力学HPPS在氮气气氛下热降解只有一个单裂阶段,降解温度比相近分子量的线性聚苯硫醚低约50℃,热降解残留物随升温速率增加而增加。HPPS的降解机理与线性PPS不同,为相界控制反应机理（R1）。利用等温热降解的方法发现,HPPS在低于320℃的环境下有很好的热稳定性。HPPS氮气下的等温热降解是无规链断裂过程。3,超支化聚苯硫醚/线性聚苯硫醚共混体系的非等温结晶本文对PPS的非等温结晶过程进行讨论,结果表明PPS及其PPS/HPPS共混物都可用Ozawa方程进行描述。随着HPPS的添加,PPS结晶变得困难,结晶能力降低,非等温结晶速率减慢。4,超支化聚苯硫醚（HPPS）和线性聚苯硫醚（PPS）共混体系的性能本文验证了PPS与HPPS在熔融共混过程为反应性共混过程;在添加HPPS后,共混物的粘度与PPS相比增大,流动行为更加表现为粘流行为;添加HPPS后,共混物的刚性和韧性与PPS相比都有所增加。5,线性聚苯硫醚（PPS）熔融纺丝本文通过熔融纺丝探索PPS树脂纺丝工艺范围,研究了纺丝速度、存放时间对初生纤维超分子结构、力学性能的影响。研究表明,400～800m/min的纺丝速度范围内,纤维具有较好的可纺性,随纺速的增加,初生纤维取向、断裂强度、断裂伸长变化不大;存放过程中,初生纤维的取向先升高后降低,密度、断裂强度、断裂伸长均增加。6,PPS纤维的后加工本文进一步研究了牵伸倍数、牵伸速度对牵伸纤维的取向度、结晶度、力学性能、热收缩性能的影响。并比较了定型方式、定型温度、定型时间对牵伸纤维超分子结构、力学性能的影响。根据牵伸、定型工艺对纤维结构性能影响规律,确定了连续运行工艺条件,得到了强度为3.7cN/dtex、伸长为22.2%、沸水收缩率为9.6%,成形良好的PPS纤维。7,PPS/HPPS共混体系纺丝成形PPS/HPPS的纺丝及后加工过程可以采用PPS纺丝加工的参数,且具有良好的可加工性。HPPS的加入使得PPS/HPPS纤维比PPS断裂强度增加。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1 超支化聚合物

- 1.1 超支化聚合物的结构、特性与表征

- 1.2 超支化聚合物的合成

- 1.2.1 缩聚反应

- 1.2.2 活性聚合

- 1.2.3 开环聚合

- 2 主要超支化聚合物

- 2.1 超支化聚苯

- 2.2 超支化聚酯

- 2.3 超支化聚醚

- 3 超支化聚合物在聚合物共混中的应用

- 3.1 超支化聚合物对共混体系加工性能的影响

- 3.2 超支化聚合物对共混体系流变性能的影响

- 3.3 超支化聚合物对共混体系力学性能的影响

- 3.4 超支化聚合物对共混体系热性能的影响

- 4 结束语

- 5.研究目的及意义

- 6.研究内容

- 7.研究的创新点

- 参考文献

- 第二章 超支化聚苯硫醚（HPPS）的合成和性能

- 1 前言

- 2.实验部分

- 2.1 实验原料

- 2.2 实验仪器及测试

- 2.3 超支化聚苯硫醚的合成

- 3 结果与讨论

- 3.1 不同反应条件对产物分子量的影响

- 3.1.1 溶剂对产物分子量的影响

- 3.1.2 盐分对产物分子量的影响

- 3.1.3 反应时间和温度对产物分子量的影响

- 3.1.4 超支化聚苯硫醚的提纯

- 3.2 超支化聚苯硫醚的结构表征

- 3.2.1 红外光谱分析

- 3.2.2 拉曼光谱分析

- 3.2.3 元素分析

- 3.2.4 NMR 分析

- 3.3 超支化聚苯硫醚的物理特性

- 3.3.1 荧光光谱分析

- 3.3.2 DSC 分析

- 3.3.3 广角 X-射线衍射分析

- 3.3.5 HPPS 的溶解度参数与溶解能力

- 3.3.5.1 浊度滴定法测定高聚物溶解度参数

- 3.3.5.2 HPPS 的溶解性能

- 3.4 HPPS 的热性能

- 3.4.1 聚合物的热稳定性

- 3.4.2 HPPS 的非等温热降解

- 3.4.3 HPPS 的等温热降解

- 3.4.4 HPPS 的非等温热降解动力学

- 3.4.4.1 Kissinger 方法

- 3.4.4.2 Friedman 方法

- 3.4.4.3 Flynn-Wall-Ozawa 方法

- 3.4.4.4 热降解机理

- 4 本章小结

- 参考文献

- 第三章 超支化聚苯硫醚/线性聚苯硫醚共混物的性能

- 1 前言

- 2.实验

- 2.1 实验原料

- 2.2 实验仪器及测试

- 2.3 共混物的制备

- 3.结果与讨论

- 3.1 PPS、HPPS 的相容性

- 3.2 超支化物对 PPS 结晶和熔融的影响

- 3.3 共混物的热稳定性

- 3.4 PPS/HPPS 共混物的晶体结构

- 3.5 升温速率对 PPS/HPPS 性能的影响

- 3.5.1 升温速率对熔融行为的影响

- 3.5.2 PPS/HPPS 的非等温结晶行为

- 3.5.3 PPS/HPPS 非等温结晶活化能

- 3.5.4 PPS/HPPS 非等温结晶动力学

- 3.6 超支化物对 PPS 流变行为的影响

- 3.6.1 HPPS 含量对复合体系储能模量（G'）的影响

- 3.6.2 HPPS 含量对复合体系损耗模量（G"）的影响

- *的影响'>3.6.3 HPPS 含量对复合体系η*的影响

- 3.7 超支化物对 PPS 动态力学行为的影响

- 3.7.1 PPS/HPPS 的动态力学测试

- 3.7.2 蠕变性能的研究

- 4 本章小结

- 参考文献

- 第四章 聚苯硫醚树脂纺丝性能研究

- 1 前言

- 2 实验方法

- 2.1 原料

- 2.2 实验方法与仪器

- 3 结果与讨论

- 3.1 聚苯硫醚树脂干燥工艺

- 3.2 聚苯硫醚树脂纺丝工艺

- 3.2.1 纺丝温度的确定

- 3.2.2 纺丝速度对 PPS 初生纤维结构性能影响

- 3.2.2.1 纺丝速度对初生纤维超分子结构的影响

- 3.2.2.2 纺丝速度对初生纤维力学性能影响

- 3.2.3 存放时间对 PPS 初生纤维结构性能影响

- 3.2.3.1 存放时间对初生纤维超分子结构的影响

- 3.2.3.2 存放时间对初生纤维力学性能的影响

- 3.2.3.3 存放时间对初生纤维可牵性影响

- 3.3 牵伸工艺的选择

- 3.3.1 牵伸倍率对 PPS 牵伸纤维超分子结构的影响

- 3.3.1.1 牵伸倍率对纤维取向的影响

- 3.3.1.2.牵伸倍率对牵伸纤维力学性能的影响

- 3.3.2 牵伸速度对 PPS 牵伸纤维结构性能的影响

- 3.3.2.1 牵伸速度对牵伸纤维取向的影响

- 3.3.2.2 牵伸速度对牵伸纤维力学性能的影响

- 3.4 热定型工艺的选择

- 3.4.1 紧张热定型对 PPS 纤维结构性能影响

- 3.4.2 松弛热定型对 PPS 纤维结构性能影响

- 3.4.2.1 不同定型时间松弛热定型对 PPS 纤维性能的影响

- 3.4.2.2 不同定型温度松弛热定型对 PPS 纤维性能的影响

- 3.4.3 热定型工艺比较

- 3.5 PPS 纤维在后加工工艺及过程中结构与性能变化

- 4 本章小结

- 参考文献

- 第五章 PPS/HPPS 复合体系纺丝成形

- 1 前言

- 2 实验部分

- 2.1 实验原料

- 2.2 实验仪器

- 2.3 制样与测试方法

- 2.3.1 共混造粒

- 2.3.2 纤维的纺制

- 2.3.3 纤维的牵伸

- 2.3.4 纤度测定

- 2.3.5 纤维声速测试

- 2.3.6 纤维力学性能测试

- 3 结果与讨论

- 3.1 改性 PPS 纤维可纺性研究

- 3.2 改性 PPS 纤维牵伸性研究

- 3.3 纤维的取向度研究

- 3.4 纤维的力学性能

- 4 本章小结

- 参考文献

- 第六章 全文总结

- 研究生在读期间学术论文发表情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].聚乳酸/聚丁二酸丁二醇酯/二苯基甲烷二异氰酸酯共混体系的结构与性能[J]. 高分子材料科学与工程 2020(03)

- [2].PBT/PP/POE-g-GMA共混体系结晶性能和流变行为研究[J]. 中国塑料 2015(02)

- [3].聚碳酸酯/聚乳酸共混体系的研究进展[J]. 合成树脂及塑料 2012(06)

- [4].成核剂改性聚丙烯共混体系的研究[J]. 化工新型材料 2008(01)

- [5].反式-/顺式-1,4-聚异戊二烯共混体系的结晶动力学[J]. 高等学校化学学报 2016(12)

- [6].聚乳酸与聚丁二酸丁二醇酯共混体系发泡行为的研究[J]. 中国塑料 2017(03)

- [7].聚乳酸与高分子弹性体共混体系的研究[J]. 中国塑料 2010(11)

- [8].分散剂对PP/POE/Nano-CaCO_3三元共混体系力学性能的影响[J]. 塑料制造 2011(Z1)

- [9].聚丙烯/聚酰胺-6共混体系研究进展[J]. 宁波化工 2019(04)

- [10].聚丙烯/乙烯-辛烯-1共聚物共混体系流变性能研究[J]. 中国塑料 2008(11)

- [11].相容剂对氯化丁基橡胶/锦纶12共混体系结构和性能的影响[J]. 橡胶工业 2014(01)

- [12].小分子增塑剂对聚氯乙烯共混体系相容性的影响[J]. 塑料工业 2014(04)

- [13].汽车用PA6/ABS共混体系性能的研究[J]. 化学工程与装备 2016(06)

- [14].聚醚醚酮/聚苯硫醚共混体系的相容性和力学性能研究[J]. 山东工业技术 2015(04)

- [15].PP/EVA共混体系的动态流变行为研究[J]. 化工新型材料 2015(09)

- [16].草鱼皮明胶-可得然胶共混体系流变特性及作用机理的研究[J]. 食品工业科技 2017(01)

- [17].聚酰胺/聚酯共混体系的研究进展[J]. 塑料工业 2010(S1)

- [18].聚酰胺/聚酯共混体系的研究进展[J]. 广西轻工业 2009(08)

- [19].聚乳酸/聚酯共混体系熔体流变性能研究[J]. 材料导报 2012(22)

- [20].PP/PET共混体系相容性的研究进展[J]. 国外塑料 2009(06)

- [21].正交实验法研究液晶聚合物/尼龙共混体系的转矩流变特性[J]. 工程塑料应用 2010(12)

- [22].ABS/Al_2O_3共混体系力学及导热性能研究[J]. 现代塑料加工应用 2009(03)

- [23].硝化纤维素/硝化甘油共混体系力学状态的温度依赖特性[J]. 推进技术 2016(07)

- [24].环氧/杂萘联苯共聚芳醚砜共混体系的固化及热性能[J]. 热固性树脂 2015(04)

- [25].聚醚砜增容共混体系的研究[J]. 吉林化工学院学报 2012(11)

- [26].硅橡胶/丁基橡胶共混体系的相容性研究[J]. 化工新型材料 2010(07)

- [27].PPC/PBS共混体系的粘弹特性[J]. 高分子材料科学与工程 2013(12)

- [28].PC/PET共混体系的动态流变性能研究[J]. 工程塑料应用 2009(08)

- [29].低VOCs含量的PET/TiO_2@Ag共混体系的研究[J]. 中国塑料 2020(05)

- [30].耐热PVC/SMA制备与性能研究[J]. 塑料科技 2019(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b332655f62cc4921f5db0f0f.html