# 卤水复分解法制备纯碱的过程研究

### 论文摘要

我国纯碱工业,由于环境保护要求的提高,生产所用原料从海盐向高纯度的真空制盐、盐卤的方向转换。我国有丰富的地下岩盐,开发本地资源优势,用卤水制纯碱就很有实用价值。本文介绍了一条采用添加盐析剂的方法从卤水、碳铵中制备纯碱的新工艺。卤水与碳酸氢铵复分解反应制取碳酸氢钠和氯化铵,碳酸氢钠得率一般是70%～78%,为提高反应过程的转化率,研究了采用加入盐析剂的方法,通过盐析剂的盐析作用,使盐的溶解度降低,更多的结晶析出,实验确定了选择高沸点的盐析剂D,使碳酸氢钠得率提高到90%以上。通过单因素试验、正交试验研究,得到盐析法的适宜工艺条件为:盐析剂:氯化钠（mol比）=1.0:1.0、反应温度35℃、n（NaCl）/n（NH4HCO3）=1.0、反应时间120min。通过对反应速度影响因素的探讨,确定第一步反应是受化学反应控制,为一级反应,推导出其动力学模型为:-ln（1-x）=0.4981×CA00.1458exp（-9.046×103/RT）t+0.76第二步把碳酸氢钠煅烧得纯碱。试验研究了煅烧温度和煅烧时间对重碱烧失量的影响,确定煅烧温度200～240℃,煅烧时间30～35min,实验所得产品纯碱符合GB210.1-2004Ⅱ类一等品要求。通过真空高温蒸发滤液结晶析出氯化钠,低温结晶析出氯化铵,实验表明当蒸发水量为滤液体积的42%时,氯化钠和氯化铵的纯度同时都较高。所得氯化钠含NaCl%=97.1%;滤液氯化铵冷却结晶终点温度,20℃氯化铵干燥温度60～70℃,实验得氯化铵符合GB2946-1992农用氯化铵的合格品要求。分离了氯化铵后的盐析剂及残液循环使用。本工艺具有用卤水代替海盐为原料,降低原料成本,提高经济效益;加入盐析剂,提高转化率;盐析剂不需蒸发,耗能低;工艺简单、流程短、设备少、投资少,利润高,无污染等优点。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 文献综述

- 1.1 前言

- 1.1.1 研究背景及意义

- 1.1.2 课题研究目标

- 1.1.3 课题的创新之处

- 1.2 纯碱技术介绍

- 1.2.1 纯碱的性质及用途

- 1.2.2 国内外生产纯碱的常用方法概述

- 1.2.3 国内外生产纯碱常用方法的比较

- 1.2.4 国内外其它制备纯碱的各种生产方法及工艺

- 1.2.5 纯碱制备技术专利概述

- 1.3 卤水的综合利用

- 1.3.1 卤水的产地、储量及成分

- 1.3.2 国内外卤水利用的各种生产工艺

- 1.3.3 卤水利用技术专利概述

- 第二章 实验总的工艺流程

- 2.1 实验总工艺流程

- 2.2 主要研究内容

- 2.3 实验装置图

- 2.4 实验原料、试剂、仪器设备

- 2.4.1 原料

- 2.4.2 实验试剂、设备及仪器

- 第三章 卤水与碳酸氢铵反应生成碳酸氢钠和氯化铵

- 3.1 过程原理

- 3.2 实验方法和检测方法

- 3.2.1 实验方法

- 3.2.2 检测方法

- 3.3 原料预处理

- 3.3.1 过程原理

- 3.3.2 杂质离子的测定方法

- 3.3.3 除杂质及加入量的确定

- 3.4 第一步反应的单因素实验

- 3.4.1 盐析剂的选择

- 3.4.2 盐析剂的加入量

- 3.4.3 反应时间对碳酸氢钠得率的影响

- 3.4.4 氯化钠和碳酸氢铵配料比对碳酸氢钠得率的影响

- 3.4.5 反应温度对碳酸氢钠得率的影响

- 3.4.6 卤水的初始浓度对碳酸氢钠得率的影响

- 3.5 正交实验

- 3.5.1 正交实验方案设计

- 3.5.2 实验方法及讨论

- 3.5.3 最佳工艺条件的验证

- 3.6 小结

- 第四章 第一阶段反应动力学研究

- 4.1 温度对反应速率的影响

- 4.2 盐水初始浓度对反应速率的影响

- 4.3 反应动力学模型

- 4.4 小结

- 第五章 碳酸氢钠的煅烧和副产品氯化铵的制取

- 5.1 碳酸氢钠的煅烧

- 5.1.1 煅烧温度对烧失量的影响

- 5.1.2 煅烧时间对烧失量的影响

- 5.1.3 煅烧时间和温度的选择

- 5.1.4 纯碱产品质量

- 5.1.5 纯碱产品XRD分析

- 5.2 副产品氯化铵的制取

- 5.2.1 过程原理和实验方法

- 5.2.2 蒸发水量对氯化铵产量及纯度的影响

- 5.2.3 冷却温度对氯化铵产量及纯度的影响

- 5.2.4 氯化铵产品的质量

- 5.3 盐析剂的循环

- 5.4 本工艺与氨碱法、联碱法制纯碱的比较

- 5.5 小结

- 第六章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻读学位期间的研究成果

### 相关论文文献

- [1].成矿卤水与淡水掺兑后对成矿的影响[J]. 化工管理 2020(10)

- [2].含锂钾卤水体系降温过程研究[J]. 无机盐工业 2019(12)

- [3].湖北荆州江陵凹陷富钾卤水综合利用工艺实验研究[J]. 化工矿产地质 2017(01)

- [4].一种深度去除卤水中锶元素的方法[J]. 盐科学与化工 2017(03)

- [5].郑州综合所实现卤水中铷铯高效分离[J]. 中国矿山工程 2017(02)

- [6].溶剂萃取法从卤水中提取铷、铯研究进展[J]. 盐科学与化工 2017(06)

- [7].察尔汗盐湖中部晶间卤水的化学组成变化特征[J]. 化工矿物与加工 2017(06)

- [8].浅谈卤水净化与部分工艺的改进[J]. 中国盐业 2017(12)

- [9].浅析井矿盐行业影响卤水NaCl含量因素及提升办法[J]. 中国井矿盐 2020(04)

- [10].卤水中铷铯提取方法获国家发明专利授权[J]. 化工矿物与加工 2017(04)

- [11].芒硝型卤水杂质铁、锰元素的深度去除[J]. 盐科学与化工 2017(09)

- [12].变化着的粤式卤水[J]. 美食 2019(07)

- [13].卤水掌翼[J]. 食品与生活 2016(05)

- [14].辣卤水与辣卤菜[J]. 四川烹饪 2010(05)

- [15].高钙低品位钾矿卤水的钾盐生产技术研究[J]. 化工矿物与加工 2016(11)

- [16].卤水中铷铯盐的提取方法获国家发明专利授权[J]. 矿产保护与利用 2017(01)

- [17].海化纳滤精制卤水项目获潍坊重大节能成果奖[J]. 盐科学与化工 2017(02)

- [18].混合醇溶剂萃取法从平落4井深层富钾卤水中高效分离硼酸的研究[J]. 化工矿物与加工 2017(10)

- [19].卤水井测试工艺研究[J]. 江汉石油职工大学学报 2015(02)

- [20].卤水兑盐-保温蒸发制备低钠光卤石研究[J]. 无机盐工业 2015(09)

- [21].自制南北卤水 给你的美味加分[J]. 四川烹饪 2010(07)

- [22].川式卤水难点剖析[J]. 四川烹饪 2008(04)

- [23].怎样调制川式卤水[J]. 四川烹饪 2008(04)

- [24].浅议硝盐联产卤水净化与成本控制[J]. 苏盐科技 2014(02)

- [25].海盐加工过程中洗涤卤水的探讨[J]. 盐业与化工 2011(06)

- [26].絮凝剂在卤水净化中的应用[J]. 中国井矿盐 2008(04)

- [27].卤水除铵处理中次氯酸钠控制技术[J]. 中国井矿盐 2008(05)

- [28].平落4井海相沉积深层卤水主元素综合利用工艺路线研究[J]. 化工矿物与加工 2017(09)

- [29].泡椒油卤水的工艺研究[J]. 中国调味品 2015(01)

- [30].钙型卤水净化与真空制盐新工艺途径[J]. 中国井矿盐 2015(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b3884a30797fb3711a09c0bd.html