# 低快拍数下稳健波束形成技术的研究

### 论文摘要

波束形成是阵列信号处理领域中的一项关键技术,它广泛应用于声纳、雷达、通信、声学、天文、地震以及医学成像等民用或军事领域。该技术经过几十年的发展,取得了很好的成果,并逐步走向工程实用化。传统的波束形成算法在低快拍数下波束会发生畸变,输出信干噪比降低,需要有高的快拍数才能获取好的空间滤波效果。而高的快拍数会造成计算复杂度增高、硬件实现困难、通信即时性差等一系列问题。本文针对这些问题,研究了低快拍数下的波束形成技术稳健性算法,主要工作包括：第一,简单介绍了波束形成技术的原理,对几种经典的波束形成算法进行仿真,并分析了该算法在低快拍数下存在的问题。第二,介绍了粒子群算法原理,并对陷入局部最优问题的改进算法进行了分析。通过对粒子群体的跟踪仿真,证明改进算法效果良好。第三,实现了基于改进粒子群算法的波束形成技术。它采用群智能优化方法逼近最优权值,避开了用有限快拍数估计信号协方差矩阵的过程,因此在少量的快拍数下亦有较高的稳健性,并且降低了计算复杂度,即时性也得到提高。通过计算机仿真证明了此算法在低快拍数下能达到较好的空域滤波的目的和输出信干噪比效果。第四,分析了压缩传感理论。该理论下的采样方法是在采样的同时对信号数据进行适当的压缩,少量的采样值就能包含信号的全部信息,且能通过重构算法对其精确恢复。本文针对稀疏可压缩信号,实现了基于压缩传感理论的波束形成算法。该算法借助压缩传感理论的采样方法,根据少量快拍值估计出协方差矩阵,进而求得最优权矢量。它不仅能在低快拍数下提高算法稳健性、降低计算复杂度,而且可避免迭代算法带来的时耗开销,增强实用性。实验仿真证明了算法的可行性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 研究的背景和意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 本文的内容和安排

- 第2章 数字波束形成技术基础

- 2.1 引言

- 2.2 数字波束形成技术

- 2.2.1 阵列信号模型

- 2.2.2 波束形成基本原理

- 2.2.3 自适应波束形成准则

- 2.3 基本自适应波束形成算法

- 2.3.1 最小均方算法（LMS）

- 2.3.2 递推最小二乘算法（RLS）

- 2.3.3 最小方差无失真响应算法（MVDR）

- 2.3.4 采样矩阵求逆算法（SMI）

- 2.4 仿真与分析

- 2.4.1 LMS和RLS算法仿真

- 2.4.2 SMI和MVDR算法仿真

- 2.4.3 分析问题

- 2.5 本章小结

- 第3章 基于改进粒子群算法的波束形成技术

- 3.1 前言

- 3.2 粒子群算法理论

- 3.2.1 普通粒子群算法理论

- 3.2.2 抑制局部最优的粒子群改进方法

- 3.3 自适应零陷加宽技术

- 3.4 改进粒子群算法在波束形成技术上的应用

- 3.4.1 基于改进粒子群波束形成算法

- 3.4.2 算法总结

- 3.5 仿真分析

- 3.6 本章小结

- 第4章 基于压缩传感理论的波束形成算法

- 4.1 前言

- 4.2 CS理论基础

- 4.2.1 提出的背景

- 4.2.2 CS理论基本思想

- 4.3 CS采样与传统采样的对比分析

- 4.4 CS理论在波束形成技术上的应用

- 4.4.1 基于CS理论的波束形成器设计模型

- 4.4.2 基于CS理论的波束形成算法

- 4.5 仿真分析

- 4.6 本章小结

- 结论与展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果

### 相关论文文献

- [1].基于快拍数据聚焦的时变阵元位置校正算法[J]. 控制工程 2017(07)

- [2].一种基于少快拍数的稳健信源数估计方法[J]. 南京大学学报(自然科学) 2016(06)

- [3].采用单次快拍数据实现信源DOA估计[J]. 数据采集与处理 2013(01)

- [4].一种利用少快拍数据的卫星导航高动态干扰抑制算法[J]. 电子与信息学报 2014(10)

- [5].采用单次快拍数据实现MIMO雷达目标角度估计[J]. 廊坊师范学院学报(自然科学版) 2013(03)

- [6].单快拍数下双基地MIMO雷达的角度估计[J]. 信号处理 2010(05)

- [7].一种样本污染且快拍数有限情况下的稳健的波束形成方法[J]. 电子与信息学报 2009(01)

- [8].单快拍数据的分布式二维阵列测角方法研究[J]. 电子与信息学报 2018(06)

- [9].基于CS-MUSIC算法的DOA估计[J]. 系统工程与电子技术 2013(09)

- [10].基于特征向量的线性约束最小方差自适应方向图控制[J]. 南京理工大学学报 2011(04)

- [11].基于变换矩阵的自适应方向图控制[J]. 科技导报 2011(05)

- [12].基于自适应门限局部改进及求根MUSIC算法[J]. 重庆文理学院学报(自然科学版) 2009(03)

- [13].基于单快拍数据的嵌套阵列DOA估计算法[J]. 火力与指挥控制 2019(03)

- [14].基于脊参数估计的对角加载系数的选取[J]. 电子学报 2014(10)

- [15].采用单次快拍数据实现相干信号DOA估计[J]. 电子与信息学报 2010(03)

- [16].L型阵列的二维DOA估计方法[J]. 重庆邮电大学学报(自然科学版) 2016(01)

- [17].基于谱函数二阶导数的波达方向估计算法[J]. 系统工程与电子技术 2011(07)

- [18].单快拍数据的分布式阵列DOA估计[J]. 电子与信息学报 2016(11)

- [19].波达方向估计中的宽带信号个数检测新方法[J]. 电波科学学报 2015(05)

- [20].基于截断奇异值分解法(TSVD)的在线相干到达方向(DOA)估计算法[J]. 科学技术与工程 2013(31)

- [21].一种小快拍时对角加载的快速算法[J]. 数据采集与处理 2010(S1)

- [22].基于改进MUSIC算法的宽带DOA估计[J]. 南京大学学报(自然科学) 2016(05)

- [23].基于变换的线性约束斜投影波束形成算法[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版) 2014(01)

- [24].基于降维子空间重构的双基地MIMO雷达角度估计算法[J]. 电路与系统学报 2013(02)

- [25].基于压缩感知的水下目标定位[J]. 中国海洋大学学报(自然科学版) 2015(10)

- [26].小快拍数的线阵空时自适应处理方法[J]. 系统工程与电子技术 2008(09)

- [27].一种新的特征矢量稀疏重构的DOA估计方法[J]. 现代防御技术 2015(04)

- [28].基于有色载入的GPS自适应调零天线抗干扰算法[J]. 西北工业大学学报 2015(05)

- [29].基于非圆信号的单次快拍二维DOA新算法[J]. 北京航空航天大学学报 2014(11)

- [30].一种基于MNLS解的迭代波达方向估计方法[J]. 重庆科技学院学报(自然科学版) 2009(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b3b3a19395f281a4e6ff29b8.html