# 电力信息通信中网络技术的运用研究王建军

国网河南省电力公司漯河供电公司河南漯河462300

摘要：随着网络信息技术的发展和应用，电力系统也朝着智能化的方向在前进。网络技术对构建电力信息通信系统，起到了无可替代的作用，未来的发展前景也十分广阔，注重研究网络技术的创新和应用，对今后智能化电力系统的发展有深远的影响。本文探讨了电力信息通信中网络技术的运用。

关键词：电力；信息通信；网络技术；运用

将网络技术应用于电力信息通信系统中，既是社会建设对电力系统升级和更新的需求，只有全面认识到电力信息网络通信技术的优势所在，优化电力系统网络结构、统一网络结构管理规范，拓宽网络技术在进行业务对接时的应用范围，才能充分发挥出电力信息网络通信技术的作用和价值，保证电力系统更加安全、稳定的运行，推动我国电力事业的进步。

1网络技术运用到电力信息通信中的作用

首先，提高了电力系统在信息方面的控制力，使系统的安全性、可靠性得到了进一步提升，而且使电力通信管理更加方便、快捷。其次，加速了电力企业的改革。网络信息的发展给电力行业带来了巨大的冲击，为了给用户提供更加优质的电力服务，加快电力企业的改革，引导电力行业的智能化、产业化发展。同时，将网络技术融入到电力通信中，使工作人员获得了更多的网络知识、技术，提高了在网络方面的综合素养。最后，促进了电力传输系统的智能化。将网络技术应用到电力通信当中，引入了先进的设备与技术，突破了传统的管理模式与经验。同时，这种智能模式主要包括电力需求、新能源两个部分，促进了电力部门的交流、沟通，提高了管理的效率，使电力通信管理操着一体化、综合化的方向发展。具体表现为以下几个方面：一是，网络技术在电力信息通信的应用中，以控制信息化、企业管理信息化为管理对象，然后从不同的管理角度分析问题，保证信息模型的安全性、可靠性，然后采用集成架构的方式，将网络技术融合到电力信息通讯中。二是，把信息网络的治理体系纳入管理信息化，以及运行控制信息化的流程当中，通过写作的方式，或者集中的方式，使技术路线达成一致。同时，做好IP规划方案，针对系统中存在的问题，采取有针对性的措施，不断提高维护的质量。三是，建立完善的信息网络的安全体系，划分经营管理信息化安全与运行控制信息化的界线。四是，建立统一、高效的信息安全管理平台，规范管理流程，提高管理水平。同时，加强电力监测的力度，在分析、控制的基础上，不断提升安全监管的能力。针对存在的问题，实施有针对性的安全评价，并做好督导工作。最后，在电力信息通讯中，应该不断提高应经管理信息与运行控制信息的标准，创新信息体制的工作模式。比如：很多电气企业在电力信息通讯中，充分运用网络技术的管理手段。具体为：采用统一管理、分层建设的原则，建立电力信息创新管理模式，加强电力信息通信的交流与沟通，利用丰富的网络信息平台，加强对网络技术的运用，不断推动电力通信的智能化、专业化。

2电力信息通信中网络技术的实践应用

2.1电力信息通信网络技术涉及面广

电力系统运行中，所涉及到的环节很多，包括输电环节、发电环节、变配电环节和用电环节。其运行特点，除了计算机自动化技术和通信技术之外，网络技术已经在电力系统中普及。随着电力系统的网络化运行，无论是供应电能、电能计量管理以及营销管理上，都应用了网络技术。特别是系统运行中实施了网络监控，以对系统运行中所存在的问题及时发现及时解决。

2.2电力信息通信网络技术承担着信息分析工作

2.2.1信号传输

信号传输方面，电力信息通信网络具有良好的传输可靠性。比如，继电保护的信号就是通过脉冲编码调制设备上所设置的通信端口接入到同步数字平台。电力企业开展视频会议，则是采用传输控制协议或者计算机的网络互联协议的接入方式，通过分组交换网络进行视频会议。电力信息通信网络所开展的附属性业务，则是通过时分复用模式或者计算机的网络互联协议来完成。

2.2.2信息管理

信息管理方面以日常管理和监控为主。电力系统的各个部门可以运用电力信息通信专用网络，使得相互之间都可以运用计算机网络互通信息，开展各项业务沟通工作。当系统运行中，通过管理信息系统可以对于各项日常工作进行查询。

2.2.3调度

监控工作以变电站的视频监控为主。目前电力系统的变电站普遍采用了“四遥”技术，即由远程终端单元实现的遥测功能、遥信功能、遥控功能、遥调功能。遥测功能是对运行线路中的各种量值，包括电流、电压、电功率、负荷潮流等电气量值进行远程测量。遥信功能，是对于保护信息量和开关信息量所产生的远程信号进行采集。遥控功能，是对各种开关，主要是分合闸执行远程控制命令。遥调，是对发电机的输出功率执行远程调试命令，实现远程调节。电网信息通信网络技术对“四遥”技术进一步补充，采用了以100Mbps速率工作的局域网10/100Base-T接口，可以在双绞线上完成传送基带信号，由此而实现视频监控。电力系统的调度工作是使用调度电话，以此为通信平台展开调度工作，运用电力信息通信网络技术，可以提高调度信息传送的可靠性。使用自动化程度较高的电力调度，是通过监控而获得的实时数据完成调度工作。调度控制中心对实时数据进行采集，经过自动分析之后，就可以制定出调度计划。电力调度的可靠性极高，但是要受到网路信号传输的限制，因此会存在时延的问题。

2.3在智能化电力建设中电力信息通信网络技术发挥着重要的作用

2.3.1电力信息通信网络技术使得电力的运行模式不断创新

电力自动化通信设备的应用使得电力的运行模式发生了转变。随着网络技术的应用，信息通信中实现了信息创新，使得电力的技术路线和技术方式更为完善。信息网络技术的应用，强化了人机交互，电力运行模式处于不断的创新之中，使得智能化电力不再固有一种运行模式，而是处于动态发展中不断地引进创新技术，不断地开创崭新的电力运行模式。

2.3.2电力信息通信网络技术使得电力的输电管理能力有所提升

电力运行中，由于电力信息通信网络技术的应用，使输电、发电、用电企业之间建立了通信模式，形成了网络联盟。处于电力智能化发展进程中，输电、发电、用电企业之间建立新的合作关系，采用协同发展的方式，可以使得电力企业的各个部门之间协同管理，相关业务在开展的过程中，可以互通有无，密切合作，可以避免出现重复劳动的现象，大大地提高了工作效率。

电力企业各项业务的协同管理，还可以实现企业管理与控制的一体化。处于信息网络环境中，控制与管理相结合，管理的角度就会有所不同，在确保信息可靠性的同时，还可以构成集成架构，使电力企业各个部门协同作业，由此而提高了管理效率。在协同管理中，还能够保证技术路线的一致，可以确保各项工作在协同的状态下，提高了安全体系的融合度。将控制管理与经营管理一体化于信息安全管理平台，通过网络检测，对各种安全问题进行分析，可以对电力的运行安全做出客观的评价。电力信息通信网络作为一个创新体系，其采用了分层建立、集中管理的方式，实现了控制管理的标准和经营管理的标准化。这就需要针对新技术的实践应用培养创新性技术人才，以实现电力信息通信的个性化发展。

总之，在电力信息通信中，网络技术的应用可以对电力企业的资源配置根据需要而不断优化，同时，还创新了电网运行模式，提升了输电管理能力，从而提高了电网运行效率。

参考文献

[1]付云磊.新形势下网络技术在电力信息通信中的应用[J].中国新通信.2015(22).

[2]董卫.简析新时期新网络技术在电力信息通信中的应用[J].信息通信.2015(06).

[3]潘凌丹.新形势下网络技术在电力信息通信中的应用[J].信息通信.2014(07).

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b3b7284b42df80af1e5d204f.html