# 水热合成法制备一维取向ZnO纳米线阵列及光学特性研究

### 论文摘要

最近,低维纳米ZnO半导体材料以其独特的特性及未来在光电子器件、压电子器件、纳米传感器件的应用潜力,受到了全球相关领域研究人员的瞩目,低维纳米ZnO半导体材料的制备及特性研究已逐渐成为纳米材料科学和凝聚态物理学领域的热点和前沿问题。开展ZnO半导体材料在电子学、光学、压电、传感器件等的实验及应用研究,进行纳米ZnO半导体材料特别是取向纳米ZnO半导体阵列的最佳制备工艺和方法的研究,就是纳米材料科学和凝聚态物理学领域的最紧迫和最必要的研究问题。为了找到取向ZnO纳米线阵列的最佳制备工艺,研究工艺制备参数对取向ZnO纳米线阵列的影响因素,本论文重点开展了以下研究工作:1、以氨水溶液为反应液,以金属Zn片为Zn源,开展了用水热合成工艺制备取向ZnO半导体纳米线阵列的研究。为了研究氨水溶液浓度对ZnO纳米线阵列生长形貌的影响,首先将反应温度控制在95℃,反应时间定为12小时,在氨水浓度体积比分别为为4%、7%、10%和15%的条件下,对比制备出的ZnO纳米线阵列样品的TEM、XRD及PL谱,对结果进行比较分析。2、开展了反应时间对取向ZnO纳米线阵列形貌的影响研究。将反应温度控制在95℃,氨水浓度定为10%,把四个装有相同反应物的反应釜放入容器中加热,研究12、24、36、48小时实验时间下,制备样品的微结构,对样品进行SEM表征分析,对结果进行比较。3、研究了氨水溶液水热合成工艺中的反应温度对取向ZnO纳米线阵列的影响。试验中,将氨水浓度控制在10%,反应时间为12小时,反应温度分别控制为95℃、125℃、145℃。反复多次实验,对不同样品进行SEM表征。对结果进行比较分析。4、对不同氨水浓度条件下制备的取向ZnO纳米线阵列样品进行光致发光（PL）特性研究,并与采用化学气相沉积法制备的ZnO纳米线阵列的PL谱图进行了比较。结果发现,因反应环境密闭,所选的反应物基本为纯净物,采用水热合成方法在金属Zn片制备的取向ZnO纳米线阵列,杂质引入的可能性大幅度降低,制得取向ZnO纳米线阵列样品的单根纳米线中杂质能级很少,其PL谱表现出了极佳的单峰特性,PL谱只有因电子-空穴对形成的激子复合发光产生的单一紫发光峰,没有出现CVD法制备ZnO纳米线阵列样品中因杂质及缺陷导致的绿光峰。论文还对取向ZnO纳米线阵列样品的光致发光机理及水热合成与CVD法制备ZnO纳米线阵列样品的PL谱特性进行了分析。论文研究也表明,水热合成法制备的ZnO纳米线阵列样品,随氨水浓度的增大,制得的纳米线样品的直径就随之变小,其PL谱辐射出的紫外线波长就逐渐蓝移,实验中这个现象非常明显,这一结果也正好印证了纳米材料的小尺寸效应。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 1 概述

- 1.1 ZnO半导体的特点、性质和研究意义

- 1.2 纳米ZnO半导体材料的特性及研究价值

- 1.2.1 纳米ZnO的光学性质

- 1.2.2 纳米ZnO的电子学性质

- 1.3 纳米ZnO的制备方法

- 1.3.1 气相沉积法

- 1.3.2 射频溅射法

- 1.3.3 模板法

- 1.3.4 液相法

- 1.4 水热合成法制备ZnO纳米材料的研究进展

- 1.5 本论文研究价值和意义

- 1.6 本论文的研究内容与创新点

- 2水热合成法制备取向ZnO半导体纳米线阵列

- 2.1 引言

- 2.2 实验

- 2.2.1 实验样品制备

- 2.2.2 仪器及其工作原理

- 2.3 实验结果分析

- 2.3.1 氨水浓度对纳米线形貌的影响

- 2.3.2 反应时间对纳米线形貌的影响

- 2.3.3 反应温度对纳米线形貌的影响

- 3取向ZnO半导体纳米线阵列的光致发光特性

- 3.1 引言

- 3.2 光致发光机理

- 3.3 取向ZnO半导体纳米线的PL谱特性测试结果与分析

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表学术论文情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].三维结构磷酸铁锂纳米线阵列的制备及其电化学性能[J]. 材料导报 2017(04)

- [2].脉冲电磁场对TiO_2纳米线阵列的影响[J]. 太阳能学报 2015(06)

- [3].纳米线阵列的电化学优化光吸收增强研究[J]. 材料导报 2015(14)

- [4].纳米线阵列高效太阳能转换的原理和研究进展[J]. 红外与毫米波学报 2019(04)

- [5].镍掺杂四氧化三钴纳米线阵列的制备及其超级电容特性[J]. 无机材料学报 2018(05)

- [6].云母晶面上准外延生长的胶原蛋白纳米线阵列的性质研究[J]. 分析化学 2017(04)

- [7].铝纳米线阵列的制备及生长机理[J]. 半导体光电 2016(03)

- [8].铂纳米线阵列电极对肼的电催化性能[J]. 武汉工程大学学报 2014(11)

- [9].硅化物纳米线阵列的制备、表征和性能研究[J]. 影像科学与光化学 2011(03)

- [10].膜结构对金纳米线阵列表面增强拉曼散射的影响[J]. 光谱学与光谱分析 2008(10)

- [11].自支撑镍纳米线阵列电极的制备及电催化性能[J]. 高等学校化学学报 2018(12)

- [12].高性能氧化锌纳米线阵列的研究及应用[J]. 冶金与材料 2019(03)

- [13].中空管状氧化锌纳米线阵列的制备[J]. 科学技术创新 2017(36)

- [14].固态离子学方法制备宏观银纳米线阵列[J]. 西安工业大学学报 2017(05)

- [15].电沉积钴纳米线阵列耐腐蚀性能研究[J]. 电镀与精饰 2014(09)

- [16].碱性介质中钯镍合金纳米线阵列电极对乙醇的电催化氧化[J]. 稀有金属 2014(05)

- [17].一种新方法制备硅/聚(3,4-乙撑二氧噻吩)核/壳纳米线阵列杂化太阳能电池[J]. 物理学报 2013(10)

- [18].磁纳米线阵列交换偏置研究[J]. 磁性材料及器件 2013(02)

- [19].王中林小组高分子纳米线阵列制备取得新突破[J]. 光机电信息 2009(10)

- [20].石墨烯/聚苯胺纳米线阵列的制备[J]. 内燃机与配件 2019(24)

- [21].氮化碳修饰的氧化锌纳米线阵列的制备及其光电催化应用[J]. 沈阳师范大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [22].氢还原钒酸钠纳米线阵列作为锂离子电池的电极（英文）[J]. Journal of Central South University 2019(06)

- [23].氧化锌纳米线阵列的制备方法[J]. 化工管理 2019(22)

- [24].水热合成TiO_2纳米线阵列及其生长机理的研究[J]. 可再生能源 2015(12)

- [25].一种基于金属电极的纳米线阵列的生长方法[J]. 科技资讯 2016(19)

- [26].基于表面等离子体耦合的高密度金纳米线阵列[J]. 物理学报 2012(23)

- [27].钛合金表面准排列纳米线阵列排斥细胞黏附的机制[J]. 医学争鸣 2011(05)

- [28].一维铂纳米线阵列的模板电沉积及其表征[J]. 化学世界 2009(07)

- [29].高分子纳米线阵列制备取得突破[J]. 硅酸盐通报 2009(05)

- [30].高分子纳米线阵列制备取得新突破[J]. 材料工程 2009(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b3e3d39d4d69355b54593b0e.html