# 二氧化氯复合解堵剂的研究与应用

### 论文摘要

由于油田的长期开采,出现了产量、注水量下降等问题。考虑其主要原因是地底的有机、无机等杂质造成的油井堵塞。而聚合物驱油技术在获得较好增油降水效果的同时,注入的聚合物也会造成油井的堵塞。本文主要开发一种新型的二氧化氯复合油田解堵剂.在能解决增产降水的同时,也能弥补以往的油田解堵剂的许多不足。本课题通过对复合二氧化氯油井解堵剂的研究.主要解决了目前二氧化氯解堵工艺中存在的严重不足。解决了原有工艺中,二氧化氯和酸液不能同时注入的难题,实现了二氧化氯的缓控式释放,减小了对操作人员的危害,大大提高了二氧化氯的有效利用率,使施工工艺简单化。采用静态失重法来筛选合适的缓蚀剂,并监测各种缓蚀剂对各种金属挂片的缓蚀效果,减小二氧化氯对金属设备的腐蚀。这种方法是最常用的测量金属腐蚀的方法。在本实验中使用的金属为：A3钢、不锈钢、铜、铝；缓蚀剂为：柠檬酸铵、氟硅酸钠、HEDP等。采用测定缓蚀剂溶液中金属的腐蚀速率和溶液中剩余二氧化氯的含量来衡量缓蚀剂的缓蚀效果。研究确定了解堵剂的基不配方为：亚氯酸钠16%、粘土稳定剂44%、磷酸10.4%、磷酸二氢钠2.8%、柠檬酸8.4%、HEDP4.4%、表面活性剂0.4%、水13.6%。通过对解堵剂释放的研究,得到不同释放阶段所遵循的宏观动力学规律：释放初期,近似一级反应,动力学方程lnCA=0.6020t+1.8692;释放中期,近似零级反应,动力学方程CA=0.9t+0.695；释放末期,近似二级反应,动力学方程1/CA=-0.0079t+0.2460。研究了不同浓度的二氧化氯对聚丙烯酰胺的降解作用,以及温度对其的影响。并对二氧化氯降解聚丙烯酰胺的机理进行了探讨。结果表明：在室温下,降解2%的聚丙烯酰胺溶液的最佳二氧化氯浓度为4000ppm;当二氧化氯为4000ppm时,降解2%的聚丙烯酰胺溶液的最佳温度为60℃。当二氧化氯浓度为4000ppm、温度为60℃时,2%的聚丙烯酰胺的降解率能达到95%以上。通过对解堵剂的杀菌试验表明,二氧化氯具有很好的杀灭硫酸盐还原菌、腐生菌的能力.且在100ppm下作用30min就能将其全部杀死。本解堵剂性质稳定：保质期≥1年。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 文献综述

- 1.1 课题的研究背景

- 1.1.1 课题的提出

- 1.1.2 我国的采油现状

- 1.1.3 解堵现状

- 1.2 二氧化氯简介

- 1.2.1 二氧化氯的物化性质

- 1.2.2 二氧化氯的毒理性质

- 1.2.3 二氧化氯的应用

- 1.2.4 二氧化氯的解堵机理

- 1.3 本课题研究的目的和意义及主要研究内容

- 1.3.1 本课题研究的目的和意义

- 1.3.2 主要研究内容

- 第2章 解堵机理及分析方法

- 2.1 二氧化氯解堵机理

- 2.1.1 聚合物解堵机理

- 2.1.2 杀菌机理

- 2.1.3 FeS解堵机理

- 2.1.4"二氧化氯+酸"协同解堵机理

- 2.2 分析方法

- 2.2.1 五步碘量法

- 2.2.2 紫外分光光度法

- 2.3 本章小结

- 第3章 解堵剂配方筛选

- 3.1 二氧化氯母体的选择

- 2'>3.1.1 电化学法生产ClO2

- 2'>3.1.2 化学法生产ClO2

- 3.2 粘土稳定剂的筛选

- 3.3 活化剂的筛选

- 3.3.1 缓蚀剂的筛选

- 3.3.2 缓释剂的筛选

- 3.4 正交试验

- 3.4.1 正交实验的设计

- 3.4.2 设计步骤

- 3.4.3 正交实验结果分析

- 3.5 本章小结

- 第4章 解堵剂的效果评价实验

- 4.1 解堵剂的缓释效果及释放机理分析

- 4.1.1 实验药品与仪器

- 4.1.2 实验方法

- 4.1.3 测定方法

- 4.1.4 结果分析

- 4.2 解堵剂对聚合物的降粘效果

- 4.2.1 实验仪器及药品

- 4.2.2 试验方法

- 4.2.3 结果分析

- 4.3 除硫率的测定

- 4.3.1 实验试剂

- 4.3.2 试验方法

- 4.3.3 结果分析

- 4.4 缓蚀效果评价

- 4.4.1 实验仪器与药品

- 4.4.2 试验方法

- 4.4.3 结果分析

- 4.5 杀菌效果评价

- 4.5.1 实验原理

- 4.5.2 实验药品

- 4.5.3 试验方法

- 4.5.4 结果分析

- 4.6 本章小结

- 第5章 解堵模拟实验及解堵工艺的确定

- 5.1 油井解堵模拟实验

- 5.2 解堵工艺分析

- 5.2.1 产品和技术的应用范围

- 5.2.2 施工工艺

- 5.2.3 施工安全注意事项

- 5.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文及获奖情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].油井复合解堵剂的性能评价[J]. 化工设计通讯 2020(06)

- [2].油层解堵剂的性能改进与应用分析[J]. 化工设计通讯 2020(07)

- [3].耐高温硫酸钡解堵剂研制及性能评价[J]. 油气藏评价与开发 2016(06)

- [4].一种螯合型钡锶垢解堵剂实验研究[J]. 内江科技 2016(08)

- [5].三元复合驱注入井复合解堵剂的研制与应用[J]. 采油工程文集 2014(02)

- [6].一种高效有机解堵剂的室内实验研究[J]. 石油化工应用 2019(11)

- [7].新型氧化解堵剂特性及其在浅层水平井的应用[J]. 精细石油化工进展 2010(03)

- [8].基于苏203井区的解堵剂配方研制及评价[J]. 当代化工 2018(08)

- [9].桩西油基泥浆解堵剂的研究与应用[J]. 内蒙古石油化工 2017(05)

- [10].含聚污水伤害的低渗油田解堵剂研究[J]. 长江大学学报(自科版) 2013(20)

- [11].用除垢解堵剂解决重晶石污染问题[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊) 2010(10)

- [12].元坝气田高含硫气井井筒堵塞物分析及解堵剂优化研究[J]. 科技创新与应用 2019(34)

- [13].用于渤海油田注水井的复合解堵剂的研究及性能评价[J]. 能源化工 2020(02)

- [14].生物酶稠油解堵剂的室内实验研究[J]. 当代化工 2016(12)

- [15].塔河油田井筒沥青质堵塞解堵剂的研制[J]. 化工进展 2015(10)

- [16].二氧化氯解堵剂专用缓蚀剂[J]. 腐蚀与防护 2014(10)

- [17].新型解堵剂——环保酶在埕岛油田的应用[J]. 科技资讯 2011(10)

- [18].非酸解堵技术原理及其应用[J]. 中国石油和化工标准与质量 2018(22)

- [19].新型酸化解堵剂与体系研究[J]. 钻采工艺 2012(06)

- [20].针对高台子X区块注聚井解堵剂配方研制[J]. 当代化工 2018(08)

- [21].油井中胶质沥青质沉积结垢的防治[J]. 石油化工应用 2013(11)

- [22].三元注入井高效解堵剂室内评价研究[J]. 清洗世界 2019(12)

- [23].稠油胶质沥青分散解堵剂性能评价与现场应用[J]. 西安石油大学学报(自然科学版) 2010(02)

- [24].氟硼酸解堵剂的研究与应用[J]. 石油化工应用 2015(01)

- [25].复合活性解堵剂解水锁技术在凝析气藏应用[J]. 内蒙古石油化工 2012(12)

- [26].注聚井解堵剂注入顺序及排量优化研究[J]. 石油化工高等学校学报 2017(06)

- [27].塔河原油井筒沥青堵塞与防治技术研究[J]. 应用化工 2014(S2)

- [28].乳液型注水井解堵剂的研究与应用[J]. 精细石油化工进展 2012(12)

- [29].HRS复合解堵剂在塔河油田的初次应用[J]. 中国石油和化工标准与质量 2011(11)

- [30].精细化学品工业[J]. 中国石化文摘 2010(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b4224cecd844bb2b479d41e3.html