# 基于计算流体力学的高炉建模及仿真

### 论文摘要

高炉炼铁过程是冶金工业不可缺少的环节。高炉炼铁过程包括多种同时发生的物理变化和化学反应,并且高炉内部多种多相物质共存且相互作用,因此高炉被称为是化工领域最复杂的反应器之一。高炉内部现象的研究对控制和优化高炉工艺过程具有重要的意义,也引起了众多学者的关注。但是随着高炉规模的扩大,高炉内部的动态特性越来越难以掌握。现存的模型中仍存在一些问题。例如,缺乏分析高炉过程的有效工具,提供的信息较少,缺乏预测性能,无法全面直观的反映高炉内部的动态情况等。因此,更多的努力用于开发高炉数学模型来提高对高炉过程的了解。本文应用计算流体力学理论解析高炉炼铁过程,采用一系列的微分方程来描述动量、能量守恒及传质过程,充分考虑了高炉内部的物理和化学变化,提出了高炉炼铁复杂过程整体建模框架。确定高炉及死区的边界条件,稳态过程守恒方程中流量、扩散系数等项的插值方法,利用控制体积法离散微分方程,利用TDMA法迭代求解微分方程,并对数据进行了可视化处理。建立出高炉二维动态模型,对炉内主要现象进行多维数学模拟解析。分析了高炉内部气相流和固相流的运动和传热情况。仿真结果表明此模型可以较精确地预测出高炉内部复杂的运动过程及固相气相流体的温度分布。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 论文选题的背景、目的和意义

- 1.2 课题的研究状况

- 1.2.1 高炉的实验研究

- 1.2.2 国内外高炉模型的研究进展

- 1.2.3 高炉过程仿真中存在的难题

- 1.3 本课题的主要研究内容及方法

- 第二章 高炉过程的建模理论

- 2.1 高炉工艺过程

- 2.2 高炉过程的基本方程

- 2.3 矿石的还原反应模型

- 2.3.1 一界面未反应核模型

- 2.3.2 二界面未反应核模型

- 2.3.3 三界面未反应核模型

- 2.4 化学反应模型的实现

- 2.5 本章小结

- 第三章 高炉过程的多相态数学模型

- 3.1 高炉过程多相流描述

- 3.2 相态间的动量传递

- 3.3 相态间的热传递

- 3.4 相态间的质量传递及化学反应描述

- 3.5 本章小结

- 第四章 高炉模型的数值求解

- 4.1 高炉过程的有限体积法求解

- 4.2 生成计算网格

- 4.3 守恒方程的离散

- 4.3.1 源项的推导

- 4.3.2 不稳定项的推导

- 4.3.3 对流项和扩散项的推导

- 4.3.4 二维离散方程的最终形式

- 4.4 离散方程的求解

- 4.4.1 TDMA算法

- 4.4.2 流场的求解

- 4.5 本章小结

- 第五章 高炉过程的仿真

- 5.1 化学反应相关

- 5.1.1 三界面反应还原率

- 5.1.2 氢气还原率的分布

- 5.1.3 H2与H20,CO与CO2的平衡

- 5.2 速度矢量的仿真

- 5.2.1 气态速度矢量仿真

- 5.2.2 固态速度矢量仿真

- 5.3 温度分布的仿真

- 5.3.1 气态温度分布

- 5.3.2 固态温度分布

- 5.4 本章小结

- 第六章 结论与展望

- 参考文献

- 致谢

- 研究成果及发表的学术论文

- 作者和导师简介

- 硕士研究生学位论文答辩委员会决议书

### 相关论文文献

- [1].高炉前[J]. 当代工人 2019(18)

- [2].锌对高炉危害分析及控制[J]. 酒钢科技 2020(01)

- [3].高炉上涨的分析及应对措施[J]. 天津冶金 2020(03)

- [4].关于高炉生产中不间断电源的高效使用[J]. 安徽冶金科技职业学院学报 2020(03)

- [5].浅谈高炉生产管理体会[J]. 冶金管理 2019(11)

- [6].九钢4号高炉经济护炉生产实践[J]. 江西冶金 2016(06)

- [7].2016年上半年中国大高炉生产指标浅析[J]. 中国冶金 2016(12)

- [8].欠电压保护助力高炉增产提效[J]. 能源研究与利用 2017(04)

- [9].近年来我国大高炉生产指标浅析[J]. 炼铁 2016(03)

- [10].高炉内外[J]. 当代工人(D版) 2018(Z1)

- [11].《钢铁高炉》[J]. 长江文艺 2016(20)

- [12].马钢1号高炉频繁烧坏风口小套的治理[J]. 安徽冶金科技职业学院学报 2020(01)

- [13].探讨高炉探尺机械故障分析与排除[J]. 冶金管理 2020(03)

- [14].冶金高炉闷炉的生产实践操作[J]. 世界有色金属 2020(04)

- [15].攀钢4号高炉炉龄创纪录[J]. 钢铁钒钛 2018(04)

- [16].高炉冲渣水余热利用技术浅析[J]. 黑龙江冶金 2016(05)

- [17].河钢宣钢高炉燃耗比“领军”全国同等高炉[J]. 钢铁研究 2017(02)

- [18].承钢4#高炉装料制度的优化[J]. 华北理工大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [19].提高高炉探尺编码器测量精度的方法实践[J]. 山东工业技术 2017(15)

- [20].山东提前拆除2座420m~3高炉[J]. 山东冶金 2012(04)

- [21].世界上最大的高炉——沙钢5800m~3高炉顺利投产[J]. 炼铁 2010(01)

- [22].杭钢炼铁厂一号高炉外景[J]. 浙江冶金 2009(03)

- [23].杭钢炼铁厂改造后的一号高炉[J]. 浙江冶金 2008(01)

- [24].实现高炉稳定顺行离不开科学管理[J]. 安徽冶金科技职业学院学报 2016(S1)

- [25].打造高效高质长期稳定的经济型高炉的管理思路[J]. 安徽冶金科技职业学院学报 2016(S1)

- [26].武钢6号高炉炉身黏结的处理实践[J]. 炼铁 2016(06)

- [27].中钢协高炉生产技术专家委员会2016年下半年会议在日照召开[J]. 炼铁 2017(01)

- [28].宝钢高炉喷涂造衬生产实践[J]. 炼铁 2017(03)

- [29].高炉闷炉开炉快速达产实践[J]. 四川冶金 2017(04)

- [30].2500m~3高炉炉顶设备的使用与维护措施[J]. 冶金管理 2020(21)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b42f998f1eaca1f0d581cef1.html