# 矿区一体式污水处理装置自控系统的研究

论文题目: 矿区一体式污水处理装置自控系统的研究

论文类型: 硕士论文

论文专业: 控制工程

作者: 崔相杰

导师: 曹茂永,赵增玉

关键词: 活性污泥法,污水处理,控制,上位机监控

文献来源: 山东科技大学

发表年度: 2005

论文摘要: 一体式污水处理装置集合了SBR和活性污泥法的特点，特别适合于处理矿区污水。该系统采用周期交替运行，要求必须配套先进的自动控制系统，才能最大程度简化操作管理，从而确保污水处理水量和出水水质。 本课题在深入研究一体式污水处理装置工艺的基本构造、工艺特点、设计参数、运行方式、主要机械设备和检测仪表及其安装位置的基础上，给出了控制系统PLC、计算机、模拟屏等设备和组态软件的配置表，进一步完善了其自动化程度和功能。 上位机监控包括：监视、控制、故障报警、安全登录、报表、趋势图、图例及帮助等功能。本课题还给出了PLC输入和输出信号一览表、PLC控制器I／O地址表、TIM／CNT区域分配表、DM区域分配表、过程控制通道分配表和上位机标记名字典，为控制、维护等提供了方便。 本课题着重考虑设备故障情况下控制系统的应对措施，这对减少损失、保障安全生产，具有非常重要的意义以及实际应用价值和推广价值。

论文目录:

声明

AFFIRMATION

摘要

Abstract

1 项目背景和意义

2 工艺说明

2.1 基本构造和运行方式

2.2 主要特点

2.3 设计参数

2.4 常规机械设备及检测仪表配置表

2.5 仪表的选型与安装位置的选择

3 工艺过程控制方案

3.1 边池 A控制方案

3.2 中池 B控制方案

3.3 边池 C控制方案

3.4 进、出水总管控制方案

3.5 停电应急处理方案

3.6 设备故障应急处理方案

4 控制系统设备配置表

5 上位机监控系统

5.1 监视功能

5.2 控制功能

5.3 故障报警

5.4 安全登录

5.5 报表

5.6 趋势图

5.7 图例及帮助

6 PLC输入、输出信号一览表

7 PLC地址一览表

7.1 划内 A池 PLC控制器I/O地址表

7.2 B池 PLC控制器I/O地址表

7.3 C池 PLC控制器I/O地址表

7.4 TIM/CNT区域分配表

7.5 DM区域分配表

7.6 过程控制通道分配表

8 上位机标记名字典

8.1 A池标记名数据例表

8.2 B池标记名数据例表

8.3 C池标记名数据例表

8.4 设备累计运行时间记录标记名数据例表

8.5 上位机参数设定

8.6 各时段历时显示

8.7 历史趋势图

致谢

参考文献

攻读学位期间发表的论文、专利及奖项

中文详细摘要

发布时间: 2006-12-28

参考文献

- [1].移动污水处理装置结构优化设计[D]. 张伟.天津科技大学2013

- [2].黄龙食品工业有限公司污水处理装置改造研究[D]. 王倩.吉林大学2014

- [3].宽频超声波污水处理装置的研究与开发[D]. 闫其年.河北大学2011

- [4].DCS系统在污水处理装置自动化控制中的应用[D]. 唐磊.山东大学2010

- [5].基于水质在线监测的钻井液污水处理装置的优化控制[D]. 孟明辉.重庆科技学院2017

- [6].生活污水SBR亚硝化颗粒污泥的快速启动及稳定运行研究[D]. 张翠丹.北京工业大学2015

- [7].海绵铁加量对SBR反应器性能的影响研究[D]. 李双.兰州交通大学2015

- [8].纳米银对SBR系统水处理效能及微生物菌群的影响研究[D]. 李墨青.哈尔滨工业大学2014

- [9].SBR同步硝化反硝化协同除磷处理城市污水技术研究[D]. 林金銮.广州大学2009

- [10].SBR中缺氧颗粒污泥的培养和特性研究[D]. 戴步峰.西安建筑科技大学2006

相关论文

- [1].火电厂污水处理优化控制系统[D]. 于明鑫.大庆石油学院2007

- [2].基于现场总线的城市污水处理自动控制系统的设计与实现[D]. 崔宗超.重庆大学2006

- [3].基于一体化活性污泥法的城市污水处理控制系统研究[D]. 张艳.重庆大学2006

- [4].污水处理控制系统开发及冗余技术研究[D]. 亢红波.西安电子科技大学2006

- [5].城市污水处理过程监控系统开发与研制[D]. 程美珍.大连理工大学2006

- [6].污水处理智能监控系统的开发研究[D]. 惠鸿忠.天津科技大学2005

- [7].计算机监控系统在污水处理厂的设计与应用[D]. 吕宏飞.吉林大学2006

- [8].污水处理CAST过程自动控制系统的研究[D]. 翁雪平.天津大学2006

- [9].污水处理中智能控制的应用研究[D]. 孙晓宇.长春理工大学2007

- [10].城市生活污水处理电气自控系统的设计与实现[D]. 刘克天.西南交通大学2006

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b43880985c294306fc4f49bb.html