# 基于DSP的气象传真机Web Server设计与实现

### 论文摘要

随着军事和航海领域的不断发展,越来越多的人关注气象信息。气象信息不仅应用于专业领域,也开始应用于日常生活中。气象传真机是获取气象信息的主要途径之一,对保证船舶航行安全、合理选择航线等,都有重要的意义。目前,我国的大型船舶已经普遍安装了气象传真机,航海人员在运用各种传统的气象报告和具体经验的基础上,结合使用气象传真资料,在保障船舶正常航行工作中收到了很好的效果。目前我国使用的气象传真机大多是基于专业领域的设计,面对单独的用户,传真机操控方式都是特定的方法,气象传真信息主要采用热敏打印的方式输出,这种气象传真机不仅使用不便,也不利于设备的安装、维护和升级。随着DSP技术和嵌入式Web服务器技术的发展,设计一种通用性强、操作简单的气象传真机成为可能。本课题针对气象传真机的改进需求,将嵌入式Web服务器技术气象传真机结合,设计了一种基于网络服务器结构的气象传真机结构,并开发了其Web Server模块。该模块采用网络服务器的基本结构,可实现一台传真机设备通过局域网与多个用户的计算机相连接；用户在浏览器上通过网页的基本操作对传真机进行监控,气象传真图像通过数字图片的形式显示。这种结构的气象传真机使用网页作为客户端的人机界面,通用性强,操控方式简单,便于安装和升级。VWeb Server使用数字信号处理器作为核心处理器,采用以太网控制器,通过网络与多个用户与建立一个小型的局域网,在服务器上建立文件系统保存传真图像和服务器网页文件。用户通过网页浏览器与服务器进行数据交互,可对传真机进行监控,实现三种模式的传真图像接收。论文对气象传真机Web Server模块进行了设计和开发。结合Web服务器和网络协议的相关技术,提出了气象传真机Web Server模块的系统方案,针对系统设计指标,完成了系统的硬件设计,结合控制器进行了系统各功能软件的设计,并完成了用户网页界面的设计。同时给出了个系统的调试结果。气象传真机Web Server提高了气象传真机的通用性,解决了气象传真机操作不便、用户单一的问题。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题的目的与意义

- 1.2 气象传真机的国内外发展现状

- 1.3 论文的主要内容及章节安排

- 第2章 气象传真机Web Server总体方案设计

- 2.1 系统总体方案设计

- 2.1.1 系统设计要求

- 2.1.2 服务器结构选择

- 2.1.3 系统总体方案设计

- 2.2 控制器芯片的选择

- 2.3 服务器的网络协议

- 2.3.1 传输控制协议（TCP）

- 2.3.2 超文本传输协议（HTIP）

- 2.4 本章小结

- 第3章 硬件电路设计

- 3.1 电源电路

- 3.2 DSP最小系统电路

- 3.2.1 时钟、复位、JTAG电路和程序加载模式选择电路

- 3.2.2 程序存储电路

- 3.3 以太网控制电路

- 3.4 存储器扩展电路

- 3.5 CPLD电路和控制逻辑设计

- 3.5.1 CPLD电路

- 3.5.2 CPLD控制逻辑设计

- 3.6 本章小结

- 第4章 系统软件设计

- 4.1 服务器主函数设计

- 4.1.1 Web服务器函数

- 4.1.2 DSP中断函数设计

- 4.2 以太网控制软件设计

- 4.2.1 网络接口初始化

- 4.2.2 网络接收和发送数据

- 4.2.3 网络报文解调软件设计

- 4.3 文件系统软件设计

- 4.3.1 文件搜索软件设计

- 4.3.2 文件读写软件设计

- 4.4 网页设计

- 4.4.1 网页界面设计

- 4.4.2 动态网页设计

- 4.5 本章小结

- 第5章 系统调试与实验

- 5.1 DSP软件开发环境和程序加载

- 5.2 存储器读写调试

- 5.2.1 EMIF参数设置

- 5.2.2 存储器读写调试

- 5.2.3 以太网数据收发调试

- 5.3 气象传真机系统功能验证

- 5.3.1 网页功能验证

- 5.3.2 传真机收图功能验证

- 5.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果

- 致谢

- 附录

### 相关论文文献

- [1].基于DSP的数字信号处理“口袋实验室”设计[J]. 实验技术与管理 2020(02)

- [2].基于DSP的数字多媒体网络教学终端研究[J]. 通信电源技术 2020(02)

- [3].基于DSP的带式输送机乘人越位监控系统设计[J]. 科学技术创新 2020(03)

- [4].基于DSP技术的直流伺服电机调速系统设计[J]. 电子技术与软件工程 2020(03)

- [5].基于双路DSP的救援井探测数据通信系统[J]. 传感器世界 2020(01)

- [6].基于DSP的无刷直流电机系统软件设计[J]. 沈阳工业大学学报 2020(03)

- [7].基于项目的DSP原理及应用与电力电子技术课程融合教学探讨[J]. 高教学刊 2020(16)

- [8].基于DSP的旋转调制惯导系统电机控制方法[J]. 舰船电子工程 2020(03)

- [9].基于抖音平台的DSP原理及应用课程教学改革探究[J]. 教育现代化 2020(21)

- [10].基于DSP的中断冲突避免机制的研究与实现[J]. 遥测遥控 2020(02)

- [11].基于DSP控制的10路伺服电机系统设计[J]. 机电工程技术 2020(07)

- [12].基于DSP的井下低压馈电开关保护器设计[J]. 机电工程技术 2020(09)

- [13].基于DSP的矿用巡检机器人控制系统设计[J]. 煤矿机械 2020(11)

- [14].基于DSP的简易频率计设计[J]. 玉林师范学院学报 2019(02)

- [15].DSP技术在雷达信号处理中的应用探究[J]. 信息记录材料 2019(10)

- [16].基于DSP的多功能自动旋转门设计[J]. 黑龙江科技信息 2016(35)

- [17].基于DSP和FPGA的数字信号处理系统设计[J]. 兰州文理学院学报(自然科学版) 2017(01)

- [18].基于DSP的动车组车内噪声主动控制系统设计[J]. 铁道科学与工程学报 2016(11)

- [19].基于DSP的远程视频监控系统研究[J]. 无线互联科技 2016(24)

- [20].基于FPGA和DSP的视频处理系统分析[J]. 无线互联科技 2016(24)

- [21].基于DSP的电动助力自行车控制系统设计[J]. 信息与电脑(理论版) 2016(21)

- [22].DSP直流电机调速系统研究[J]. 现代制造技术与装备 2016(12)

- [23].基于DSP的电动执行机构相序检测及缺相保护方法[J]. 测控技术 2017(02)

- [24].DSP技术课程教学要点及教学方法探讨[J]. 实验技术与管理 2017(04)

- [25].DSP的交流异步电动机变频调速技术要点分析[J]. 科技创新与应用 2017(09)

- [26].一种DSP控制的高频逆变器死区时间补偿方法[J]. 工业控制计算机 2017(03)

- [27].基于定点型DSP的开关电源数字环路控制方法[J]. 电源世界 2017(03)

- [28].DSP在电子信息工程综合实践中的应用分析[J]. 数字技术与应用 2017(02)

- [29].基于DSP的软开关型弧焊逆变器的开发[J]. 四川劳动保障 2016(S2)

- [30].基于DSP的三相-单相矩阵变换器的设计[J]. 数字通信世界 2017(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b45c6cde823bb592a59b7093.html