# 损耗模型论文-李探,尹诗媛,姚志,陈东,尹太元

导读:本文包含了损耗模型论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:模块化多电平换流器,阀损耗,开关损耗,通态损耗

### 损耗模型论文文献综述

李探,尹诗媛,姚志,陈东,尹太元[1]（2019）在《构建虚拟桥臂数学模型的MMC阀损耗快速计算方法研究》一文中研究指出准确计算MMC阀损耗对柔性直流输电工程设计具有重要意义。目前计算MMC阀损耗的方法存在数学解析计算不准确或者需要运行电磁仿真而耗时过长的问题。提出了一种简化的MMC仿真模型:虚拟桥臂数学模型(virtualarm mathematical model,VAMM),基于此模型能够准确快速的计算出不同工况、不同调制及均压策略下的瞬时功率损耗。文章首先介绍了虚拟桥臂数学模型的基本结构,然后推导了MMC阀损耗计算的通用方法,并给出了基于VAMM的阀损耗计算步骤;其次通过与11电平的MMC详细开关仿真模型对比,验证了VAMM的准确性;之后以某柔直工程换流站作为算例,给出了瞬时功率损耗计算结果,并与使用传统数学解析计算方法得到的结果进行了对比;最后分析了不同工况下阀损耗的分布特性。(本文来源于《电网技术》期刊2019年12期）

张艳荣[2]（2019）在《改变光波传输方向的两个无损耗光子晶体波导模型》一文中研究指出通过研究二维光子晶体的晶格结构、介质柱折射率、介质柱占空比,得到叁者与带隙宽度的分布关系,再进一步结合其衍射效率研究各种缺陷模式,得到多种缺陷模式的衍射谱结构,并由此提出多种二维光子晶体波导的传输构型,结合介质柱占空比对带隙的影响,提出介质柱占空比优化方案,从而设计出理论上效率优异的光子晶体波导结构。(本文来源于《河南科技》期刊2019年29期）

赵志刚,魏乐,郭莹,刘佳,杨凯[3]（2019）在《基于修正Bertotti模型的变压器铁心谐波磁损耗计算与验证》一文中研究指出针对谐波激励下变压器磁损耗计算问题,对传统Bertotti模型进行改进,使其适应于复杂谐波工况下损耗计算,并完全按照实际变压器的要求,设计制造了变压器迭片铁心模型,搭建了谐波激励下变压器磁损耗测试平台,对改进的Bertotti模型的正确性及精确性进行验证,并对谐波激励下磁滞损耗和涡流损耗的分布规律进行研究.首先,基于简化的Bertotti模型,采用铁心工艺系数,获得了正弦激励下变压器磁损耗分离数据,并通过对不同频率下磁滞损耗和涡流损耗的确定,发现低频段磁滞损耗占绝大部分,随着频率的增加,磁滞损耗所占比例降低,涡流损耗占据了主导地位;其次,引入修正因子,综合考虑谐波相位、谐波含量以及谐波阶次的影响,对磁滞损耗和涡流损耗进行修正,实现了谐波激励下磁损耗的计算.通过测量与计算结果的对比分析,损耗误差保持在5%以内,满足工程所需的精度要求,验证了模型的正确性.所得结果和结论有助于谐波激励下磁损耗的研究,为变压器的优化设计以及产品性能的提高提供了必要的数据支撑.(本文来源于《天津大学学报(自然科学与工程技术版)》期刊2019年12期）

郭磊磊,晋玉祥,罗魁[4]（2019）在《改进的低损耗并网逆变器双矢量模型预测电流控制方法》一文中研究指出针对传统单矢量模型预测控制负载电流谐波含量大和多矢量模型预测控制开关频率高、功率损耗大的问题,在给出传统双矢量并网逆变器模型预测电流控制方法的基础上,提出改进的低损耗并网逆变器双矢量模型预测电流控制方法。该方法结合无差拍控制思想计算目标参考电压矢量,以电压矢量为目标函数,并通过优化电压矢量选择,减少了控制算法计算量,降低了负载电流谐波含量、逆变器开关频率和功率损耗,从而提高了并网逆变器的运行效率。通过仿真和实验对比研究了传统单矢量法、传统双矢量法和所提方法的控制效果,并验证了所提方法的有效性。(本文来源于《电力自动化设备》期刊2019年10期）

李丹丹,杨娜,乔振阳,宋寅卯,李永建[5]（2019）在《电工设备铁心磁滞损耗的改进模型》一文中研究指出为了精确计算电工设备铁心的磁滞损耗,分析了磁滞回线面积与频率、磁滞损耗之间的关系,确定了以频率为变量的计算参数。基于所得结论提出了一种新的磁滞损耗模型的改进方法,并分别对经验Steinmetz公式和经典Bertotti分离模型进行了改进。通过对不同激磁频率下软磁复合(soft magnetic composite,SMC)材料磁滞损耗的模拟,对改进方法的有效性和实用性进行了验证,为SMC材料在工程应用中的磁滞损耗计算提供理论依据。(本文来源于《科学技术与工程》期刊2019年27期）

王紫阳,廖薇,孙悦[6]（2019）在《一种基于人体通信的路径损耗模型》一文中研究指出随着智能可穿戴设备的发展,人体通信(Human Body Communication,HBC)为体域网智能传感器及传感器网络在医疗领域的发展提供了新的思路。针对体域网发展的实际应用,对人体周围的信道特性进行完整的研究十分必要。在采用完整人体模型的基础上,应用时域有限差分法,对HBC频段人体信道特性进行了仿真,得出频率和距离对路径损耗特性的关系。同时针对颈部、背部非直射链路进行了仿真研究。结果表明,人体表面5条主要链路中左胸-右胸链路通信性能最佳。在整个HBC频段,路径损耗特性与频率及距离密切相关,随着频率增加,路径损耗逐渐降低,而路径损耗特性与距离间具有定量的数学关系。在体表的非直视链路,路径损耗和相同表面距离的直射链路路径损耗相同,路径损耗仍与体表距离存在定性的数学关系,同时信号的到达前后也与体表距离密切相关。(本文来源于《无线电通信技术》期刊2019年05期）

宁录前,王思琦,张谦,李珂,刘伟[7]（2019）在《基于HF传输损耗模型的平静海洋反射特征的研究》一文中研究指出来自地源的传输损耗从电离层反射回地球,这是一种具有许多复杂性的现实常见现象。该文开发了HF传输损耗模型和优化模型,以适应船舶穿越海洋时的不同情况。首先,该文简化了HF信号的传输过程并开发了基本模型。传输损耗分为4个部分:自由空间的传输损耗、电离层的衰减损耗、传输系统的额外损耗和平静海洋的传输损耗。然后考虑湍流海洋,改变与平静海洋不同的相关参数。应用ANSYS求解贝塞尔函数,得到湍流波的反射系数。接下来,研究地面的反射损失。在这一部分中,不能忽视地面上传输的垂直入射和漫反射,这表明地面的传输损耗大于海洋。(本文来源于《科技资讯》期刊2019年21期）

李国文,杭丽君,钱语安,童安平,杨益平[8]（2019）在《考虑损耗的DAB变换器简化模型及线性化控制方法》一文中研究指出变换器的数学建模对于设计性能优良的控制器提高其性能具有重要作用。为了分析双有源全桥变换器(DAB)的动态特性,首先利用参与因子分析方法定位出影响DAB变换器稳定性的主导状态变量,从而为模型化简提供了严格的数学基础。根据这一结论,从已有的二阶等效电路出发,通过消去非关键状态变量,得到了DAB变换器简化等效电路模型。该简化模型中考虑了损耗对变换器运行特性的影响,能给出系统稳定边界和主导特征根的解析形式,有利于实际应用中的稳定性判别和控制器设计。同时,所建立的简化等效电路能体现出DAB的非线性特性,在此基础上,针对性地提出了线性化控制方法。该线性化环节可以平抑变换器的非线性,从而增强DAB对于不同工况的适应能力。最后通过理论计算和硬件在环实验,分别验证了所提出的简化模型和线性化控制方法的有效性。(本文来源于《高电压技术》期刊2019年07期）

赵亚楠,严天峰,伍忠东,高锐[9]（2019）在《基于室内无线模型的穿墙损耗校正》一文中研究指出K-M(Keenan-Motley)模型将单墙固定损耗值相加来计算室内无线信号穿透多墙的总损耗值,存在较大误差。针对该问题选取多种室内场景分别进行连续波(Continuous Wave,CW)测试,对无线信号穿墙损耗的影响因素和变化规律进行分析,提出了一种基于人工神经网络的室内无线模型穿墙损耗校正方法,对预处理后的测试数据进行训练并建立预测模型。经验证该预测模型符合校正判别准则,在实际场景下具有良好的预测准确度。(本文来源于《宇航计测技术》期刊2019年03期）

康丽[10]（2019）在《直流偏磁下Steinmetz损耗模型研究》一文中研究指出当变压器在直流偏磁下运行时,会导致变压器的铁心在磁通密度饱和区域进行工作,增大铁心损耗,加剧铁心的振动和噪声,甚至破坏变压器的稳定运行。多年来,国内学者一直关注如何有效地抑制变压器的直流偏磁现象,而从直流偏磁下变压器铁心磁性能改变的角度分析直流偏磁的影响还是近些年的事情。因此直流偏磁下铁心损耗的准确计算对提高变压器的运行效率尤为重要。本文采用实验室爱泼斯坦方圈法来测量取向电工钢片的磁特性,在此基础上,分析直流偏磁对取向电工钢片的磁滞特性和损耗特性的影响。并以传统的Steinmetz损耗公式为基础,提出考虑直流偏磁的改进型Steinmetz损耗公式。最后将上述的研究成果应用于实际电力变压器的磁性能仿真计算中,计算出直流偏磁下变压器的铁心损耗。主要研究内容如下:首先,基于实验室爱泼斯坦方圈实验,测量了取向电工钢片有、无直流偏磁激励的磁特性,分析直流偏磁对铁心损耗的影响。基于大量的实验数据,采用数学算法求取了直流偏磁磁感应强度B_(dc)。分析了直流偏磁磁感应强度B_(dc)与直流偏磁磁场强度H_(dc)和交流磁感应强度B_(ac)的关系。然后,在测量数据的基础上,对传统的Steinmetz损耗公式进行分析研究,提出引入直流偏磁磁感应强度B_(dc)的方法修正Steinmetz损耗模型,同时,为了提高模型计算的精度,引入一个考虑直流偏磁的变系数。运用表面响应模型对这个引入的变系数进行了拟合。并将改进的直流偏磁下Steinmetz损耗公式计算值与实验测量值进行比较,验证了该模型的有效性。最后,将改进的直流偏磁下Steinmetz损耗模型应用于电力变压器铁心损耗仿真计算中,利用商用软件MagNet对变压器进行仿真建模,分析了直流偏磁下铁心磁通密度的变化,并将改进的模型计算值、有限元软件仿真值进行了分析比较,为电力变压器直流偏磁性能的研究提供了参考。(本文来源于《沈阳工业大学》期刊2019-06-04）

### 损耗模型论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

通过研究二维光子晶体的晶格结构、介质柱折射率、介质柱占空比,得到叁者与带隙宽度的分布关系,再进一步结合其衍射效率研究各种缺陷模式,得到多种缺陷模式的衍射谱结构,并由此提出多种二维光子晶体波导的传输构型,结合介质柱占空比对带隙的影响,提出介质柱占空比优化方案,从而设计出理论上效率优异的光子晶体波导结构。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 损耗模型论文参考文献

[1].李探,尹诗媛,姚志,陈东,尹太元.构建虚拟桥臂数学模型的MMC阀损耗快速计算方法研究[J].电网技术.2019

[2].张艳荣.改变光波传输方向的两个无损耗光子晶体波导模型[J].河南科技.2019

[3].赵志刚,魏乐,郭莹,刘佳,杨凯.基于修正Bertotti模型的变压器铁心谐波磁损耗计算与验证[J].天津大学学报(自然科学与工程技术版).2019

[4].郭磊磊,晋玉祥,罗魁.改进的低损耗并网逆变器双矢量模型预测电流控制方法[J].电力自动化设备.2019

[5].李丹丹,杨娜,乔振阳,宋寅卯,李永建.电工设备铁心磁滞损耗的改进模型[J].科学技术与工程.2019

[6].王紫阳,廖薇,孙悦.一种基于人体通信的路径损耗模型[J].无线电通信技术.2019

[7].宁录前,王思琦,张谦,李珂,刘伟.基于HF传输损耗模型的平静海洋反射特征的研究[J].科技资讯.2019

[8].李国文,杭丽君,钱语安,童安平,杨益平.考虑损耗的DAB变换器简化模型及线性化控制方法[J].高电压技术.2019

[9].赵亚楠,严天峰,伍忠东,高锐.基于室内无线模型的穿墙损耗校正[J].宇航计测技术.2019

[10].康丽.直流偏磁下Steinmetz损耗模型研究[D].沈阳工业大学.2019

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b4add2ffefed82ce2e2c8950.html