# 不同运行方式曝气生物滤池的脱氮效能的研究

### 论文摘要

本试验以两个不同运行方式的曝气生物滤池作为研究对象,一种为传统曝气生物滤池运行方式,另一种为前置反硝化曝气生物滤池运行方式,分别称之为1#反应柱和2#反应柱。两反应柱进水均采用向上流,填料均为陶粒,均以生活污水为处理对象,试验对比研究了两反应柱的挂膜与启动,以及影响两反应柱脱氮处理效能的主要因素,包括填料层高度、气水比、水力停留时间、回流比等几个方面。主要得出以下结论:1.两个运行方式的BAF所需的启动挂膜时间相差无几,启动时间均为20d左右。2.挂膜过程中,两反应柱的CODcr和NH4+-N去除率不是同步提高的。在试验进水条件下,两种运行方式BAF有几乎相同CODcr去除规律,挂膜初期前置反硝化BAF的NH4+-N去除率小于BAF。挂膜启动成功后,两种运行方式的CODcr,NH4+-N平均去除率分别能稳定在70%和90%以上。3.对两反应柱中的生物膜剥离进行镜检,发现两BAF中好氧段存在着相同的生物相,前置反硝化BAF的缺氧段内存在反硝化作用的生物絮体。4.当水温为28.0～30.24℃,本试验比较了在进水CODcr浓度为290.63～305.47mg/L, NH4+-N浓度为37.21～40.24 mg/L,气水比为3:1,2#反应柱回流比为1:1条件下不同水力停留时间（HRT=12h、10h、8h）对两反应柱在填料沿程高度上处理效能的影响。试验表明,1#反应柱CODcr处理效果的最佳填料层高度为75cm～100cm,2#反应柱CODcr处理效果的最佳填料层高度为25cm～100cm,它们的CODcr去除率均在70%左右;两反应柱氨氮去除率在填料层高度50cm后是相似的,硝化氨氮的最佳填料层高度均为75～125cm,它们的氨氮去除率均在90%以上;1#反应柱的TN去除发生在整个反应柱上,但去除效果不佳,其去除率仅为23%左右,2#反应柱的TN去除主要发生前25cm厚的缺氧区,25cm后的好氧区有一定TN去除,最终TN的去除率达60%左右。5.当水温为20.0～30.5℃,本试验比较了进水CODcr浓度为274.50～329.25mg/L,NH4+-N浓度为34.83～41.86 mg/L, 2#反应柱的回流比为1:1的条件下不同水力停留时间（HRT=12h、10h、8h）对两反应柱处理效能的影响。反应柱在各HRT条件下运行5d。试验表明,两反应柱在水力停留时间为10h达到最佳。1#反应柱的CODcr、NH4+-N、TN的去除率分别为72.63%、97.83%、21.36%;2#反应柱的CODcr、NH4+-N、TN的去除率分别为71.67%、99.45%、61.39%。6 .当水温为26.5～30.5℃,本试验比较了在相同的水力停留时间（HRT=10h）,进水CODcr浓度为274.50～327.23mg/L,NH4+-N浓度为32.61～41.86 mg/L,2#反应柱的回流比为1:1的条件下不同气水比（3:1、4:1、5:1）对两反应柱处理效能的影响。反应柱在各气水比条件下运行5d。试验表明,两反应柱在气水比为3:1下达到最佳。1#反应柱的CODcr、NH4+-N、TN的去除率分别为69.30%、88.31%、25.76%;2#反应柱的CODcr、NH4+-N、TN的去除率分别为69.11%、98.28%、64.04%。7.在水温为25.2～29.8℃,本试验比较了2#反应柱在CODcr进水浓度为295.45～349.54mg/L,NH4+-N平均进水浓度为32.61～44.18mg/L, HRT为10h,气水比为3:1条件下不同回流比（100%、200%、300%、400%）对反应柱处理效能的影响。反应柱在各回流比工况下运行5d。试验表明,2#反应柱在回流比为3:1下达到最佳。其的CODcr、NH4+-N、TN的去除率分别为72.66%、98.10%、80.29%。8.在本试验中,传统BAF工艺对TN去除效果不理想,最高脱氮率仅为25%左右。前置反硝化BAF工艺具有较好的脱氮效果,最高脱氮率可达80%左右。两工艺对CODcr, NH4+-N都具有理想的去除效果,但去除机理及规律有不同之处。由于回流作用,使得前置反硝化工艺抗冲击的能力较强,出水水质相对较好,但是这势必增加动力消耗,导致运行成本的上升。因此,如果没有脱氮要求,尤其是当原水中CODcr浓度较低时,建议采用同步硝化反硝化工艺。如果有脱氮要求,应采用前置反硝化工艺。另外,如果原水CODcr浓度较高,尽管没有脱氮要求,仍可选择前置脱氮工艺,因为缺氧区快速CODcr的降解降低了后续好氧段的负荷,同时又可实现脱氮功能,一举两得。回流水的稀释作用,使得前置反硝化工艺去除CODcr以及NH4+-N的稳定性要远远高于同步硝化反硝化工艺。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 课题研究背景及意义

- 1.2 曝气生物滤池工艺与前置反硝化曝气生物滤池工艺简介

- 1.2.1 曝气生物滤池工艺原理

- 1.2.2 前置反硝化曝气生物滤池工艺原理

- 1.2.3 曝气生物滤池结构构造

- 1.2.4 曝气生物滤池工艺类型

- 1.2.5 曝气生物滤池工艺流程

- 1.2.6 曝气生物滤池优缺点比较

- 1.3 影响曝气生物滤池工艺与前置反硝化BAF 工艺的关键要素

- 1.3.1 填料

- 1.3.2 负荷

- 1.3.3 反冲洗

- 1.3.4 气水比

- 1.3.5 回流比

- 1.4 曝气生物滤池与前置反硝化BAF 工艺在水处理领域的发展

- 1.4.1 曝气生物滤池在水处理领域的应用概述

- 1.4.2 国内外曝气生物滤池与前置反硝化BAF 工艺的研究进展

- 1.5 曝气生物滤池与前置反硝化BAF 工艺的脱氮效能的研究

- 1.5.1 曝气生物滤池同步硝化反硝化的研究

- 1.5.2 曝气生物滤池的前置反硝化的机理研究

- 第二章 试验装置及研究方法

- 2.1 试验装置

- 2.2 试验研究内容与方法

- 2.2.1 研究内容

- 2.2.2 研究方法

- 第三章 不同运行方式BAF 启动与挂膜的对比分析

- 3.1 启动与挂膜试验

- 3.2 试验水质

- 3.3 试验结果与分析

- 3.3.1 挂膜试验阶段初期运行结果与分析

- 3.3.2 挂膜试验阶段后期运行结果与分析

- 3.4 挂膜成功后生物膜的观察分析

- 3.5 本章小结

- 第四章 影响不同运行方式BAF 脱氮效能的主要因素

- 4.1 填料层高度对不同运行方式 BAF 脱氮效能的影响

- 4.1.1 试验工况

- cr 去除效果的影响'>4.1.2 填料层高度对CODcr去除效果的影响

- 4.1.3 填料层高度对氨氮去除效果的影响

- 4.1.4 填料层高度对总氮去除效果的影响

- 4.2 水力停留时间对不同运行方式BAF 脱氮效能的影响

- 4.2.1 试验工况

- cr 去除效果的影响'>4.2.2 水力停留时间对CODcr去除效果的影响

- 4.2.3 水力停留时间对氨氮去除效果的影响

- 4.2.4 水力停留时间对总氮去除效果的影响

- 4.3 气水比对不同运行方式BAF 脱氮效能的影响

- 4.3.1 试验工况

- cr 去除效果的影响'>4.3.2 气水比对CODcr去除效果的影响

- 4.3.3 气水比对氨氮去除效果的影响

- 4.3.4 气水比对总氮去除效果的影响

- 4.4 回流比对前置反硝化BAF 工艺脱氮效能的影响

- 4.4.1 试验工况

- cr 去除效果的影响'>4.4.2 回流比对CODcr去除效果的影响

- 4.4.3 回流比对氨氮去除效果的影响

- 4.4.4 回流比对总氮去除效果的影响

- 4.5 本章小结

- 第五章 结论与建议

- 5.1 结论

- 5.2 建议

- 参考文献

- 致谢

- 附录

- 作者攻读硕士学位期间发表的论文

- 作者简历

### 相关论文文献

- [1].污水处理脱氮除磷新工艺研究现状[J]. 建材与装饰 2017(48)

- [2].载铝活性炭纤维的制备及其脱氮除磷性能[J]. 工业水处理 2020(11)

- [3].脱氮除磷新工艺在污水处理中的应用研究[J]. 环境与发展 2020(09)

- [4].水处理中脱氮除磷的理论与技术研究[J]. 内蒙古科技与经济 2019(17)

- [5].膜生物反应器强化脱氮除磷组合工艺研究进展[J]. 污染防治技术 2013(05)

- [6].利用微藻在养殖污水中脱氮除磷的方法研究[J]. 山东工业技术 2017(09)

- [7].大港焦化蜡油络合脱氮-催化裂化组合工艺[J]. 广州化工 2015(17)

- [8].强化低温域人工湿地脱氮除磷进展研究[J]. 工业安全与环保 2013(09)

- [9].焦化柴油络合脱氮剂的脱氮性能评价[J]. 应用科技 2011(07)

- [10].膜生物反应器强化脱氮除磷的研究进展[J]. 化工进展 2009(06)

- [11].氧化沟工艺脱氮除磷特征影响因素分析[J]. 科学技术与工程 2020(22)

- [12].一株反硝化聚磷菌的筛选及其脱氮除磷性能研究[J]. 青岛大学学报(自然科学版) 2016(02)

- [13].焦化蜡油络合脱氮剂通用性能考察[J]. 化工中间体 2014(01)

- [14].焦化柴油络合脱氮剂的开发和性能评价[J]. 石油炼制与化工 2011(06)

- [15].污水处理厂生化系统的脱氮除磷运行分析[J]. 三峡环境与生态 2009(05)

- [16].一体化脱氮除磷反应器研究进展[J]. 水处理技术 2014(08)

- [17].焦化蜡油络合脱氮-催化裂化优化加工工艺技术[J]. 石油化工应用 2014(08)

- [18].同步硝化反硝化脱氮机理及影响因素研究[J]. 东北电力大学学报 2013(04)

- [19].投药方式对鸟粪石法脱氮除磷的影响[J]. 环境工程学报 2011(01)

- [20].移动床生物膜反应器脱氮除磷研究进展[J]. 广东化工 2011(04)

- [21].天然沸石的脱氮除磷研究[J]. 工业用水与废水 2011(03)

- [22].同步脱氮除磷好氧颗粒污泥的特性及其反应过程[J]. 浙江万里学院学报 2009(02)

- [23].城市污水处理厂脱氮除磷调控参数的研究[J]. 给水排水 2008(03)

- [24].低温吸附技术在脱氮油精制中的应用[J]. 润滑油 2008(05)

- [25].原位生物修复脱氮墙去除地下水硝酸盐的进展[J]. 安徽农业科学 2008(29)

- [26].农业氮污染治理技术中脱氮菌的研究进展[J]. 广东农业科学 2020(02)

- [27].基于铁碳内电解的物化—生物耦合深度脱氮[J]. 水处理技术 2016(10)

- [28].有机碳源下废水厌氧氨氧化同步脱氮除碳[J]. 生物工程学报 2014(12)

- [29].焦化蜡油络合脱氮剂的研究[J]. 炼油与化工 2012(05)

- [30].序批式活性污泥法单级自养脱氮特性试验研究[J]. 水处理技术 2011(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b4c2d06c8107fb4f044e4c9a.html