# 电火花成型加工多路信息检测技术研究

### 论文摘要

电火花成型加工正在不断的发展中。它特有的以柔克刚和精密细微等加工特点,为各种复杂和新型材料的加工提供了很好的平台。此外,电火花成型加工技术为工业产品的改革提供了新的加工手段,为科技的发展提供了新的实验设计平台。由于电火花加工技术发展迅速,一些机床在由于控制精度不高而被淘汰,可以依靠较低的改造费用使资源得到合理利用。针对传统模糊控制技术的不足,研究了模糊控制器的特点,设计了多路信息采集耦合控制的方法,提高了模糊控制器的控制精度。本文研究成果如下：(1)提出了多路信息采集的新方法深入分析电火花成型加工过程,分析了已有电火花成型加工的间隙状态检测手段和特点。在对以往放电间隙检测方法分析判别的基础上,提出了多路信息采集的模糊控制技术。(2)设计了多路采集电路为了提高信息采集效率,以常用的双输入单输出模糊控制器为基础,研制了一种优化模糊控制器。可以同时采集到放电间隙的平均电压、峰值电压、平均电流和峰值电流,对其进行综合控制。采集到的信息进行逻辑计算后,得到一个输出脉冲数来控制电极的运动状态。该优化模糊控制器以两类四种采集信息为输入量,以脉冲数为输出量。对进行间隙电压和间隙电流双路采集,最后耦合两种情况,输出模糊控制量。(3)编写了模糊控制程序,并进行仿真实验。编写了MATLAB软件环境下的实现程序,通过程序的运行,从仿真方面检测模型控制的效果。MATLAB软件可以用来动态系统仿真、建模和分析。可以仿真的类型有线性系统、非线性系统,连续系统和离散系统等。设计了针对软件控制系统特性的硬件方面,为控制系统的实现提供平台。对系统设计的软硬件同时进行调试,经过仿真结果分析,验证了程序的运行可以控制伺服系统的运动,可视性好。将模糊PID控制与传统PID控制相对比,得到的控制曲线,显示了模糊PID的优越性。将此模糊控制技术应用于电火花的成型加工,解决了信息采集效率不够高的问题。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 选题的背景和意义

- 1.2 电加工的发展进程

- 1.3 智能控制的最新进展

- 1.4 国内外电加工智能控制技术的发展状况

- 1.5 课题的主要研究内容

- 1.6 电火花成型机床的发展方向

- 第二章 电加工原理及多路信息采集电路的设计

- 2.1 电加工原理及间隙状态检测

- 2.1.1 电火花加工原理

- 2.1.2 火花放电的电压与电流特性

- 2.1.3 加工过程中的影响因素

- 2.2 间隙放电状态检测的方法

- 2.2.1 间隙状态检测的常用方法

- 2.2.2 脉冲有效利用率检测法

- 2.2.3 其他间隙状态检测方法

- 2.3 多路信息采集电路的研究

- 2.3.1 传统间隙状态检测电路

- 2.3.2 多路采样电路的设计

- 2.4 本章小结

- 第三章 电火花成型加工的伺服系统设计

- 3.1 电火花加工伺服系统

- 3.1.1 伺服系统概念

- 3.1.2 电火花加工的伺服特性曲线

- 3.2 电火花伺服硬件的设计

- 3.2.1 直流伺服电机的研究

- 3.2.2 运动控制卡的设计

- 3.3 DK7140电加工控制系统研究

- 3.3.1 工作台伺服系统研究

- 3.3.2 伺服系统的研究

- 3.3.3 脉冲当量和滚珠丝杠的选型

- 3.4 本章小结

- 第四章 电火花加工智能控制系统的研究

- 4.1 电加工间隙检测

- 4.2 模糊控制器的设计

- 4.2.1 模糊控制器的结构

- 4.2.2 模糊控制器规则的建立

- 4.2.3 模糊控制关系的耦合

- 4.2.4 模糊控制器的实现途径

- 4.3 本章小结

- 第五章 电火花成型加工模糊控制的实现

- 5.1 控制系统的硬件设置

- 5.1.1 硬件接线方法和调试

- 5.1.2 基于运动控制卡的控制系统调试

- 5.2 EDM加工模糊控制架构

- 5.3 EDM程序调试

- 5.3.1 电火花加工软件设置

- 5.4 EDM加工的仿真设计

- 5.5 本章小结

- 第六章 总结与展望

- 6.1 总结

- 6.2 建议与展望

- 致谢

- 参考文献

- 研究生期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].电火花成型加工中两类常见问题的处理对策探析[J]. 中国农机化 2012(03)

- [2].电火花成型加工中石墨电极的应用探索[J]. 广西轻工业 2008(02)

- [3].4Cr5MoSiV电火花成型加工关联分析[J]. 机电产品开发与创新 2020(05)

- [4].电火花成型加工中排渣技术的应用[J]. 大众科技 2012(06)

- [5].电火花成型加工304钢响应建模及工艺参数优化[J]. 机械设计与制造 2020(10)

- [6].面向校内生产实习的电火花成型加工技术在线示教系统探索和研究[J]. 中国现代教育装备 2019(01)

- [7].电极损耗分层预变形补偿方法[J]. 浙江大学学报(工学版) 2017(03)

- [8].电火花成型加工在模具制造上的应用[J]. 科学技术创新 2019(27)

- [9].为了懂“理”讲“理”的技术工人[J]. 江苏教育 2010(Z3)

- [10].A型精密数控电火花成型机床特性及应用[J]. 模具制造 2012(04)

- [11].EMD/EDW电火花成型加工技术的MOOC教学(翻转课堂)的探索[J]. 科技经济导刊 2018(22)

- [12].基于电火花成型加工实验的电极损耗的研究[J]. 科技资讯 2009(17)

- [13].电火花加工状态识别与伺服系统的复合式模糊控制[J]. 制造业自动化 2008(01)

- [14].数控电火花成型加工的质量问题分析及对策研究[J]. 赤峰学院学报(自然科学版) 2015(08)

- [15].三坐标电火花成型机自动换刀功能实现[J]. 中国新技术新产品 2014(03)

- [16].钛合金电火花加工技术的研究进展[J]. 机械制造 2016(02)

- [17].浅议电火花成型加工在模具教学中的应用[J]. 职业 2012(26)

- [18].基于灰色理论的多曲率油槽电火花成型加工参数优化[J]. 北京理工大学学报 2009(07)

- [19].电火花型腔加工工艺研究[J]. 河南科技 2014(23)

- [20].电火花成型加工的分类耦合模糊控制[J]. 山东理工大学学报(自然科学版) 2011(03)

- [21].直线驱动的电火花成型机速度优化控制[J]. 轻工机械 2013(04)

- [22].冲液对电火花加工电极损耗的影响研究[J]. 系统仿真学报 2011(07)

- [23].基于电火花成型的联接套加工工艺及其工装设计[J]. 制造技术与机床 2010(03)

- [24].电火花改性表面池沸腾换热特性[J]. 化工进展 2018(12)

- [25].集束电极电火花加工模具型腔的技术研究[J]. 制造技术与机床 2016(03)

- [26].浅析电火花线切割一般工艺[J]. 中国新技术新产品 2011(24)

- [27].数控精密电火花与线切割加工在现代模具加工中的应用[J]. 模具工业 2008(05)

- [28].特种加工对机械加工工艺的突破及变革[J]. 机械工程师 2017(05)

- [29].基于智能控制的电火花加工方法的研究[J]. 机床与液压 2013(15)

- [30].线切割加工模具电极丝对工艺指标的影响[J]. 齐齐哈尔职业学院学报 2008(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b4cfcea1b90e690f8038dc6f.html