# 大庆油污土壤生物修复实验研究

### 论文摘要

我们知道,石油是宝贵的自然资源,石油为国民经济的发展提供动力,但是它一旦进入环境就变成了污染物。有的学者研究发现,它里面所含的一些链烷烃、环烷烃、芳香烃和杂原子化合物具有致畸、致癌、致突变的潜在性。尤其是石油进入土壤后,不仅会对自然环境造成严重破坏,而且通过食物链危害人类的健康。因此,进行大庆地区油污土壤的生物修复实验研究具有重要的实际意义。本文通过实地考查,选取了大庆地区常见的植物用于研究油污土壤的植物修复;对于微生物修复则采用生物泥浆法,震荡24天之后分析各个因素对微生物修复的影响程度;而植物-微生物联合修复实验使用现场取样室内检测方法,对野外不同时间的落地原油进行分析研究。1.室内环境条件下植物修复油污土壤选用芦苇、香蒲、羊草等植物栽种于不同浓度的油污土壤中,定期取样分析土壤中石油类污染物的含量,并用气相色谱分析石油中各组分的降解情况。研究表明,植物对土壤中的石油污染物有降解作用,芦苇的吸收降解能力相对较强;植物对石油组分的降解速度都不尽相同,低分子量烷烃明显大于高分子量烷烃;随着植物的生长天数增加,土壤中石油有机质含量逐渐降低。2.微生物修复的室内模拟实验研究人工配制不同浓度的油污土,称取15g油污土样和150ml水配成浓度为9.09%的泥浆,放在空气浴震荡器中进行震荡,分析不同因素对微生物降解的影响。研究表明,温度对微生物降解效率的影响很大,最佳温度是40℃;微生物降解能力与营养物质之间无直接相关性,且表面活性剂的影响甚微。实验得出微生物降解的最佳条件为:营养物（N/P）的配比为10:1,电子受体H2O2量累积14ml,含水量50%。石油污染物浓度是影响微生物修复的重要因素,低浓度时对微生物降解影响不大,但高浓度则对微生物有一定的毒害作用。3.油污土壤综合降解作用实验与分析测试研究采集校内04年9月埋在不同地方的石油污染土样,送回实验室进行分析。研究表明,土壤中确实存在嗜油微生物,有机质含量相对上一年明显减少,有植物存在的地方,根际微生物活性增强,降解效果好于没有植物生长的地方。从气相色谱的定量分析上可以看出,正构烷烃的降解速度大于异构烷烃。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 创新点摘要

- 引言

- 第一章 生物修复石油污染土壤的研究进展

- 1.1 生物修复的定义与分类

- 1.1.1 生物修复的定义

- 1.1.2 生物修复的分类

- 1.2 生物修复的研究进展及展望

- 1.2.1 生物修复的研究进展

- 1.2.2 生物修复技术展望

- 1.3 油污土壤植物－微生物联合修复技术

- 1.4 油污土壤生物修复研究的目的意义

- 第二章 大庆油污土壤植物修复实验研究

- 2.1 植物修复技术概述

- 2.1.1 植物修复的定义

- 2.1.2 植物修复的机理

- 2.1.3 植物修复技术影响因素

- 2.2 土壤样品的采集与处理

- 2.2.1 样品准备

- 2.2.2 仪器和试剂

- 2.3 实验过程

- 2.3.1 实验方法

- 2.3.2 实验操作

- 2.4 实验数据分析

- 2.4.1 定量分析

- 2.5 GC 分析数据

- 2.5.1 定量分析

- 2.5.2 定性分析

- 2.6 本章结论

- 第三章 大庆油污土壤微生物修复室内模拟实验研究

- 3.1 微生物修复技术概述

- 3.1.1 微生物修复的定义

- 3.1.2 微生物修复的机理

- 3.1.3 微生物修复的影响因素

- 3.2 实验方法

- 3.2.1 微生物各影响因素的测定方法

- 3.3 实验材料和实验准备

- 3.3.1 实验材料

- 3.3.2 实验仪器和药品

- 3.3.3 实验样品的配制

- 3.4 实验数据分析

- 3.4.1 含油土壤中微生物数量的测定

- 3.4.2 油污土有机质含量影响因素研究

- 3.4.3 油污土石油组分定量分析影响因素研究

- 3.4.4 各影响因素对油污土样品定性结果的分析

- 3.5 本章结论

- 第四章 大庆油污土壤联合修复实验研究

- 4.1 植物－微生物联合修复概述

- 4.1.1 联合修复的定义

- 4.1.2 联合修复的机理

- 4.1.3 联合修复的影响因素

- 4.2 土壤样品采集和制备

- 4.2.1 样品采集

- 4.2.2 室内土壤样品的处理

- 4.2.3 仪器和试剂

- 4.3 实验准备

- 4.3.1 地表石油的抽提

- 4.3.2 实验样品配制

- 4.4 实验数据分析

- 4.4.1 地表石油自然降解定量分析特征

- 4.4.2 地表石油自然降解定性分析特征

- 4.5 本章结论

- 第五章 结论

- 参考文献

- 发表文章目录

- 致谢

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].微生物降解苯系污染物的机理及研究进展[J]. 中国资源综合利用 2020(01)

- [2].微生物降解秸秆的研究进展[J]. 食品与发酵科技 2020(02)

- [3].微生物降解木质素及其工业应用[J]. 生命的化学 2020(06)

- [4].微生物降解昭通褐煤提高游离腐殖酸含量[J]. 江苏农业科学 2020(17)

- [5].利用微生物降解农药污染[J]. 生物学教学 2010(04)

- [6].微生物降解塑料技术可行性研究取得突破[J]. 塑料科技 2017(04)

- [7].微生物降解农药残留技术研究[J]. 种子科技 2017(03)

- [8].微生物降解呋喃丹的研究进展[J]. 微生物学通报 2017(07)

- [9].分子生物技术在微生物降解环境污染物中的应用[J]. 民营科技 2017(09)

- [10].高效液相色谱—紫外检测法测定微生物降解体系中己烯雌酚含量[J]. 食品与机械 2016(01)

- [11].微生物降解农药研究[J]. 北京农业 2015(08)

- [12].十溴联苯醚微生物降解的研究进展[J]. 吉林大学学报(医学版) 2015(05)

- [13].突破秸秆微生物降解关键技术,实现产业化[J]. 中国农资 2017(19)

- [14].农药的微生物降解研究现状[J]. 河南科技学院学报(自然科学版) 2020(05)

- [15].鸡粪中雌激素的检测及微生物降解[J]. 农业资源与环境学报 2020(02)

- [16].煤微生物降解转化研究现状进展[J]. 环境与发展 2019(10)

- [17].有机磷农药微生物降解技术的研究进展[J]. 吉林农业 2013(08)

- [18].新技术在农药微生物降解中的应用[J]. 生物技术通报 2010(03)

- [19].微生物降解农药的研究进展[J]. 植物保护 2010(03)

- [20].有机磷农药的微生物降解技术研究进展[J]. 广西农业科学 2010(10)

- [21].芳香族硝基化合物的微生物降解[J]. 化学进展 2009(Z1)

- [22].微生物降解苯胺的研究进展[J]. 污染防治技术 2009(01)

- [23].微生物降解多环芳烃研究[J]. 畜牧与饲料科学 2009(10)

- [24].微生物降解农药的研究进展[J]. 安徽农业科学 2008(24)

- [25].微生物降解联苯的研究进展[J]. 生物技术 2008(05)

- [26].邻苯二甲酸酯的微生物降解研究进展[J]. 安徽农学通报 2020(18)

- [27].多溴联苯醚的微生物降解机制研究进展[J]. 生物工程学报 2019(11)

- [28].微生物降解有机农药的研究进展[J]. 内蒙古林业科技 2013(04)

- [29].磺酰脲类除草剂的微生物降解研究进展[J]. 农药科学与管理 2014(09)

- [30].微生物降解煤的研究及其应用[J]. 煤炭加工与综合利用 2009(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b4ddfbe1cf08d49a1d3be691.html