# 智能电气阀门定位器控制算法研究及实现

### 论文摘要

阀门定位器广泛应用于工业现场,其控制算法是决定控制品质的重要因素。国外已生产销售从机械式、电子式过渡到智能型和总线型的电气阀门定位器,其功能完善,具有零超调,低故障率,稳定性高等优点,占据了国内大部分市场。国产阀门定位器故障率较高,占有市场比重非常小。其主要问题在于控制算法稳定性不高。因此对智能电气阀门定位器控制算法的研究是非常必要的。本文介绍一种适用于智能电气阀门定位器的智能控制算法,它结合了模糊自适应PID控制和Smith预估控制方法。该方法可以在线调整控制参数,对不确定模型的系统有很好的控制效果。首先,对气动阀门定位器的工作特性和控制算法进行研究,确定了控制策略。采用Smith预估模糊自适应PID控制,根据阀门定位器特性建立了模糊控制规则。提高了阀门定位器的定位速度和精度。然后,在MATLAB/SIMULINK中建立了以气动执行器的执行机构为控制对象,Smith预估模糊自适应PID控制器为主要控制方法的系统仿真模型。最后,通过加入气压干扰、延时等因素,测试该控制算法的鲁棒性,稳定性,跟随性等性能。并对比了其他的控制算法。Smith预估模糊自适应PID控制具有明显的优势。Smith预估模糊自适应PID控制算法应用于智能电气阀门定位器具有简单,响应速度快,无超调,鲁棒性高,适用范围广及抗干扰能力强等优点,有着广泛的市场需求。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 智能阀门定位器控制算法研究背景及意义

- 1.2 智能电气阀门定位器的发展

- 1.2.1 传统气动阀门定位器

- 1.2.2 普通智能型电气阀门定位器

- 1.2.3 基于HART协议的智能电气阀门定位器

- 1.3 论文研究内容及技术关键

- 1.3.1 研究工作

- 1.3.2 技术关键

- 1.4 本文的内容安排

- 第二章 智能型电气阀门定位器概述

- 2.1 阀门定位器概述

- 2.1.1 阀门定位器的工作原理

- 2.1.2 阀门定位器的分类

- 2.1.3 定位器的作用方式

- 2.1.4 定位器的输入信号种类

- 2.1.5 控制信号与阀门开度的关系

- 2.1.6 阀门定位器的作用

- 2.2 阀门定位器的总体结构

- 2.2.1 电气阀门定位器结构

- 2.2.2 电气阀门定位器组成部分的介绍

- 第三章 智能阀门定位器硬件系统设计

- 3.1 智能型电气阀门定位器的设计目的及要求

- 3.1.1 设计目的

- 3.1.2 硬件电路设计要求

- 3.1.3 本论文研究的智能阀门定位器所要达到的指标

- 3.2 低功耗设计

- 3.2.1 二线制仪表

- 3.2.2 系统的低功耗要求

- 3.2.3 低功耗解决设计及实现

- 3.3 智能电气阀门定位器硬件解决方案

- 第四章 智能电气阀门定位器控制算法研究

- 4.1 PID控制

- 4.2 自适应控制

- 4.3 模糊控制

- 4.3.1 模糊控制的特点

- 4.3.2 模糊控制的基本原理

- 4.4 Smith预估控制

- 4.5 复合控制

- 4.6 Smith预估模糊自适应PID控制器的设计

- 4.6.1 控制原理

- 4.6.2 Smith模糊PID控制器设计

- 4.7 智能阀门定位器控制算法设计

- 4.7.1 粗调段控制策略

- 4.7.2 细调段控制策略

- 4.7.3 微调段控制策略

- 4.7.4 死区段控制策略

- 第五章 阀门定位器控制算法仿真分析

- 5.1 执行机构的传递函数

- 5.2 系统的整体设计

- 5.2.1 模糊自适应fapid控制部分

- 5.2.2 PWM控制部分

- 5.2.3 Smith预估控制器部分

- 5.3 阀门定位器模型仿真

- 5.3.1 阶跃响应测试

- 5.3.2 鲁棒性测试

- 5.3.3 系统跟随性

- 5.3.4 PWM仿真

- 5.3.5 抗干扰性测试

- 结论

- 致谢

- 参考文献

- 在校科研工作

### 相关论文文献

- [1].灰色预测模糊自适应PID控制的城轨列车智能驾驶系统研究[J]. 测控技术 2020(03)

- [2].基于模糊自适应PID控制的智能配肥系统的设计与试验[J]. 计算机与数字工程 2020(09)

- [3].模糊自适应PID控制器的设计研究[J]. 信息通信 2017(01)

- [4].基于模糊自适应PID控制的直流电机调速系统[J]. 通信电源技术 2017(01)

- [5].分析模糊自适应PID控制器的设计及应用[J]. 山东工业技术 2017(07)

- [6].基于模糊自适应PID算法的三轴稳定器研究[J]. 河北工业大学学报 2017(03)

- [7].模糊自适应PID控制在浆纱机温度控制中的应用[J]. 德州学院学报 2017(04)

- [8].基于模糊自适应PID的热交换器温度控制仿真[J]. 工业控制计算机 2017(08)

- [9].模糊自适应PID控制器的设计[J]. 九江学院学报(自然科学版) 2017(02)

- [10].圆柱零件加工用直线电机模糊自适应PID控制及建模[J]. 西安工业大学学报 2015(12)

- [11].基于模糊自适应PID控制的飞轮充电系统研究[J]. 工业控制计算机 2016(11)

- [12].模糊自适应PID无刷直流电机转速控制系统建模与仿真[J]. 机电技术 2014(06)

- [13].模糊自适应PID控制在舰船摇摆台中的应用研究[J]. 价值工程 2015(33)

- [14].基于模糊自适应PID的恒张力卷绕系统设计[J]. 工业控制计算机 2020(07)

- [15].基于模糊自适应PID真空室温度控制的研究[J]. 组合机床与自动化加工技术 2019(11)

- [16].基于模糊自适应PID控制的矿热炉电极调节系统设计[J]. 自动化与仪表 2016(11)

- [17].基于模糊自适应PID的分布式室温监控系统设计[J]. 齐鲁工业大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [18].基于模糊自适应PID的皮带运输速度控制系统[J]. 现代电子技术 2016(11)

- [19].基于模糊自适应PID的智能车设计与实现[J]. 中国民航大学学报 2014(06)

- [20].功能性电刺激抑制震颤中的模糊自适应PID控制研究[J]. 机电一体化 2014(05)

- [21].基于模糊自适应PID算法的快速充电系统设计[J]. 自动化与仪表 2015(04)

- [22].开关磁阻电机的模糊自适应简化控制[J]. 机电工程 2014(01)

- [23].模糊自适应PID控制在针刺机稳定运行中的应用研究[J]. 天津纺织科技 2014(01)

- [24].模糊自适应PID在高炉热风炉控制中的研究[J]. 包钢科技 2014(02)

- [25].基于模糊自适应PID控制的平板硫化机温度控制系统[J]. 电脑知识与技术 2013(04)

- [26].基于模糊自适应PID控制的铅酸蓄电池充电系统仿真[J]. 低压电器 2012(02)

- [27].基于模糊自适应PID的光伏并网双闭环控制[J]. 工业控制计算机 2012(04)

- [28].基于模糊自适应PID的电动助力转向系统电流控制器研究[J]. 邢台职业技术学院学报 2012(03)

- [29].基于模糊自适应PID的加样臂位置控制[J]. 工程设计学报 2012(05)

- [30].模糊自适应PID在船舶汽柴机组并联电站中的应用研究[J]. 上海船舶运输科学研究所学报 2012(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b5187b6f0597f218982e4ff5.html