# 顺序注射化学发光法测定甲醛和盐酸克伦特罗

### 论文摘要

本文将顺序注射进样技术与化学发光检测方法联用,用于甲醛和盐酸克伦特罗含量的测定,获得了比较满意的结果。论文第一部分介绍了空气中甲醛的来源、污染现状、相关标准及盐酸克伦特罗对健康的危害,综述了国内外甲醛与盐酸克伦特罗的测定方法和进展。第二部分基于没食子酸-过氧化氢-甲醛碱性条件下产生化学发光反应的原理,建立了顺序注射化学发光测定甲醛的方法。采用单因素变换法对试样与试剂的进样顺序、试剂的浓度、体积及流速等参数进行了优化。在选定的实验条件下,甲醛浓度与化学发光强度在1.0×10-7mol/L-2.0×10-3mol/L范围内成线性关系,相关系数为0.9993。对浓度为1.0×10-6 mol/L的甲醛进行11次连续测定,相对标准偏差为2.1%,方法的检出限为5.0×10-8 mol/L,每小时可实现连续测定140次以上。对实际样品进行加标回收实验,结果满意。对环境标准样品中甲醛的测定结果与推荐值一致。建立的方法具有灵敏度较高,线性范围宽,操作简单、自动化程度高、分析速度快、试剂消耗量小、成本低等特点。第三部分采用酸性条件下高锰酸钾-甲醛-盐酸克伦特罗化学发光体系,建立了顺序注射化学发光测定盐酸克伦特罗的方法。采用单因素法对试样与试剂的进样顺序、试剂的浓度、体积及流速等参数进行了优化选择。在选定的实验条件下,盐酸克伦特罗浓度与化学发光强度在2.0x10-2 mg/L-4.0 mg/L范围内成线性关系,R=0.9980。对浓度为0.20 mg/L的盐酸克伦特罗进行11次连续测定,相对标准偏差为2.2%,方法的检出限为7.2x103 mg/L,分析速率为100次/小时。对药片中的盐酸克伦特罗进行了测定,回收率为96.6%-102.9%。第四部分对论文进行了总结和展望。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 概述

- 1.1 引言

- 1.2 空气中甲醛的来源、危害及测定方法

- 1.2.1 大气中甲醛的产生及转化

- 1.2.2 室内甲醛的来源

- 1.2.3 甲醛的危害

- 1.2.4 室内甲醛污染现状

- 1.2.5 室内空气中甲醛的卫生标准及检验方法

- 1.2.6 空气中甲醛的测定方法

- 1.3 盐酸克伦特罗简介

- 1.3.1 盐酸克伦特罗分析方法概述

- 第2章 顺序注射化学发光法测定空气中的甲醛

- 2.1 引言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 仪器装置

- 2.2.2 试剂及配制

- 2.2.3 反应原理

- 2.2.4 实验方法

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 试剂/试样组合及进样顺序的选择

- 2.3.2 化学发光强度随时间变化曲线

- 2.3.3 测量参数的优化

- 2.3.4 共存物质的影响

- 2.3.5 分析性能

- 2.3.6 空气中甲醛的测定方法比较

- 2.3.7 样品分析

- 第3章 顺序注射化学发光法测定盐酸克伦特罗

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 仪器装置及试剂

- 3.2.2 实验原理

- 3.2.3 顺序注射进样系统操作程序

- 3.2.4 实验方法

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 BPCL测定条件的选择

- 3.3.2 进样顺序对化学发光强度的影响

- 3.3.3 化学发光随时间变化曲线

- 3.3.4 测量参数的优化

- 3.3.5 共存物质的影响

- 3.3.6 分析性能

- 3.3.7 样品分析

- 第4章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 在读硕士期间撰写的论文

### 相关论文文献

- [1].顺序注射-原子吸收分光光度法测定人尿中诺氟沙星的含量[J]. 抗感染药学 2017(03)

- [2].顺序注射-紫外可见分析系统用于酶法检测尿酸[J]. 广州化工 2013(08)

- [3].顺序注射氢化物发生-原子荧光光谱法测定硅铁中的铅[J]. 河北化工 2010(08)

- [4].顺序注射原子荧光光谱法测定发硒的方法探讨[J]. 中国卫生检验杂志 2009(09)

- [5].用顺序注射光度法自动快测硫酸链霉素[J]. 计算机与应用化学 2009(10)

- [6].顺序注射氢化物发生-原子荧光光谱法测定皮革中的砷和汞[J]. 中国皮革 2009(07)

- [7].快化分离中顺序注射装置的应用[J]. 中国原子能科学研究院年报 2012(00)

- [8].程序控制顺序注射快测盐酸异丙肾上腺素[J]. 计算机与应用化学 2012(12)

- [9].微顺序注射-钙黄绿素荧光猝灭法测定利福平[J]. 分析试验室 2016(07)

- [10].顺序注射光度法测定水体中正磷酸盐[J]. 河北工业科技 2014(02)

- [11].顺序注射环定量光度法在线测定水中总铁[J]. 分析测试技术与仪器 2011(03)

- [12].顺序注射氢化物发生-原子荧光光谱法同时测定牛奶砷硒含量[J]. 济宁医学院学报 2011(03)

- [13].顺序注射氢化物发生-原子荧光光谱法测定土壤中总硒[J]. 中国热带医学 2013(02)

- [14].超声提取—顺序注射氢化物发生-原子荧光光谱法测定煤中无机砷[J]. 冶金分析 2011(03)

- [15].毛细管微萃取结合微顺序注射在线检测全血中异丙酚含量[J]. 中国现代应用药学 2016(01)

- [16].顺序注射化学发光分析法测定空气中的甲醛[J]. 发光学报 2009(04)

- [17].原子荧光光谱仪的使用与日常维护[J]. 福建建材 2014(08)

- [18].顺序注射氢化物发生-原子荧光法测定面酱中的总砷[J]. 中国调味品 2009(10)

- [19].微控技术结合顺序注射技术水质氨氮在线监测系统的研究[J]. 仪表技术与传感器 2019(10)

- [20].顺序注射-阀上实验室-化学发光法测定生物样品中的ROS[J]. 辽宁师范大学学报(自然科学版) 2013(04)

- [21].顺序注射动力学分光光度法测定环境水中甲醛含量[J]. 河北师范大学学报(自然科学版) 2009(05)

- [22].顺序注射氢化物发生-原子荧光光谱法同时测定中草药中的铋和汞[J]. 广东微量元素科学 2009(03)

- [23].北分瑞利——AF-2200顺序注射原子荧光光谱仪[J]. 现代科学仪器 2012(05)

- [24].盐浴复合热处理氰酸根顺序注射研究和测定[J]. 光谱学与光谱分析 2018(06)

- [25].顺序注射-氢化物发生原子荧光法测定水产品中无机锑[J]. 分析试验室 2013(01)

- [26].顺序注射氢化物发生-原子荧光光谱法同时测定中草药中铋和汞[J]. 分析试验室 2009(11)

- [27].顺序注射光度法自动化快速测定卡托普利[J]. 理化检验(化学分册) 2010(11)

- [28].顺序注射-化学发光联用技术测定氢化可的松含量[J]. 福建分析测试 2010(02)

- [29].顺序注射氢化物发生-原子荧光光谱法测定鲜鸡蛋中硒元素[J]. 食品科技 2010(06)

- [30].微顺序注射-镉柱还原分光光度法测定海水中总氮[J]. 分析化学 2016(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b53d44ba5a4893275f124f60.html