# 新时期下混凝土浇筑施工技术研究探讨

甘肃第九建设集团公司733000

【摘要】混凝土浇筑工作是工程施工过程中的重要内容，如果混凝土浇筑技术存在问题，将会严重影响到混凝土浇筑质量。本文笔者结合自己的实践经验分析了建筑混凝土浇筑的施工技术。

【关键词】混凝土；浇筑；施工技术

引言

浇筑技术的优劣会直接影响建筑物的质量。但是，从工程建设实际情况来看，一些工作人员往往会在混凝土浇筑过程中忽视一些技术要点，从而影响工程质量，给建筑留下安全隐患。在工程建设新时期，人们对建筑质量的要求越来越高，因此，为了确保工程的建筑质量，我们不仅要保证混凝土的质量，还要不断提高混凝土的浇筑技术水平，利用一些先进的浇筑技术，把握浇筑要点，不断提高工程的质量水准，减少建筑工程造价，促进建筑行业的可持续发展。

一、建筑混凝土浇筑的分类

1.驳岸加固双管法水下混凝土浇筑技术。保证水下混凝土浇筑质量的关键在于尽量隔断混凝土与水的接触。驳岸加固施工工艺流程和要点，包括基础开挖、钢筋混凝土方桩的沉桩、模板安装、水下混凝土浇筑，并提出了水下混凝土的质量保证措施和通病的防治方法。这种方法大大提高了混凝土浇筑的效率及质量。

2.小直径钢管法混凝土浇筑技术。A380机库小直径钢管混凝土浇筑施工过程中，采用自密实C50混凝土，通过调整混凝土配合比，分节浇筑，泵管注入及辅助振捣措施，取得了良好的效果。

3.大直径薄壁预应力输水管整体混凝土浇筑技术。在房屋建筑施工中的浇筑起到了重要的作用，越来越多的方法被应用，此技术也广泛的被应用。

二、建筑施工中混凝土浇筑前期的准备

1.混凝土浇筑前先清理干净浇筑面，待验收合格后再施工。

2.在进行第一层砼浇筑前，先铺设一层2～3cm厚与砼同一标号的水泥砂浆，这样才能保证新老混凝土施工缝面能良好结合，同时保证砂浆均匀铺设，这也是为了避免砂浆产生过厚或过薄的现象。

3.在砼浇筑时，应采用平铺法或者台阶法施工，且禁止采用滚浇法，应按照一定的次序、方向、厚度、分层进行浇筑，浇筑面要平整，在浇筑墙体时要均匀对称上升，浇筑的厚度以30～50cm为宜。

4.浇筑中宜采取先平仓后振捣的方式，切不可用振捣方式代替。其振捣的时间最好以混凝土粗骨料不再继续下沉，开始泛浆为准，排除砼内的气泡，避免因振捣时间过长或过短造成漏振、过振或欠振的现象，振捣时要快插慢拔，将振捣器插入下层砼大概5cm，不要太深，避免造成下层砼过振，振捣器的半径也不应超过振捣半径的1.5倍。

5.及时排除表面溢水并采取减少溢水的措施，切不可在模板上开孔，避免漏浆。

6.顶板浇筑时，对设置好的位移变形观测点模板进行专人观测、检查，若发生偏移，应进行模板加固。

7.为了避免运输时间长造成离析现象，应尽量把混凝土制备放在最近浇筑地方，采取分层浇筑，使每层都能被均匀压实。每层浇筑的时间间隔应限制在能保证浇筑的砼与之前浇筑的面能进行较好的结合。

8.在混凝土一次浇筑完成后，应立即用手提振捣器或者机器振捣器捣密压实后移开，避免骨料发生离析。通常情况下，振捣器不能放在之前提起的砼上。

三、混凝土浇筑施工技术要点分析

1.做好混凝土原料选择工作

混凝土原料是建筑混凝土浇筑技术施工的基础和前提条件，因此，在对建筑进行浇筑之前，首先要做好混凝土原料选择工作。在对混凝土原料进行选择的时候，一方面采购人员要做好调查研究工作，对供应商的口碑、产品质量做好试验工作，确保供应商产品质量；另一方面，采购人员要根据相关设计文件的要求，明确混凝土原料的质量标准，根据不同结构的建筑物，选择不同强度的混凝土，比如，对于室内地面混凝土或者低层建筑物，可以选择强度等级比较低一些的混凝土，而对于一些高层建筑物，就要选择强度较高的混凝土。

2.振捣以及底部预置施工技术要点

在建筑浇筑过程中，为了把其中的气泡排出，需要对混凝土进行振捣，使混凝土充分密实结合在一起，提高混凝土的强度，避免混凝土出现蜂窝麻面等现象，进而保证浇筑的效果。在振捣的过程中，需要把握好振捣的强度和频率，因为如果强度和频率过大，就会造成砂浆离析，大大降低混凝土的强度，而如果强度和频率过小，则不能使混凝土很好地密实在一起，达不到振捣的目的。另外，为了避免在建筑成品物件中出现蜂窝麻面甚至开裂等现象，在用混凝土浇筑墙体柱体这些竖直方向的承重结构时，需要用水泥砂浆预置在浇筑结构物的底部。

3.浇筑后养护工作实施要点

在混凝土浇筑之后，如果空气炎热干燥，不及时对其进行养护工作，就可能致使混凝土中的水分蒸发过快，造成混凝土脱水，降低混凝土的粘力和强度。由此可见，浇筑后混凝土的养护工作也十分重要。在对混凝土进行养护的过程中，一方面要严格按照养护时间来执行，一般来说，大面积混凝土的养护时间是28天；另一方面，施工人员要把握好混凝土周围的温度、空气湿度等，比如，如果是在北方寒冷的冬季进行施工，可以采取加筑保温层、棉被包裹、电热毯加热等方法来增加混凝土周围的环境温度，从而更好地达到养护混凝土的目的。

4.施工缝和后浇带施工技术要点

首先，在施工缝方面。施工缝是混凝土浇筑过程中常见的一种现象，它是因施工需要而在每个施工单位分区之间留设的一道缝，其实它并不是真实存在的一道缝，而只是由于后来浇筑混凝土的时间超过了以前先浇筑混凝土的初凝时间，便在先浇筑混凝土和后浇筑混凝土之间造成了一个结合面。在浇筑过程中，由于受到施工机械设备、施工人员以及施工原材料等因素的影响，无法一次性完成大面积的混凝土浇筑任务，这时就施工人员就需要预留施工缝来确保工程质量。在预留施工缝的时候，一方面，要保证预留了足够的宽度，另一方面，要确保接缝处没有杂物，干净整洁。其次，在后浇带方面。在混凝土浇筑过程中，后浇带是为了防止现浇混凝土由于收缩不均或者受到温度影响而产生一些有害的裂缝，所以，便依据施工的相关要求，在建筑物的墙、基础底板或者梁等位置设定临时施工缝，暂时把结构分为若干个部分，在构建内部收缩后，再对临时施工缝进行混凝土浇筑和振捣，这样使构件更好地连接为一个整体。在对后浇带进行浇筑处理的时候，时间最好选择在气温较低的时候，而后浇带的宽度一般室内为30mm，室外为80mm-100mm，同样要在下次施工开始的时候要保证后浇带接缝处的干净整洁无异物。

四、结语

建筑工程的混凝土施工出现的质量问题不能大意、忽略了事。要对质量问题出现的原因进行彻底分析，对症下药，在实际工程施工过程中，我们一定要采取合理的混凝土浇筑技术，并针对外界因素影响来采取合理有效的防范措施，从而确保混凝土结构的整体质量，确保工程施工项目的顺利竣工。

参考文献

[1]王石.浅谈建筑工程中水泥混凝土工程施工技术控制[J].中小企业管理与科技，2011

[3]徐松杰，刘亚坤.建筑工程中钢筋混凝土工程施工技术的探讨[J].建材与装饰，2012

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b5a0442328e57fd8dd7c7f85.html