# 固体热载体外循环移动床生物质气化工艺研究

### 论文摘要

本论文构建了基于固体热载体加热模式的逆流外循环移动床催化气化反应体系。该系统由移动床热解反应器、移动床气化反应器和流化床燃烧反应器组成。燃烧器和热解器、燃烧器和气化器之间的气氛独立分开。催化剂作为热载体在三器间循环,将半焦和催化剂积炭燃烧释放的热量提供给气化、热解反应。在固体热载体循环过程中,热解器内生物质快速热解反应、气化器内热解焦油水蒸汽催化转化反应、燃烧器内热解半焦燃烧反应和催化剂烧碳再生反应依次发生。逆流外循环移动床气化工艺综合了生物质快速热解、焦油水蒸汽催化转化、热载体加热和催化剂再生无需切换连续进行等特点。由于气化所需热量是通过燃烧催化剂积炭和半焦实现的,这使得生物质中的氢最大限度地转化为目的产物氢气成为可能。本论文主要包括以下两部分内容：在前人试验研究的基础上,对原有的外循环移动床进行改造,并进行冷态和热态试验考察其运行稳定性,以保证实验的准确可靠性。试验测试结果表明：进行改造后的外循环移动床进料系统、固体循环系统和冷凝系统都能够较好运行;重复试验表明系统试验的可重复性和准确性。在实验室规模（1 Kg／h生物质）的固体热载体外循环逆流移动床（ECCMB）反应器上研究了生物质气化工艺,考察了生物质气化的工艺条件对产品气组成和焦油产量的影响。主要的工艺条件有：热载体种类、热解温度、原料粒度、水蒸气与生物质的比（S／B）和床层高度等因素。试验表明,热解器温度为650℃,气化器温度为800℃,S／B比为0.90-1.20g／g,气化器床层高度为150mm的条件下,可以得到氢气含量35%、焦油含量2.5-3.0g／Nm3的中热值产气。实验结果验证了ECCMB工艺的可行性,固体热载体外循环移动床的运行机制有利于提高系统效率和焦油转化。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 生物质与生物质能

- 1.3 生物质气化技术

- 1.3.1 生物质气化过程的主要反应

- 1.3.2 生物质气化技术的分类

- 1.3.3 生物质气化反应器

- 1.3.4 生物质气化过程中焦油的产生及去除

- 1.4 生物质催化气化制氢工艺研究现状

- 1.5 本课题研究的主要内容,目的与意义

- 2 ECCMB生物质催化气化制氢工艺与实验装置构建

- 2.1 ECCMB生物质催化气化制氢工艺

- 2.2 ECCMB气化实验装置

- 2.2.1 实验装置的主要设计指标

- 2.2.2 实验装置的结构

- 2.3 冷态实验考察

- 2.3.1 进料系统的考察

- 2.3.2 床料循环速率的测定

- 2.3.3 颗粒在提升管内的停留时间

- 2.3.4 颗粒在反应器内的停留时间

- 2.3.5 提升管压降

- 2.4 热态试验考察

- 2.4.1 系统温度的变化

- 2.4.2 系统重复性实验

- 2.4.3 催化剂在燃烧器中的再生

- 2.5 本章小结

- 3 ECCMB生物质催化气化制氢实验研究

- 3.1 实验部分

- 3.1.1 实验原料

- 3.1.2 实验方法

- 3.1.3 产品分析

- 3.2 数据处理

- 3.2.1 产率的计算

- 3.2.2 评价气化过程的指标

- 3.3 实验结果与讨论

- 3.3.1 床料种类的影响

- 3.3.2 原料粒度的影响

- 3.3.3 热解温度的影响

- 3.3.4 S/B比的影响

- 3.3.5 床层高度的影响

- 3.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 附录A ECCMB工艺现场装置图

- 攻读硕士学位期间发表学术论文情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].生物质气化原理及设备浅析[J]. 锅炉制造 2020(02)

- [2].生物质气化过程中金属氧化物催化与结构优化的研究进展[J]. 化工新型材料 2020(04)

- [3].生物质气化过程中焦油脱除方法分析[J]. 环境保护与循环经济 2017(02)

- [4].基于RS-SPA-Markov chain的生物质气化站安全评价与预测模型研究[J]. 工业安全与环保 2016(02)

- [5].生物质气化机理与研究进展[J]. 黑龙江科技信息 2015(14)

- [6].农村实用生物质气化技术的研究[J]. 扬州工业职业技术学院学报 2009(01)

- [7].燃煤与生物质气化耦合发电技术方案分析[J]. 科技风 2019(06)

- [8].以生物质气化多联产为核心的区域综合能源系统数学优化模型[J]. 厦门大学学报(自然科学版) 2019(06)

- [9].生物质气化多联产技术的集成创新与应用[J]. 林业工程学报 2016(02)

- [10].鼓泡流化床中生物质气化的数值模拟[J]. 燃烧科学与技术 2014(06)

- [11].生物质气化工艺技术应用与进展[J]. 化工管理 2014(09)

- [12].添加生物质气化气的选择性非催化还原研究[J]. 太阳能学报 2011(01)

- [13].生物质气化制合成气技术研究进展[J]. 现代化工 2011(07)

- [14].芬兰将建世界最大生物质气化工厂[J]. 国际造纸 2011(05)

- [15].基于热化学平衡的生物质气化过程建模[J]. 锅炉技术 2010(05)

- [16].生物质气化的分布式冷热电联供系统研究[J]. 农业机械学报 2010(11)

- [17].生物质气化站在新农村建设中的应用[J]. 建设科技 2009(04)

- [18].基于生物质气化的冷热电联供系统探讨[J]. 节能技术 2008(05)

- [19].农村生物质气化供暖经济和环境效益浅析[J]. 中国工程咨询 2017(09)

- [20].生物质气化-燃煤耦合发电气化模型研究[J]. 分布式能源 2018(01)

- [21].燃煤生物质气化耦合发电项目效益及风险分析[J]. 设备管理与维修 2018(20)

- [22].生物质气化焦油脱除方法研究进展[J]. 生物化工 2016(06)

- [23].生物质气化耦合燃煤锅炉对燃烧安全性的影响[J]. 科技创新与应用 2017(19)

- [24].国内外新能源开发资料选登[J]. 水电与新能源 2017(08)

- [25].生物质气化热电气联供技术产业化[J]. 高科技与产业化 2015(06)

- [26].氧气对生物质气化气及焦油成分影响的实验研究[J]. 上海理工大学学报 2014(04)

- [27].生物质气化制备合成天然气技术的研究进展[J]. 化工进展 2013(01)

- [28].考虑焦油的生物质气化过程热力学模型[J]. 农业工程学报 2013(S1)

- [29].原料烘焙预处理对生物质气化的影响综述[J]. 生物质化学工程 2013(06)

- [30].生物质气化与催化剂的研究进展[J]. 生物质化学工程 2012(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b5a4dfc2747d558ddcce9109.html