# OFDM系统中同步与信道估计技术的研究

### 论文摘要

OFDM技术已经成为宽带移动通信系统研究的热点之一,未来的第四代移动通信系统很有可能采用该技术,但影响OFDM系统性能的两个关键技术——同步和信道估计的算法还有待进一步完善。本文首先研究了同步技术,在分析了各种级别的同步误差对系统性能影响的基础上,对基于循环前缀的ML算法和基于训练序列的S&C算法以及其改进算法进行了重点研究,并且对各种算法进行了仿真。接着,本文研究了信道估计技术,主要研究了基于导频辅助的信道估计,在研究了基于LS准则和MMSE准则的信道估计算法及其改进算法之后,对非导频位置上的插值算法进行了研究,并且在最后给出了各种算法的仿真分析。在以上研究的基础上,本文改进出一种利用最大似然估计对定时同步、载波频偏和信道响应进行联合估计的算法,从而能够最大限度地利用资源,使系统获得最佳性能。仿真结果显示算法估计精度高,系统误码率低。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 OFDM技术的发展史

- 1.3 课题研究的背景和意义

- 1.4 国内外研究现状

- 1.4.1 同步技术的国内外研究现状

- 1.4.2 信道估计技术的国内外研究现状

- 1.5 本文的主要研究内容

- 第二章 OFDM技术的基本原理

- 2.1 引言

- 2.2 OFDM的基本模型

- 2.3 DFT在OFDM中的应用

- 2.4 保护间隔和循环前缀

- 第三章 OFDM系统的同步算法研究

- 3.1 引言

- 3.2 OFDM同步原理分析

- 3.3 同步误差对系统性能的影响

- 3.3.1 载波同步偏差的影响

- 3.3.2 样值同步偏差的影响

- 3.3.3 OFDM符号同步偏差的影响

- 3.4 基于保护间隔的同步算法

- 3.4.1 系统模型

- 3.4.2 最大似然估计

- 3.5 基于训练序列的同步算法

- 3.5.1 S&C算法

- 3.5.2 S&C定时估计的改进算法

- 3.5.3 S&C频偏估计的改进算法

- 3.6 仿真分析

- 第四章 OFDM系统的信道估计技术研究

- 4.1 引言

- 4.2 导频结构

- 4.3 信道估计算法

- 4.3.1 基于LS准则的信道估计

- 4.3.2 基于MMSE准则的信道估计

- 4.3.3 基于SVD分解的信道估计算法

- 4.3.4 LS算法的改进算法

- 4.4 插值算法

- 4.4.1 线性插值算法

- 4.4.2 高斯插值算法

- 4.4.3 拉格朗日插值算法

- 4.4.4 变换域插值算法

- 4.5 二维维纳滤波算法

- 4.5.1 维纳滤波器理论

- 4.5.2 两个级联的一维信道估计

- 4.5.3 判决引导线性信道估计

- 4.6 仿真分析

- 第五章 联合同步和信道估计的算法及其仿真分析

- 5.1 算法介绍

- 5.2 仿真结果及分析

- 第六章 总结与展望

- 6.1 工作总结

- 6.2 下一步研究方向

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].信道估计技术浅析[J]. 中国新通信 2016(13)

- [2].OFDM系统的信道估计技术讨论[J]. 中国新通信 2019(23)

- [3].压缩信道估计技术性能研究[J]. 中国新通信 2017(13)

- [4].多小区信道估计技术的研究[J]. 铁路计算机应用 2010(07)

- [5].浅谈快速衰落的信道估计技术[J]. 科技创新与应用 2017(26)

- [6].基于压缩感知的信道估计技术[J]. 电子制作 2013(08)

- [7].MIMO系统中信道估计技术[J]. 黑龙江科技信息 2010(01)

- [8].无线通信系统信道估计技术研究现状[J]. 微型机与应用 2011(16)

- [9].基于OFDM的无线通信系统信道估计技术研究[J]. 电子质量 2010(06)

- [10].基于MC-CDMA系统的信道估计技术探讨[J]. 信息系统工程 2011(05)

- [11].面向复杂电磁环境的多天线信道估计技术[J]. 电子与信息学报 2016(09)

- [12].OFDM系统在时变多径信道中的信道估计技术[J]. 西安邮电学院学报 2010(01)

- [13].E波段微波通信系统中信道估计技术[J]. 信息技术 2016(06)

- [14].OFDM系统中突发模式下的同步及信道估计技术[J]. 电子技术应用 2012(01)

- [15].LTE上行信道估计技术研究[J]. 电子科技 2011(06)

- [16].PLC与VLC融合通信系统中的信道估计技术分析[J]. 光通信研究 2017(01)

- [17].无线MIMO-OFDM通信系统原理及其关键技术[J]. 国外电子测量技术 2010(02)

- [18].OFDM系统信道估计技术研究[J]. 舰船电子工程 2018(07)

- [19].MIMO-OFDM中粒子滤波信道估计技术综述[J]. 电子世界 2014(10)

- [20].可见光通信的信道估计技术研究[J]. 哈尔滨理工大学学报 2018(02)

- [21].增益自调整型正交频分复用可见光通信终端[J]. 光电子·激光 2015(08)

- [22].基于阈值自适应的小波增强信道估计技术[J]. 信息工程大学学报 2016(04)

- [23].正交频分复用系统信道估计技术研究[J]. 现代电子技术 2012(21)

- [24].MIMO-OFDM系统信道估计技术研究[J]. 电脑知识与技术 2010(10)

- [25].时变水声信道中基于BEM的迭代信道估计技术[J]. 海洋工程 2018(01)

- [26].TD-LTE系统中信道估计技术研究[J]. 电信科学 2010(11)

- [27].TD-LTE无线通信系统在铁路上的应用研究[J]. 中国新技术新产品 2016(07)

- [28].变换域通信系统中的信道估计技术[J]. 电子科技大学学报 2009(01)

- [29].二维内插的OFDM导频信道估计的研究[J]. 计算机工程与应用 2009(12)

- [30].一种用于MIMO系统的动态信道估计技术研究[J]. 电子测量与仪器学报 2008(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b5ca842f92d82d5ad95ecf27.html